# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：和政县小南岔河流域水环境综合治理工程

建设单位：            和政县水务局

编制日期：             2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	12

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	24

四、生态环境影响分析	41

五、主要生态环境保护措施	50

六、生态环境保护措施监督检查清单	60

七、结论	62

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 和政县小南岔河流域水环境综合治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 苟宏伟 | 联系方式 | 18394109816 |
| 建设地点 | 甘肃省临夏州和政县新庄乡 |
| 地理坐标 | 治理段1：起点：经度103°22′11.838″，纬度35°24′33.310″； 终点：经度 103°22′22.442″，纬度35°23′33.919″； 治理段2：起点：经度103°22′12.766″，纬度35°22′8.618″； 终点：经度103°20′59.269″，纬度35°19′17.201″； |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利：127防洪除涝工程-其他；128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）-其他； | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久用地：30400m2 临时用地：6440m2 总长：8.3km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 和政县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 和发改（2022）370号 |
| 总投资（万元） | 2670 | 环保投资（万元） | 90 |
| 环保投资占比（%） | 3.37 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项类别 涉及项目类别 项目情况 设置情况 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目不包含水库；且由监测数据可知项目区底泥不存在重金属污染 不设置 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 本项目不涉及穿越可溶岩地层隧道 不设置 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 本项目不涉及环境敏感区 不设置 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 本项目不涉及 不设置 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 本项目不涉及 不设置 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 本项目不涉及 不设置 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第二项水利类“1、江河湖海堤防建设及河道治理工程、6、江河湖库清淤疏浚工程和18、山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等）”，属于国家鼓励类项目。 本项目于2022年9月2日取得了和政县发展和改革局《关于和政县小南岔河流域水环境综合治理工程可行性研究报告的批复》（和发改(2022)370号），同意项目实施。 综上，项目建设符合国家及地方产业政策。 2.与相关规划的符合性分析 2.1与《甘肃省“十四五”水利发展规划》的符合性分析 《甘肃省“十四五”水利发展规划》（甘政办发【2021】122号）提出优化防洪空间布局、加强水生态修复与治理、生态优先、系统治理：落实“源头责任”、强化“上游担当”，统筹上下游、左右岸、地表地下、城市乡村，强化流域综合治理，促进生态保护修复。积极推动水生态恢复：水生态保护修复工程，实施生态护岸、生态拦截带、河道清淤疏浚、河湖底泥治理、水源涵养林建设等生态修复工程，推动重要河湖岸线湿地生态恢复与综合治理。 本项目建设有效巩固岸坡，加强水土保持，防止水土流失，对河道进行清淤以保证沿线河道行洪顺畅，能提高治理河段的整体行洪能力，稳定河势，改善区域环境，恢复河道生态功能，营造水、绿地、路为一体的优美景区，改善项目区周边生态环境，助推整流域高质量发展。符合《甘肃省“十四五”水利发展规划》要求。 2.2与《甘肃省河道管理条例》符合性分析 《甘肃省河道管理条例》（2021年7月28日修订）：“第十三条在河道管理范围内，禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物；禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木及高秆作物；禁止设置拦河渔具；禁止弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。”，“第二十七条在河道管理范围内新建、扩建、改建开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、跨堤、穿堤、临河、拦河的建筑物、构筑物及设施，建设单位应当将工程建设方案报经有管辖权的水行政主管部门审查，未经审查同意的，项目不得开工建设。建设项目经批准后，建设单位应当将施工安排告知有管辖权的水行政主管部门。” 本项目的通过新建护岸、生态沟渠等可有效巩固岸坡，加强河岸水土保持，防止水土流失，对河道进行清淤以保证行洪顺畅，能提高治理河段的整体行洪能力，稳定河势。项目已取得和政县发展和改革局下发的可研报告批复，符合《甘肃省河道管理条例》的相关规定。 2.3与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析 本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》要求的符合性分析详见表1-2。 表1-2 与审批原则的符合性分析（摘录） 名称 具体要求 本项目情况 符合性 《水利建设项 目（河湖整治 与防洪除涝工 程）环境影响 评价文件审批 原则（试行）》 第二条 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 本项目符合环境保护相关法律法规、相关政策和规划要求。针对临时占地情况，本次评价论证了环境可行性，并提出了相对应的措施，不会对生态环境产生显著不利影响。 符合 第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 本项目位于和政县新庄乡，选址选线、施工布置不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地及饮用水水源保护区。 符合 第四条 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。 本项目对水文要素的影响主要集中在施工期，主要为围堰工程等施工占用水域，本次评价提出了相应的缓解不利影响的措施，对围堰施工也提出了明确的要求。项目运营期对区域水环境产生有利影响。 符合 第五条 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 项目区及影响范围不涉及鱼类“三场”，不会对相关河段水生生态系统产生影响。 符合 第七条 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。 其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成 大不利影响。 本次评价对施工期各类影响采取了针对性的污染防治及生态恢复措施，工程建设过程施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境保护目标造成重大不利影响。本项目不涉及饮用水水源地及取水口。 符合 由表1-2可知，本项目建设符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》要求。 2.4与《黄河流域生态环境保护规划》的符合性分析 依据《黄河流域生态环境保护规划》第二章“总体要求”，第二节“基本原则”生态优先、绿色发展。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，严格自然资源开发利用准入要求，系统推进重点区域、重点河湖水体自然生态环境保护和修复。坚定走绿色、可持续的高质量发展之路，促进经济社会发展格局、城镇空间布局、产业结构与流域资源环境承载能力相适应，守住黄河自然生态安全边界。 系统治理、分区施策。统筹流域上下游、左右岸、干支流，因地制宜，科学制定差别化的分区分类保护和治理措施，以上游水源涵养、中游水土保持和污染治理、下游湿地保护修复为重点，加强生态保护治理，着力推进工业、农业、城乡生活、矿区等协同治理。 本项目为和政县小南岔河水环境综合治理项目，本项目的实施将有利于项目区的水土保持和污染治理工作，即符合黄河流域生态环境保护规划。 2.5《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》 《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持绿水青山就是金山银山，准确把握重在保护、要在治理的战略要求，落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，共同抓好大保护，协同推进大治理，以维护黄河生态安全为目标，以改善生态环境质量为核心，统筹水资源、水环境和水生态，加强综合治理、系统治理、源头治理，推进山水林田湖草沙一体化保护修复，协同推动生态保护与环境治理，提升流域生态系统质量和稳定性，落实各方生态环境保护责任，强化督察监管，着力解决人民群众关心的突出生态环境问题，实现流域生态安全屏障更加牢固、生态环境质量持续改善，让黄河成为造福人民的幸福河。 本项目为和政县小南岔河水环境综合治理项目，通过对河道内生活垃圾及底泥的清理，以改善河道水环境；通过新建护岸、生态沟渠、生态隔离带等措施提升流域生态系统的稳定性。即项目建设符合《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》要求。 3、与“三线一单”的符合性分析 ⑴生态保护红线 本项目所在地不涉及国家限制开发区和禁止开发区、重要生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等生态敏感区。项目选线不在生态保护红线内。 ⑵环境质量底线 环境空气：项目所在地环境空气功能区为二类区。依据甘肃省2021年生态环境质量公报可知，项目所在地为环境空气质量达标区。 地表水环境：根据引用项目治理河段地表水水质监测数据可知，项目区地表水环境质量较好。 声环境：根据调查项目区域为和政县新庄乡，周边无大型声源，项目区声环境质量良好，可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类区噪声标准。 本项目运营期无污染物排放，且项目施工期较短，污染物排放量较少，对周边环境影响较小且影响时间短暂，故项目建设符合环境质量底线要求。 ⑶资源利用上线 本项目施工过程中消耗一定量的电、水等能源，项目资源消耗量相对区域能源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ⑷生态环境准入清单 本项目位于和政县新庄乡，位于一般管控单元内。项目不属于高耗能、高污染行业，且项目采取了有效的污染防止措施，符合重点管控单元发展要求。本次评价依次查阅甘肃省总体管控要求、临夏州总体准入要求以及环境管控单元准入清单，分层级明确重点环境管控单元应执行的管控要求，并分析与相关要求的符合性。本项目与甘肃省生态环境准入清单的符合性分析具体见表1-3。项目与甘肃省“三线一单”环境管控单元见图1-1。 表1-3 与甘肃省生态环境准入清单的符合性分析 名称 具体要求 本项目情况 符合性 甘肃省生态环境总体准入清单 空间 布局 约束 大力发展生态环保产业。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强永久基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 本项目不属于畜禽养殖类项目，且不占用耕地 符合 污染 物排 放管 控 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 本项目为生态类项目，运营期无污染物排放 符合 环境 风险 防控 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等 本项目排放污染物可得到合理有效处置 符合 资源 利用 效率 实行煤炭、水资源消耗总量和强度双控，优化能源结构，加强能源清洁利用。推进农业节水，提高农业用水效率 项目为生态类项目不涉及煤炭和水资源消耗 符合 本项目与临夏州生态环境准入清单（试行）的符合性分析见表1-4。 表1-4 与临夏州生态环境准入清单（试行）的符合性分析 类型 管控要求 项目情况 符合性 临夏州生态环境总体准入清单-重点管控单元 空间布局约束： 执行全省生态环境总体准入清单、国家相关法律法规以及关于深入打好污染防治攻坚战的意见、关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见、甘肃省大气污染防治、土壤污染防治、水污染防治条例要求，以及临夏州“十四五”生态环境保护规划、深入打好污染防治攻坚战等要求。应确保环境质量总体满足功能区要求。 本项目为防洪排涝工程，不属于两高项目；项目建设有利于保护基本农田和生态空间。 符合 污染物排放管控： 执行全省生态环境总体准入清单、国家相关法律法规以及关于深入打好污染防治攻坚战的意见、关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见、甘肃省大气污染防治、土壤污染防治、水污染防治条例要求，以及临夏州“十四五”生态环境保护规划、深入打好污染防治攻坚战等要求。应确保环境质量总体满足功能区要求。严格执行环境影响评价制度和排污许可制度，确保各项污染物达标排放，企业按证排污，确保环境质量总体满足功能区要求。 本项目施工期污染影响持续时间短；项目运营期不产生污染物。项目建设有利于项目区水环境保护。 符合 环境风险防控： 1、加强土壤生态环境保护与污染风险管控，严格污染地块准入管理。 2、严格执行《产业结构调整指导目录》和相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业;结合推进新型城镇化建设、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 3、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 4、加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品。推进安全利用。根据土壤污染状况和农产品超标情况，安全利用类耕地集中的县(市)要结合当地主要作物品种和种植习惯，按照国家受污染耕地安全利用技术指南，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风。 本项目为鼓励类项目且不占用耕地 符合 资源利用效率： 1、水资源利用：全面落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产要求，实施深度节水控水行动，严控高耗水行业发展。提高水资源综合利用效率，按照《关于推进污水资源化利用的指导意见》(发改环资(2021]13号)要求，推广城市中水回收利用。 2、地下水开采：未经批准和公共供水管网覆盖范围内的自备水井全部关停。取水总量接近用水总量控制指标的县市，应限制审批该区域内新建、改建、扩建项目取水许可申请；取水总量达到或者超过用水总量控制指标的地区，除通过水权转让方式获得用水指标外，应暂停审批该区域内新建、改建、扩建项目取水许可申请。 3、能源利用效率：继续实施能源消耗总量和强度双控行动。“十四五”期间，全州单位生产总值能源消耗降低(百分比)单位生产总值二氧化碳排放降低(百分比)指标应完成省上下达的指标，各县市按照州上下达的年度能源消费总量和能耗下降控制目标完成年度节能目标任务。 4、禁燃区要求：在禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的要在县市政府规定的时限内改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 项目仅在施工期对资源产生很小的消耗，不会对资源利用产生影响 符合 《临夏州生态环境准入清单（试行）》-和政县一般管控单元1（ZH62292530001） 空间布局约束：执行全省和临夏州生态环境总体准入清单中一般管控单元的空间布局约束要求。 / 符合 污染物排放管控：执行全省和临夏州生态环境总体准入清单中一般管控单元的污染物排放管控要求。 / 符合 环境风险防控：1、执行全省和临夏州总体准入清单中一般管控单元环境风险防控要求。 / 符合 资源利用效率：1执行全省和临夏州总体准入清单中一般管控单元资源利用效率要求。 / 符合 综上，本项目建设符合甘肃省总体管控要求、临夏州生态环境准入清单（试行）的相关要求。 4、选址环境合理性分析 （1）与周边饮用水水源地的位置关系 项目位于临夏州自治州和政县，根据调查，距离本项目最近的水源地为和政县新营乡集中式饮用水水源保护区，为地表水水源地，位于本项目西南侧9.3km处，本项目不在水源保护区内。项目与和政县饮用水源地的位置关系见图1-2。 （2）与甘肃太子山自然保护区的位置关系 本项目河湖整治和防洪除涝工程位于和政县新庄乡小南岔河。本项目治理河段分两段，总治理长度8.3km。累计新建护岸16km，生态沟渠10km，生态隔离带0.1km2，河道底泥清理1.5万m3。 本项目建设内容均不在甘肃太子山国家级自然保护区内，本项目与保护区边界的最近距离为5.3km，项目与太子山自然保护区位置关系图见1-3。 （3）与甘肃和政古生物化石国家地质公园的位置关系 本项目距甘肃和政古生物化石国家地质公园保护区的最近距离约为400m，项目建设内容不在保护区内。本项目与甘肃和政古生物化石国家地质公园保护区位置关系见图1-4。 综上，项目区不涉及自然保护区、森林保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态敏感区。和政县小南岔河流域水环境综合治理工程的实施可提高治理河段的整体行洪能力，稳定河势，改善区域环境，恢复河道生态功能，营造水、绿地、路为一体的优美景区，改善项目区周边生态环境，助推整流域高质量发展。因此本工程选址选线从环境保护角度分析，是合理可行的。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 1、地理位置 和政县小南岔河流域水环境综合治理工程位于和政县新庄乡，治理段河道总长12.15km，其中治理段长度8.3km。项目地理位置见图2-1，项目治理范围见图2-2。 2、流域水系 小南岔河发源于太子山北麓，河源海拔高程3240m，自南向北流经新庄、达浪于杜家崖注入牙塘河，流域面积126km2，河长24.1km，干流平均坡降21.7‰，流域为伞形，上游宽，地处太子山地，山巅岩石裸露，山麓有森林和草类覆益，植被较好，太子山地以北中下游地区，为黄土丘陵，地表起伏，沟谷纵横，植被较差，属高寒湿润气候，降水较充沛，吊滩附近是暴雨中心，洪水较频繁。本次工程河段位于小南岔河中游，工程治理段有两段，上段末端断面以上控制流域面积34.64km2，河长10.8km，干流平均坡降46‰；下段末端断面以上控制流域面积81.45km2，河长13.6km，干流平均坡降34‰。项目区水系图见2-3。 图2-3 项目区水系图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 和政县小南岔河流域水环境综合治理工程的实施能提高治理河段的整体行洪能力，稳定河势，改善区域环境，恢复河道生态功能，营造水、绿地、路为一体的优美景区，改善项目区周边生态环境，助推整流域高质量发展。 本项目于2022年9月2日取得了和政县发展和改革局《关于和政县小南岔河流域水环境综合治理工程可行性研究报告的批复》（和发改(2022)370号）。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号），本项目环评类别判别如下表2-1。 表2-1 环评类别判定表 项目类别 环评类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 五十一、水利 127 防洪除涝工程 新建大中型 其他 / 128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠） 涉及环境敏感区的 其他 / 第三条（一）中的全部区域；第 三条（二）中的除（一）外的生 态保护红线管控范围，重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道. 本项目工程规模为小型且不涉及环境敏感区，需编制环境影响报告表。 2、项目工程规模 依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）和《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）的规定，按照保护对象的重要性确定工程等别及建筑物级别，本工程工程规模为小（2）型，堤防工程级别为5级，建筑物级别为5级。 根据《防洪标准》（GB50201-2014）及《中小河流近期治理工程初步设计指导意见》，按沿河防洪保护范围、对象、重要程度，堤防工程的级别为5级。防洪保护人口0.45万人，耕地3200亩，防洪保护对象为一般重要。生态护岸设计防洪标准为2年一遇。 3、项目建设内容 项目拟治理河段分两段，总治理长度8.3km，累计新建护岸16km，生态沟渠15km，生态隔离带0.1km2，清理河道底泥1.5万m3，清理河道垃圾1万t。项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程及环保工程。项目建设内容组成见表2-2。 表2-2 工程建设内容组成一览表 类别 工程 主要设施及工程特征 备注 主体 工程 护岸工程 项目治理河道共2段，长度约8.3km，新建护岸16km，其中第一段位于小南岔河划界成果河道桩号K15+800~K17+700，治理河段长1.9km，新建护岸3.5km；第二段位于小南岔河划界成果河道桩号K6+400~K12+800，治理河段长6.4km，新建护岸12.5km。 新建 生态沟渠 本次生态沟渠沿新建护岸堤线布置于后坡，建设长度为15km。 新建 底泥清理 本次底泥清理清理范围分两段，从河口处开始，分别为桩号K15+800～K17+700及桩号K6+400～K12+800段；清理长度约8.3km，清理约底泥1.5万m3。项目河道清理前对河道内随意倾倒的生活垃圾进行清理，清理生活垃圾约1万t. 新建 附属工程 为满足生态护岸工程管理、维护、巡检需要本工程共布设巡堤踏步9处。第一段左岸设4处砼踏步，右岸设3处砼踏步，第二段左右岸各设1处砼踏步。砼踏步宽度为2m，台阶尺寸为0.30×0.20m（宽×高），采用现浇C20砼。 新建 辅助 工程 施工场地 在第一段终点、第二段终点附近空地各布置一个施工场地。施工场地总占地面积为1040m2。 新建 施工交通 本工程修建施工临时道路1.2km，道路宽4.5m。临时道路沿河道走向布置。 新建 施工导流 本工程治理范围较长，根据主体建筑布置位置、坝址处地形地质条件、河道洪水特点及施工进度的安排，拟采用岸边侧向围堰围护下疏浚河道预留过流通道的导流方式。 新建 施工供水 施工用水及施工人员生活用水依托当地村庄自来水管网。 依托 施工供电 从附近线路“T”接线路即可，配备柴油发电机作为备用电源。 依托 环保 工程 废气 治理 本项目施工过程中产生废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆尾气以及清淤异味。施工扬尘主要采取洒水设备定期洒水，车辆运输进行遮盖，建筑物拆迁需布设防尘网，施工场地需设置围挡及围堰等措施降尘。淤泥、生活垃圾及时清运，减少在项目区的堆存时间。施工机械及车辆尾气需加强车辆及机械的维护保养。 新建 噪声 治理 施工期合理布局施工设备，选用低噪声设备，合理安排运输路线和时间，文明施工。 新建 废水 治理 生活废水：施工营地设环保厕所。 生产废水：施工废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。施工机械和政县汽修厂完成日常维修清洗工序，不得在项目区施工区内进行相关维修及清洗工序，避免含油废水对受纳水体的不利影响。 新建 固废 治理 本项目产生的固废主要为弃方、河道清淤物及施工人员的生活垃圾。 弃渣、河道清淤物用于在建堤防填筑以及生态隔离带的建设，无法利用清淤物及时清运至当地住建部门指定地点；河道内清理的垃圾及时清运至当地生活垃圾填埋场处置；施工人员生活垃圾收集后交由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置。 新建 生态 环境 施工期严格控制施工活动范围、尽量减小临时占地，施工结束后要及时拆除临时构筑物，对临时占地进行生态恢复措施，尽量降低水土流失量。 新建 4、主要建筑物设计 4.1小南岔河护岸设计 小南岔河治理河段共2段，长度约8.3km，新建护岸16km，其中第一段位于小南岔河划界成果河道桩号K15+800～K17+700，治理河段长1.9km，新建护岸3.5km；第二段位于小南岔河划界成果河道桩号K6+400～K12+800，治理河段长6.4km，新建护岸12.5km。本工程新建护岸治导线按照《规划》原则，堤线基本沿现有主河道耕地岸坎布置，局部地段裁弯取直，根据工程区地形及建筑物现状进行堤线布置。 （1）第一段（K15+800～K17+700）左岸：拟新建护岸长度1.6km，始末两端与上下游已建河堤相接，位于桩号K16+100～K17+700，工程区内无任何防护措施，本次治理沿边缘分段布设。右岸：拟新建护岸长度1.9km，始末两端与上下游已建河堤相接，位于桩号K15+800～K17+700，工程区内无任何防护措施，本次治理沿耕地分段布设。堤防与岸坎连接时，起始末端处需伸入岸坎2.0m。 （2）第二段（K6+400～K12+800）左岸：拟新建护岸长度6.4km，始末两端与上下游已建河堤相接，位于桩号K6+400～K12+800，工程区内无任何防护措施，本次治理沿耕地分段布设。右岸：拟新建护岸长度6.1km，始末两端与上下游已建河堤相接，位于桩号K6+400～K12+500，工程区内无任何防护措施，本次治理沿耕地分段布设。堤防与岸坎连接时，起始末端处需伸入岸坎2.0m。 （3）断面型式选择 本工程新建生态护岸选择复式断面型式。下部为防冲基础，上部为生态护坡。下部防冲基础采用双层格宾石笼挡墙，断面型式为阶梯式结构，底层石笼规格为1.5m×1m（宽×高）；顶层石笼规格为1m×1m（宽×高），墙顶高程为2年一遇洪水位。基础临河侧开挖坡比均为1:0.5，格宾石笼挡墙制作完成后采用开挖料夯填至原有地形标高恢复。挡墙后采用开挖料夯填至设计顶高程，其中块石与细粒土含量不得超过25%，砂砾土相对密度不小于0.7。不得采用湿陷性土、淤泥及其他材料填筑。格宾石笼挡墙前堆垒卵石护砌。上部生态护坡采用植草护坡，坡面坡度为1:2，底下铺设一层无纺反滤土工布，规格250g/m2。表面铺10cm厚壤土，种植当地植物。背水侧采用植草护坡，坡面坡度为1:2。堤顶设0.5m宽素砼压顶+3m宽砂砾石道路。典型断面如下图。 （4）护脚材料选择 小南岔河生态护岸型护脚防冲材料选用格宾网石笼。上部绿宾护垫块石（30cm厚）坡比1：2。 （5）护坡材料选择 小南岔河河床冲刷深度大，降水不多，本次治理堤岸长度较长，综合考虑生态、防冲及经济造价，本次选择草皮护坡。 4.2生态沟渠设计 本次生态沟渠沿新建护岸堤线布置于后坡，建设长度为15km。河道堤顶采用透水路面，路边采用入渗型植草沟，避免雨水直入河道。生态植草沟也被称之为植被浅沟、浅草沟，是指种植有植被的景观性地表沟渠排水系统，一般通过重力流作用收集处理径流雨水。既是一种雨水滞留净化措施，也是一种自然排水系统，在完成地表径流输送功能的同时，实现控制和削减进入受纳水体的径流水量和污染物负荷的目的。典型断面如下图。 4.3河道生活垃圾、底泥清理设计 通过对河道的底泥进行清理，改善河流水生态及水环境质量。本次底泥清理范围分两段，从河口处开始分别为桩号K15+800～K17+700及桩号K6+400～K12+800段；清理宽度原则上按不小于稳定河宽进行控制，局部受地形影响处可避让调整；清理长度约8.3km，清理约底泥1.5万m3。 项目施工前对河道内现有的垃圾进行清理，清理后的垃圾及时清运至当地生活垃圾填埋场处置。 4.4附属设计 根据工程区实际情况，为满足生态护岸工程管理、维护、巡检需要，需布设巡堤踏步9处。其中第一段左岸设4处，右岸设3处，第二段左右岸各设1处。砼踏步宽度为2m，台阶尺寸为0.30×0.20m（宽×高），采用现浇C20砼。 |
| 总平面及现场布置 | 1、项目工程总体布置 工程区小南岔河治理河段共2段，长度约8.3km，新建护岸16km，其中第一段位于小南岔河划界成果河道桩号K15+800～K17+700，治理河段长1.9km，新建护岸3.5km；第二段位于小南岔河划界成果河道桩号K6+400～K12+800，治理河段长6.4km，新建护岸12.5km。 根据拟定的工程布置原则，结合现状生态护岸存在的问题、地形条件及稳定河宽及防洪区内的各种建筑物位置等综合因素进行考虑防洪堤堤线布局，河堤起点与原有河堤相接，堤身尽量考虑修建在土质好、比较稳定的滩岸上，在河道明显变窄的河段，可考虑清除障碍，部分地段裁弯取直，使各堤段平缓连接，在保证河道行洪能力的前提下，对原有地段的宽、浅式河道断面进行缩整，以达到合理、优化、美观的效果。综上，本项目工程总体布置合理可行。项目总平面布置见图2-4。 2、项目施工布置 本项目建筑物布置呈线性分布，施工总布置应遵循有利施工、方便生活、少占耕地、易于管理和因地制宜的原则。在第一段终点、第二段终点附近空地各布置一个施工场地。选择地形较高且平坦地进行施工临建设施的布置。施工场地布置的各类施工设施主要包括施工机械停放场以及其他必要的施工临时设施。项目临时施工场地布置见图2-5、临时施工场地平面布局见图2-6。 图2-5 项目临时施工场地布置图 图2-6 项目施工场地平面布局图 |
| 施工方案 | 1、施工组织设计 ⑴施工场地 在项目治理河段第一段终点、第二段终点各集中布设1座施工场地，选择地形较高且平坦地进行营地、辅助企业及其他施工临建设施的布置。项目不设置专门的预制厂和采砂厂，施工期间的机械修配、清洗和劳务配备依托社会机构。项目不设置弃渣场、排土场。 该项工程分布范围较广，工程占线较长，堤线沿左、右岸的阶地前缘及其支沟布设，部分堤段紧邻公路、农田和住户。河道两岸空地、河漫滩、阶地可作为施工营地及施工场地布置，因施工工期相对较短，施工以活动板房或帐篷为主，可根据场地条件灵活布置，施工场地布置条件相对较好。 ⑵建筑材料来源 工程所需主要外来材料均在和政县采购。生态护岸工程混凝土骨料、块石料可选择就近购买成品料；生态预制块购买成品。生态护岸填筑料就近取材原则，优先利用堤基开挖砂砾石料。 项目施工建议使用商品砼，商品砼无法运输区域采用移动式搅拌机拌制砼。距项目较近商砼厂位于和政县城关镇咀头村，距工程区约2～5km，交通运输便利，砂料厂位于和政县新营乡阎蔡坪村，距工程区约15km，交通运输便利，产量满足工程需求，各项质量指标满足规范要求。区内块石料匮乏，本次在工程区外围选定块石料场为麻尼寺沟块石料场及东乡县达坂镇黑石山料场。 ⑶施工交通运输 项目区域交通便利，现有道路可以作为本工程对内、对外施工道路使用，交通条件较为便利。现状无交通道路或现有道路不满足施工期运输要求的，需考虑新修或整扩修场内施工道路，经布置供需新修临时施工道路1.2km，新修或整扩修场内交通道路宽4.5m，采用泥结碎石土路面。 ⑷施工用水、用电 施工用水及施工人员生活用水依托附近村庄自来水。项目区属于国家电网覆盖区，用电从附近线路接线路即可，为保证施工顺利进行，配备柴油发电机作为备用电源，以满足施工用电的要求。 2、施工导流 2.1导流标准 由于工程区施工主要建筑物为生态护岸，施工期较短，因此，综合考虑工程围堰挡水标准选用设计洪水重现期5年一遇，导流时期安排于10月~次年5月，相应上段施工导流洪峰流量5.64m3/s，相应下段施工导流洪峰流量8.87m3/s。 2.2导流方式 小南岔河洪水主要由暴雨形成，一般发生在7～9月份，源地植被良好，向中游逐渐演变为黄土丘陵地貌，植被覆盖良好，洪水陡涨陡落，水土流失加重。小南岔河无实测洪水资料，其洪水成因均为局部暴雨形成，特点是峰高、量小、历时较短，洪水历时一般为3～5小时。 本工程规模较小，施工项目单一，经综合考虑、合理平衡安排，对生态护岸工程基础、填筑及护岸基础部分施工应安排在平、枯水时段进行。本河段按照永久建筑布置形式、地形条件及施工方法不同，导流方式为局部岸边侧向围堰围护下疏浚河床预留过流通道的导流方式。 该段河道生态护岸左右岸总长度约为 16km。根据5年一遇分期洪水计算成果及实际地形，布置于凹岸段、冲刷严重、河床切割较深等的护岸段的基础开挖线地面高程低于5年一遇枯水期洪水水位，需采用岸边侧向围堰围护下施工。 2.3导流建筑物设计 本项目施工导流实施建筑物即为围堰工程，分段围堰总长度约为2.4km。围堰型式采用土石围堰，堰体碎石土填筑，防渗采用迎水面斜铺设复合土工膜（300g/m2），堰体填筑时须做到分层碾压密实。围堰顶宽为1.5m，围堰高度1.0~1.3m，迎水面边坡1:1.5，背水面边坡1：1.5。导流围堰工程量见表2-3。 表2-3 导流围堰工程量一览表 项目 工程量（m3） 备注 砂砾石填筑 9200 利用开挖料 复合土工膜 4743 300g/m2 围堰拆除 9200 / 3、施工时序 本项目施工总工期安排8个月，第一年10月开工至第二年5月底结束。其中包括施工准备期、主体工程施工期和工程竣工收尾。 4、项目施工方案 本工程呈线性布置，主要施工项目为生态河道整治工程。 本工程施工场地平坦、开阔，具备组织机械化施工的条件，为加快工程建设进度，其总体施工方案推荐采用机械施工为主、人工为辅的方式 4.1护岸工程施工方案 （1）土方、砂砾石开挖 本工程施工项目主要为左、右岸生态护岸及河道疏浚施工。河道土方开挖采用反铲挖掘机开挖为主的方法，优先利用开挖料回填，缺填部分从填筑料场开采拉运，推土机整平，自行式平碾分层碾压，机械未能压实边角区域采用蛙式打夯机补夯，人工修坡。 （2）现浇混凝土 采用商品砼或移动式搅拌机分散拌制砼，自卸式农用车运输，经机械振捣，钢模成型，铺膜、草帘人工定期洒水养护。 （3）砂砾石夯填 砂砾石夯填主要集中在河道左右岸填筑上。砂砾石夯填主要利用开挖料，填筑砂砾石料严格控制粒径，每层摊铺厚度应控制在30～50cm范围内，填筑压实度不小于0.6，具体施工碾压参数根据设计要求现场实验具体确定，大部分夯填采用振动碾分层碾压，小部分边脚未压实处采用冲击夯进行夯实。 （4）生态绿滨垫卵石护坡 石笼施工待堤坡整平压实后，再进行石笼施工。格宾网栅由生产厂家按设计要求生产供货，运输至施工现场组装。干地组装码放后，人工配合挖掘机填充卵石，填充料可采用小粒径块石或卵石。填充料应质地均匀，无裂缝，不风化，填充料的粒径应大于网片孔径并达到80%以上，剩余可采用级配良好的卵石填充，填充料由10~15t自卸汽车就近从料场运输。 （5）其他工程 浆砌石、旧砼拆除采用挖掘机配带液压破碎锤施工，其他均采用常规施工方法。 4.2清淤工程施工方案 （1）围堰填筑 每一分段施工长度除拟为300m左右，围堰采用砂土叠筑，迎水面铺编织布防渗并用袋装砂土压盖，袋装砂土叠筑时须做到排列密实、整齐。 （2）淤泥清理 围堰内水排干后，先用吸污泵将表层淤泥直接吸到罐车，然后运至当地城建部门指定地点处置。 （3）泥、砂清理 下部渣土（泥沙、石块）采用挖掘机挖出暂存后用于项目工程回填。 |
| 其他 | 1、占地及拆迁 ⑴工程占地及补偿 项目区位于和政县新庄乡，项目区实施治理范围为河道防洪综合治理工程，占用土地均为河滩地、水域及水利设施用地。本工程建设永久征收土地45.6亩，为河滩地，工程临时占用土地9.66亩，均为河滩地。项目占地见表2-4。 表2-4 工程占地一览表 序号 占地名称 项目 占地面积（亩） 占地类型 1 永久占地 主体工程 左岸生态护岸 27.8 河滩地 右岸生态护岸 17.8 河滩地 小计 45.6 河滩地 2 临时占地 施工场地 1.56 河滩地 临时施工道路 8.1 河滩地 小计 9.66 河滩地 ⑵人口搬迁及房屋拆建 拟建工程建设区占地范围内无居民点，工程建设不涉及人口搬迁和房屋拆建，不涉及输变电线路及交通设施等专项设施。 2、土石方平衡 本项目护岸工程挖方量为28300m3，其中9200m3用于围堰填筑、剩余全部利用回填；河道疏浚清淤工程清淤量为15000m3，其中可利用回填量为13500m3，淤泥等无法利用部分约1500m3拉运至当地城建部门指定地点处置。项目围堰拆除产生的土石方最终用于生态沟渠工程回填。项目借方量（砂石料、混凝土等）为4000m3。本项目主要工程土石方平衡情况见表2-5。土石方平衡见图2-6。 表2-5 工程建设土石方平衡一览表 单位：m3 施工工程 清淤 挖方量 回填量 （自然方） 借方量 （块石、砼） 利用量 弃方量 护岸工程 / 28300 19100 4000 9200 0 疏浚清淤工程 15000 / 13500 0 0 1500 合计 15000 28300 32600 4000 9200 1500 图2-7 土石方平衡图 单位：m3 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划和生态功能区划 1.1主体功能区规划 根据《甘肃省主体功能区规划》，和政县主体功能区属于甘南黄河重要水源补给生态功能区。甘南黄河重要水源补给生态功能区功能定位：黄河上游的重要生态功能区和全国生态重点治理区。 发展方向：坚持生态优先，保护与发展并重的方针，以构建黄河上游生态屏障为重点，加快传统畜牧业发展方式转变，全面推行禁牧休牧轮牧、以草定畜等制度，加大生态修复和环境保护力度，加强草原综合治理和重点区段沙漠化防治，增强水源涵养能力；培育与生态环境适宜产业，加快发展旅游业等特色产业。减少人为因素对自然生态的干扰，实施牧民定居工程，引导超载人口逐步有序转移，现状建设全国重要水源涵养区和全省优质畜产品供给区。 本项目为防洪除涝、河湖整治工程，符合规划要求。本项目与甘肃省主体功能区规划位置关系图3-1。 1.2生态功能区划 根据《甘肃省生态功能区划》中划分，本项目评价区属"黄土高原农业生态区，陇中中部黄土丘陵农业生态亚区，第18项和政、渭源土石丘陵农林及水源涵养生态功能区”。本项目与甘肃省生态功能区划的位置关系见图3-2。 2、生态现状调查与评价 2.1流域概况 本工程地处和政县境内，和政县大部为广通河流域，亦是广通河上游区及源地，广通河属洮河一级支流，发源于临夏州和政县西南太子山北麓，由大南岔河、小南岔河、新营河、牙塘河汇集而成。 项目治理小南岔河为牙塘河右岸一级支沟，发源于太子山北麓，河源海拔高程3240m，自南向北流经新庄、达浪于杜家崖注入牙塘河，流域面积126km2，河长24.1km，干流平均坡降21.7‰，流域为伞形，上游宽，地处太子山地，山巅岩石裸露，山麓有森林和草类覆益，植被较好，太子山地以北中下游地区，为黄土丘陵，地表起伏，沟谷纵横，植被较差，属高寒湿润气候，降水较充沛，吊滩附近是暴雨中心，洪水较频繁，变化较稳定。 本次工程河段位于小南岔河中游，工程治理段有两段，上段末端断面以上控 制流域面积34.64km2，河长10.8km，干流平均坡降46‰；下段末端断面以上控制流域面积81.45km2，河长13.6km，干流平均坡降34‰。项目区水功能区划见图3-3。 2.2水文资料 （1）径流 小南岔河上游山区植被较好，降水丰沛，基岩裂隙水补给量丰富，年径流模数比较大，变化相对稳定；全年可分为3～5月为春汛期，由上游冰雪融水和降雨补给，6～9月为夏秋洪水期，以降雨补给为主10～11月秋季枯水期，以地下水补给及河槽储蓄量为主，12月份～次年3月为冬季枯水期，以地下水补给为主。 （2）洪水 小南岔河流域洪水均由暴雨形成，年最大洪水最早出现在5月，最迟出现在10月，主汛期为7～9月份；大面积长历时降雨形成峰高量大的洪水，局部暴雨或短历时暴雨形成峰高量小的尖瘦型洪水，陡涨陡跌且洪水年际变化较大。 （3）泥沙 由于本工程流域位于上游且林草茂盛，植被条件良好，水土流失轻微。根据《甘肃省地表水资源》（原甘肃省水文总站1984.10）悬移质多年平均年侵蚀模数等值线图分析，本工程流域悬移质多年平均年侵蚀模数为100t/km2•a，由此推得工程上段末端控制断面多年平均悬移质输沙量为0.346万t，推移质输沙量按悬移质输沙量的25%进行估算，为0.0866万t，输沙总量为0.433万t。工程下段末端控制断面多年平均悬移质输沙量为0.815万t，推移质输沙量按悬移质输沙量的25%进行估算，为0.204万t，输沙总量为1.02万t。 2.3水生生物 为了了解项目区水生生态环境现状引用甘肃丰源生态生物体系咨询中心对《和政县康源发电有限公司炉子滩水电站环境影响后评价报告书》中现状水生生物调查与评价，现场于2018年3月1日至7日在和政县炉子滩水电站库区、减水河段和尾水河段布设3个采样点采集浮游生物水样和底栖动物泥样；并在上述断面和库区2个断面、减水河段的1个断面、尾水河段1个断面捕捞鱼类标本。引用资料调查河段与本项目涉及小南岔河均为广通河上游支流，该调查河段水生生物与本项目区类似，本次评价引用该调查资料可行。 2.3.1监测范围 炉子滩水电站工程影响新营河河段。 2.3.2炉子滩水电站工程水生生物现状调查监测的结果 1、浮游生物现状监测结果 ⑴浮游植物现状检查结果 ①采集、固定及沉淀 浮游植物的采集包括定性采集和定量采集。定性采集采用25号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集。定量采集则采用2500ml采水器取上、中、下层水样，经充分混合后，取2000ml水样（根据河水泥沙含量、浮游植物数量等实际情况决定取样量，并采用泥沙分离的方法），加入鲁哥氏液固定，经过48h静置沉淀，浓缩至约30ml，保存待检。一般同断面的浮游植物与原生动物、轮虫共一份定性、定量样品。 ②样品观察及数据处理 室内先将样品浓缩、定量至约30ml，摇匀后吸取0.1ml样品置于0.1ml计数框内，在显微镜下按视野法计数，数量较少时全片计数，每个样品计数2次，取其平均值，每次计数结果与平均值之差应在15％以内，否则增加计数次数。 每升水样中浮游植物数量的计算公式如下： 式中：N-------一升水中浮游植物的数量（ind. L-1）； Cs-------计数框的面积（mm2）； Fs------视野面积（mm2）； Fn------每片计数过的视野数； V------一升水样经浓缩后的体积（ml）； v------计数框的容积（ml）； Pn------计数所得个数（ind.）。 通过对采集样品的定量测定，共监测到浮游植物3门19属，其中绿藻门8属，硅藻门9属，兰藻门2属。优势种有硅藻门的菱形藻属（Nitzschia）、双菱藻属（Surirella），绿藻门的纤维藻属（Ankistrodesmus）。浮游植物个体数量变动在4.2-7.8万个/L之间，平均个体数量为5.8万个/L；生物量变动在0.008 -0.015mg/L之间，平均生物量为0.0116mg/l。炉子滩水电站影响河段监测到的浮游植物名录见表3-1。监测道德个体数量和生物量见表3-2。 ⑵浮游动物现状调查监测结果 ①采集、固定及沉淀 原生动物和轮虫的采集包括定性采集和定量采集。定性采集采用25号筛绢制成的浮游生物网在水中拖曳采集，将网头中的样品放入50ml样品瓶中，加福尔马林液2.5ml进行固定。定量采集则采用2500ml采水器不同水层中采集一定量的水样，经充分混合后，取2000ml的水样，然后加入鲁哥氏液固定，经过48h以上的静置沉淀浓缩为标准样。一般同断面的浮游植物与原生动物、轮虫共一份定性、定量样品。 ②鉴定 将采集的原生动物定量样品在室内继续浓缩到30ml，摇匀后取0.1ml置于以0.lml的计数柜中，盖上盖玻片后在20×10倍的显微镜下全片计数，每个样品计数2片；同一样品的计数结果与均值之差不得高15％，否则增加计数次数。定性样品摇匀后取2滴于载玻片上，盖上盖玻片后用显微镜检测种类。 表3-1 本次监测到的浮游植物名录 种类 断面 库区 尾水河段 减水河段 硅藻门 菱形藻属 Nitzschia + + + 双菱藻属 Surirella + + + 小环藻属 Cyclotella + + 尺骨针杆藻属 Symedraulna + 脆杆藻属 Fragilarila + + + 星杆藻属 Acterionella + + 环状扇形藻 Meridian circulare + + 短角美壁藻 Caloneis sp + + + 布纹藻属 Cyrosigma + + 绿藻门 纤维藻属 Ankistrcdesmus + + 壳衣藻属 Phacotus + 空球藻属 Eudorina + + 实球藻属 Pandorina + + + 绿球藻属 Chlorococcum + + + 微芒藻属 Micractinium + 盐水拉西藻 Raciborskiella salina + + + 弯曲栅藻S arcuatus + + 兰藻门 兰纤维藻属 Dactylococcopsis + + + 鱼腥藻属 Anaba ena, + + 注：“+”表示有分布。 表3-2 本次监测到的浮游植物个体数量和生物量 采样断面 个体数量 （万个/l） 生物量 （mg/l） 各门生物量占总量的% 硅藻门 绿藻门 兰藻门 库区 7.8 0.015 86.3 9.2 4.5 减水河段 4.2 0.008 88.2 8.4 3.6 尾水河段 5.4 0.012 88.6 8.1 3.3 平均 5.8 0.0116 2、底栖动物现状调查监测 通过对采集泥样的定量测定，共监测到底栖动物6种，主要由节肢动物门水生昆虫（Aquatic msecta）的摇蚊科幼虫及环节动物门的水生寡毛类（Oligochaeta）的水丝蚓组成，未发现陆生昆虫的蛹、端足类、甲壳类、软体类及其它种类。摇蚊科的幼虫占绝对优势，密度在2-7个/m2之间，平均密度为4.3个/m2；生物量在0.0018-0.0024g/m2之间，平均生物量为0.0021g/m2，寡毛类的密度在0.9-1.6个/m2之间，平均密度为1.2个/m2；生物量在0.00014-0.00019g/m2之间，平均生物量为0.00016g/m2。底栖动物的种类、密度和生物量有一定的差异，尾水河段丰富，减水河段次之，库区最少。本次监测到炉子滩水电站影响河段底栖动物名录见表3-3。本次监测到底栖动物的密度和生物量见表3-4。 表3-3 本次监测到底栖动物名录 种类 断面 库区 尾水 河段 减水 河段 节肢动物门摇蚊科幼虫 花翅前突摇蚊（procladius chorus(Meigen)） + + + 褐附隐摇蚊（Cryptochironomus fuscrimanus kzeffer） + 梯形多足摇蚊(Polypedilw stalaenum Sehrank) + + 隐摇蚊（Cyptochironomus sp.） + 环节动物门寡毛类 颤蚓(Tubifex sp.) + + + 泥蚓Lliyodrilus sp + +表示有分布 表3-4 本次检测到底栖动物的密度和生物量 河段 密度个/m2 生物量g/m2 节肢动物 环节动物 合计 节肢动物 环节动物 合计 库区 2 0.9 2.9 0.0018 0.00014 0.00194 尾水河段 7 1.6 8.6 0.0024 0.00019 0.00259 减水河段 4 1.2 5.2 0.0021 0.00016 0.00226 平均 4.3 1.2 5.5 0.0021 0.00016 0.00226 3、水生维管束植物现状调查 主要进行定性采样分析，记录种类组成和丰度。本次现场调查中，发现有零星枯黄的芦苇Pheagmites crispus L分布，多为岸边浅水区，基本无渔业饵料价值。但水电站工程建成运行对其影响很小。 4、鱼类资源现状调查 现场分别使用30m×1.5m、30m×1m的1-2指、1-4指的不同网目尺寸的三层刺网和30m×1m的不同网目尺寸的单层刺网12张，地笼网3张，诱捕采用1.5-2.5m长的密眼虾笼3套，放入诱饵进行诱捕。和政县炉子滩水电站影响河段共捕到鱼类1种鳅科鱼类斑纹副鳅8尾。种群结构由鱼种、成鱼和亲鱼。鱼类资源鱼类区系组成相同，种群结构相近。 通过图片辨认、形状描述等方法走访当地干部群众、电站职工，该水电站影响河段历史至今只有上述1种鱼类分布。鱼类区系组成单一，只有鲤形目的鳅科1种，从起源上看，属于中亚高原区系复合体的种类，种群结构以鱼种和成鱼、亲鱼为主。本次调查到炉子滩水电站影响河段鱼类名录见表3-5。本次和政县炉子滩水电站影响河段调查到的鱼类种群结构和规格见表3-6。 表3-5 本次调查到鱼类名录 目 科 鱼类名称 鲤形目 鳅科 斑纹副鳅Paracobitis variegates(Sauvage et Dabry) 表3-6 本次各断面捕获鱼类的种类和数量 鱼类名称 库区（尾） 减水河段（尾） 尾水河段（尾） 纹副鳅Paracobitis variegates(Sauvage et Dabry) 5 1 2 表3-7 本次捕获渔获物的统计表 种类 尾数 全长变幅(cm) 平均（cm） 体重变幅（kg） 平均（kg） 斑纹副鳅 8 7.2-11.2 8.7 0.007-0.009 0.008 该段分布的土著鱼类的生活习性及食性 斑纹副鳅Paracobitis variegates(Sauvage et Dabry) 地方名：红尾子 分类地位：鲤形目，鳅科，副鳅属 地理分布：省内见于长江、黄河流域 主要性状：背鳍iii，8；臀鳍ii，5；胸鳍i，9-10；腹鳍i，6。鳞式：脊椎骨数4+43-44。 体极延长，前驱圆棒状，裸露，后部稍侧扁具细鳞。头扁平。眼小，侧上位；上颌中央具一凸起，须3对。 体背灰褐，体侧黄褐，有16-19条深褐色垂直条纹，较大个体前部垂直条纹不太明显，背部有深褐色斑点，尾鳍桔红色。 生活习性及食性：即可在沙底多砾石的浅水激流的水中生活，也适应于缓流会与流水相同的深潭喜居，肉食性，食底栖生物和其它鱼类的仔幼鱼。 5、鱼类“三场”分布的调查及评价 该段新营河分布着1种鳅科鱼类斑纹副鳅，无固定的产卵场、育肥和越冬场，鱼类摄食主要在该水电站库区、减水河段和尾水河段库湾、河湾、浅水草滩处，越冬主要在该水电站库区和尾水河段深水处。 2.4植被 依据《中国植物志》和《Flora of China》的分类系统，在项目区域内分布有维管植物3门44科125属197种，其中蕨类植物门2科2属2种；裸子植物门2科3属3种；被子植物门40科50属192种，其中双子叶植物纲36科110属176种，单子叶植物纲4科10属16种。木本植物45种，其中木质藤本5种，灌木及乔木40种，主要集中在杨柳科、蔷薇科。特有植物46种，其中木本植物20种，草本植物26种。 根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）、（第二批）》和《甘肃省保护植物名录》，结合实地调查的情况，在项目区域内未发现保护植物，无甘肃特有植物。 2.5野生动物 根据调查，项目所在地无大型野生动物，偶有鼠、兔出现，无珍稀濒危动物，无重点保护野生动物植物。 2.6土地利用类型 项目区土地类型有水域及水利设施用地、耕地、其他林地、其他草地等本项目占地均为河滩地。项目永久占地45.6亩，临时占地9.66亩。 3、工程地质 3.1地形地貌 和政地处黄土高原向青藏高原过渡的黄土覆盖的基岩中低山区，海拔高程1900～3000m，地势西高东低，全县90%为山地，发育黄土梁峁沟壑地形地貌，地形破碎，沟壑纵横，水系发达，发育牙塘河及其支流新营河、大小南岔河等。小南岔河为牙塘河一级支流，发源于太子山，向西流，穿行黄土覆盖的基岩梁峁之间，发育宽阔的U字形河谷，谷内分布其Ⅰ～Ⅱ级阶地。 本工程位于和政县东南部，宏观地貌属构造剥蚀低中山区，按其地貌形态可分为两个地貌单元，即侵蚀低中山区和河谷区。 3.2地层岩性 工程区地处临夏中新生代构造盆地之中。区内主要分布新近系上新统临夏组地层及第四系各时期不同成因的地层岩性。前新近系地层主要分布于盆地周边区。 3.3地质构造 工程区大地构造地部位属祁吕弧形褶带西翼多字形构造之临夏盆地。盆地属中新生代断陷盆地，盆地内沉积厚层白垩系、新近系碎屑岩地层，岩层产状平缓，构造行迹以舒缓开阔褶皱为主，断裂构造主要发育盆地边缘太子山、雾蓿山山前。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），区内地震动峰值加速度0.2g，相应地震基本烈度为Ⅷ度，反应谱特征周期0.4S，工程按Ⅷ度设防。 本工程治理河段河谷呈“U”型，宽度在500～800m之间，河床弯曲段（深水区）与过渡段（浅滩）相间，河谷主要发育Ⅰ～Ⅱ级阶地，Ⅰ级阶地主要分布于左岸，其阶面高出河床0.5～1.5m，最大宽度约100m，阶面较平坦；Ⅱ级阶地在两岸不连续分布，阶面高出河床5～10m，最大宽度约500m，其后缘多为坡积物所覆盖，形成倾向河床的缓坡。 工程区物理地质现象不甚发育，无大型崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。现代河床的侧向侵蚀较为严重，由于河道纵坡较小，洪水期河水主流左右摆动，从而发生侧向侵蚀，经常冲毁农田，并使河流改道，建议对其进行治理。 4、项目区防洪现状 本次工程河段位于小南岔河中游，工程治理段有两段，上段末端断面以上控制流域面积34.64km2，河长10.8km，干流平均坡降46‰；下段末端断面以上控制流域面积81.45km2，河长13.6km，干流平均坡降34‰。河道比降陡，部分河段下切较为严重，河道纵横向稳定性较差。 拟治理段河道两岸大部分堤防尚未修建，为天然河道；部分河床段砂卵砾石淤积较为严重，河道水流分散。 拟治理段河道天然河段现状 5、项目区环境质量现状 5.1环境空气 根据《甘肃省2021年环境状况公报》，临夏州2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8ug/m3、27ug/m3、55ug/m3、26ug/m3；CO日平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为133ug/m3。达标区判定情况如表3-8。 表3-8 2021年临夏州环境空气质量情况 污染物 年评价指标 年均浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 55 70 78.57 达标 PM2.5 26 35 74.29 达标 SO2 8 60 13.33 达标 NO2 27 40 67.5 达标 CO 1.6 4.0 40 达标 O3 155 160 96.88 达标 注：CO的单位为mg/m3 根据上述结果表明，2021年临夏州环境空气质量六项基本污染物均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。项目所在区域为环境空气质量达标区。 5.2地表水环境质量现状 目前，大南岔河沿线无水质监测断面及水质监测数据。本次环评引用《和政县综合农贸市场及冷链物流仓储中心建设项目（一期工程）》在项目区段小南岔河地表水监测数据。 （1）引用监测点位 《和政县综合农贸市场及冷链物流仓储中心建设项目（一期工程）》共设置2个地表水监测断面，本次评价引用位于本项目区内的1#断面监测数据。引用监测点位详见表3-9： 表3-9 引用监测断面概况 项目 断面编号 经纬度 与本项目的位置关系 监测因子 和政县综合农贸市场及冷链物流仓储中心建设项目（一期工程） 1#（污水处理站上游） N35°23′27.65″；E103°23′39.16″ 位于本项目治理工程第一段桩号K17+260处 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、砷、汞、镉、铅、氨氮、锌、铬(六价)、石油类、硫化物、铜、总磷、总氮、氟化物、氰化物、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、硒； （2）监测结果 监测结果见表3-10： 表3-10 地表水检测结果表 序号 检测项目 结果 单位 检测结果及日期(2021年) 1#污水处理站上游 11月17日 11月18日 11月19日 1 水温 ℃ 5.6 4.8 5.5 2 pH — 8.23 8.15 8.17 3 氨氮 mg/L 0.118 0.098 0.105 4 溶解氧 mg/L 7.6 7.8 7.7 5 CODCr mg/L 5 6 5 6 BOD5 mg/L 0.7 0.9 0.8 7 挥发性酚类 mg/L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 8 总磷 mg/L 0.02 0.01 0.02 9 总氮 mg/L 1.27 1.25 1.39 10 锌 mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 11 高锰酸盐指数 mg/L 1.1 1.2 1.0 12 氟化物 mg/L 0.28 0.25 0.24 13 氰化物 mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 14 砷 mg/L 0.0003L 0.0003L 0.0003L 15 汞 mg/L 0.00004L 0.00004L 0.00004L 16 镉 mg/L 0.001L 0.001L 0.001L 17 铬(六价) mg/L 0.004L 0.004L 0.004L 18 铅 mg/L 0.01L 0.01L 0.01L 19 铜 mg/L 0.001L 0.001L 0.001L 20 石油类 mg/L 0.01L 0.01L 0.01L 21 硫化物 mg/L 0.005L 0.005L 0.005L 22 阴离子表面活性剂 mg/L 0.05L 0.05L 0.05L 23 粪大肠菌群 MPN/L 1100 1300 1200 24 硒 mg/L 0.0004L 0.0004L 0.0004L 备注 检出限加L表示未检出。 由表3-10可知，项目地表水监测断面除总氮外均未出现超标现象，其他监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。结合环境现状，项目区周边耕地较多造成该段地表水超标主要原因为农业面源污染造成的，本项目通过对河道的清淤疏浚、护岸治理及生态沟渠的建设将减少农业面源对项目区地表水的影响。综合分析项目区地表水小南岔河水环境质量现状较好。 5.3声环境质量现状 根据调查项目区域为和政县新庄乡，周边无大型声源，项目区声环境质量良好，可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类区噪声标准。项目运营期不产生噪声污染且项目施工期较短，本次评价不对周边声环境质量进行监测。 5.4河道底泥环境质量现状 为了解项目区河道底泥环境质量现状，我单位委托甘肃华鼎于2023年2月10日对项目区的底泥环境质量现状进行了监测。 ⑴监测布点布设 共布设2个监测点，具体点位信息见下表3-11。 表3-11 底泥检测点位布设一览表 点位编号 检测点名称 点位信息 1# 桩号K16+750处（第一段中点） E103°22'25.06" N35°24'2.42" 2# 桩号K9+600处（第二段中点） E103°21'59.51" N35°20'35.76" ⑵监测单位、监测时间、频次 检测1次。 ⑶监测项目 pH、汞、铬、镉、砷、铅、铜、镍、锌； ⑷评价标准 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）。 ⑸监测结果与评价 监测及评价结果见表3-12。 表3-12 底泥监测结果及评价结果表 单位：mg/kg 检测项目 单位 检测点位及检测结果 1#桩号K16+750处 2#桩号K9+600处 pH — 8.64 8.54 砷 mg/kg 8.09 8.23 汞 mg/kg 0.072 0.075 铜 mg/kg 30 32 锌 mg/kg 68 62 铅 mg/kg 49 46 镉 mg/kg 0.55 0.53 镍 mg/kg 46 43 铬 mg/kg 64 63 由监测数据可知，监测期间项目区底泥沉积物各项监测指标均未超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》中的风险筛选值，无重金属污染。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标和评价范围为： ⑴环境空气质量：项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目运营期无大气污染物，故本项目不设置大气评价范围。 ⑵声环境：项目所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）及，评价范围为边界外200m范围内的区域。 ⑶地表水环境：项目所在区域地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水文要素影响型建设项目，评价范围为本工程治理河段水域区域。 ⑷地下水环境：经调查，项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类，本项目为防洪治涝工程，确定地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类建设项目，因此地下水不做评价，不设置地下水评价范围。 ⑸生态环境：根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目位于和政县新庄乡，项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，属于一般区域。本项目生态影响评价范围为项目沿线两侧及临时施工场地周边300m范围。 ⑹土壤环境：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目为水利中的其他项目属于Ⅲ类项目，本项目为线性工程，以工程边界两侧向外延伸200m作为调查评价范围。经现场调查，项目沿线两侧200m范围内主要土壤保护目标为耕地。 项目区位于和政县新庄乡，根据现场实际情况的调查，项目与周边环境敏感点见表3-13。项目周边环境及敏感点示意图见图3-4和图3-5。 表3-13 项目区主要环境敏感因子与保护目标 名称 保护对象 相对方位及最近距离 环境保护要求 声环境、 虎家庄 村庄 K17+310~K17+240段东侧20m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准； 腰套村 村庄 K12+090~K12+800段西侧44m 磨多磊村 村庄 K10+150~K10+770段西侧30m 新庄乡 村庄 K7+280~K8+750段西侧、东侧10m 马场村 村庄 K6+400~K6+660段南侧20m 大气环境 尕庄 村庄 K17+620~K17+060段西侧170m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 斜道坡 村庄 K16+600~K15+800段东侧90m 下独庄 村庄 K11+670~K12+110段东侧130m 上独庄 村庄 K11+130~K11+660段洞侧160m 深沟沿 村庄 K11+420~K11+670段西侧120m 下河村 村庄 K9+560~K10+190段东侧200m 黑沟门村 村庄 K9+150~K9+320段东侧90m 新庄乡初级中学 学校 K8+250东侧120m 水环境 小南岔河 Ⅲ类水体 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值 生态环境 生态环境 项目沿线两侧200m范围生态环境 减少破坏，及时恢复 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单，详见表3-14； 表3-14 环境空气中质量标准二级标准限值 污染物名称 标准值 SO2 年平均 60ug/m3 日平均 150ug/m3 1小时平均 500ug/m3 NO2 年平均 40ug/m3 日平均 80ug/m3 1小时平均 200ug/m3 CO 日平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 PM10 年平均 70ug/m3 日平均 150ug/m3 PM2.5 年平均 35ug/m3 日平均 75ug/m3 O3 日最大8小时平均 160ug/m3 1小时平均 200ug/m3 TSP 年平均 200ug/m3 日平均 300ug/m3 ⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表3-15； 表3-15 声环境质量标准值 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2 60 50 ⑶《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，详见表3-16； 表3-16 地表水环境质量Ⅱ类标准值 序号 项目名称 标准限值 序号 项目名称 标准限值 1 pH值（无量纲） 6.5(8.5 10 总磷 ≤0.1 2 粪大肠菌群 ≤2000 11 锌 ≤1.0 3 CODcr ≤20 12 镉 ≤0.005 4 BOD5 ≤4 13 铅 ≤0.05 5 氨氮 ≤0.5 14 铜 ≤1.0 6 石油类 ≤0.05 15 铬（六价） ≤0.05 7 氟化物 ≤1.0 16 硫化物 ≤0.2 8 挥发酚 ≤0.005 17 氰化物 ≤0.2 9 溶解氧 ≥5 18 高锰酸盐指数 ≤8 2、污染物排放标准 ⑴《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，详见表3-17； 表3-17 大气污染物排放标准 污染源 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 TSP 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 ⑵《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表3-18； 表3-18 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 ⑶一般固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本工程治理河道长度为8.3km。小南岔河流域水环境综合治理工程新建护岸16km，生态沟渠15km，生态隔离带0.1km2，河道清理淤泥1.5万m3，清理垃圾1万t。本工程属非污染生态型工程，对环境的影响主要在施工期。项目施工期主要产物节点分析见表4-1。 表4-1 项目施工期主要产排污节点分析 时段 污染物/污染因素 产污环节 污染因子 施 工 期 废气 扬尘 土石方作业、物料运输、堆放、混凝土搅拌 TSP 机械尾气 施工机械及车辆 THC、NO2、CO等 清淤恶臭 河道清淤 H2S、NH3 废水 施工废水 围堰施工、清淤物沉淀 SS、COD、BOD5 生活污水 施工人员生活 SS、COD、BOD5、氨氮等 噪声 机械噪声 设备施工 连续等效A声级 交通噪声 交通运输 连续等效A声级 固体废物 土石方 隔离墙工程 建筑垃圾 河道淤积物 河道清淤 污泥、砂石、垃圾等 围堰弃渣 围堰工程 砂石料等 生活垃圾 施工人员 生活垃圾 生态破坏 工程占地、土地平整、主体施工 水土流失、生物量减少、景观破坏等 1、施工期生态影响分析 本工程施工期生态环境影响主要包括对生态系统的影响、对植被的影响、对动物的影响、对自然景观的影响以及水土流失等影响。 1.1项目占地对生态系统影响分析 ⑴对土地利用的影响 本项目永久占地45.6亩，占地类型为河滩地。项目永久占地将改变部分土地利用类型，但项目的建设将减少区域水土流失，项目占地对整体生态系统影响较小。施工结束后可对临时占地进行植被恢复，对区域内土地利用类型影响较小。 ⑵对生态系统完整性的影响 本工程属于河道综合治理工程，在施工过程中，无截流等其他建构筑物及生产设施，对生态系统完整性影响较小。 1.2对植被的影响分析 施工期工程占地将导致占地区域附着植被遭到破坏，地表裸露，从而使地区的局部生态结构发生一定变化。裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部生态系统的稳定性。同时施工过程中产生的扬尘会对周围植物的生长带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去。石灰和水泥若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响植物根系对水分和矿物质的吸收，随着施工的结束不再产生扬尘，情况会有所好转。 施工期，工程占地将导致工程区域生物群落将受到影响，植物的物种量和生物量短时期内将小幅降低。根据调查，项目占地范围内的植物物种均为当地周边常见的普通植物，项目建设对区域植物多样性的影响甚微，且随着工程逐渐结束，生态植被恢复后，区域植被的物种总量和生物量将得到恢复。 根据调查项目影响区域内无古树名木，未见天然分布的国家重点保护野生植物。施工工程影响范围内植被类型均属一般常见种，生长范围广，适应性强，不会因项目建设而导致植物种群消失。通过加强施工管理，严格限定施工界限等措施可有效控制对植被的影响。同时，通过采取相应的水土保持措施，临时占地区域的植被均可得到有效恢复。 综上，项目施工对区域植被及其生境影响较小。 1.3对陆生动物的影响分析 本工程区内无国家及省市级重点保护动物及珍稀濒危物种，仅有老鼠、鸟类等少量小型动物。因受施工人员活动干扰和施工机械噪声干扰，将对这些动物的活动产生一定的影响，使它们会迁移到非施工区，其生存空间受到一定压缩。但动物具有一定的迁移能力，周边相似生境也较多，动物可以较轻松地就近寻找到其它适于栖息的地方。这种影响范围有限，多局限于施工区域内，不会造成动物种群数量的改变，且此类影响将随着施工活动的结束而消失，可以形成新的可适应的生境，综合而言施工期对野生动物及其生境影响较小。 1.4对水生生物的影响 本项目的施工会对河流的水环境造成一定的影响。施工导流引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存、行为、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，生物多样性减少，从而造成整个水生生态系统一系列的变化。 ①对浮游生物的影响 本项目施工过程会导致局部区域悬浮物浓度增加，并将对施工点附近的浮游生物带来一定的影响，可能产生由于光合作用受阻而致浮游植物数量下降，也会对浮游动物的生长率、摄食率造成一定影响。但项目施工期较短，总体对水生生态影响较小，施工结束后可自行恢复到施工前水平。 ②对底栖生物的影响 底栖生物是水生生态系统中的重要组成部分，参与物质循环和污染物的代谢、转换和迁移，在生态系统能量流动过程及沉积物移动和稳定性方面起着重要作用。生存环境的多样性为底栖生物提供了基础，生存环境的变动会直接影响底栖生物的生存发展。工程施工对底栖生物的影响可分为2个典型类型： 第一类型：开挖过程中的底栖生物直接损失。 第二类型：悬浮物扩散区的影响主要是施工引起的局部水域悬浮物增加，降低水透明度引起的，透明度降低会影响底栖生物的正常生理过程，一些敏感物种会受损，甚至消失。但施工停止后，通过上下游迁移可以恢复到正常水平。 根据相关研究资料，在生境恢复的前提下，底栖生物的恢复是很快的。类比同类型工程，大约5、6个月后，底栖生物群落的主要结构参数将与施工前或邻近的未施工区域基本一致，不会影响底栖生物多样性。 ③对鱼类资源的影响 施工时水中悬浮物增加造成水体浑浊度增大、透明度降低而不利于天然饵料的繁殖生长，从而对鱼类资源产生影响；水中大量存在的悬浮物也会对鱼类造成呼吸困难和窒息现象，因为悬浮微粒随鱼的呼吸动作进入腮部，影响鱼类呼吸，严重时甚至导致窒息。 施工期由于水中悬浮物浓度的升高，导致浮游生物、底栖生物等饵料生物量的减少，从而改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，鱼类将择水而栖迁到其他地方，施工区域鱼类密度会有所降低。 本项目对鱼类的影响局限于施工区域，且鱼类会择水而栖迁到其他地方，施工对渔业资源的影响较小。随着施工的结束，对鱼类的影响也逐步消失。 1.5对土壤和景观的影响分析 本工程为生态类建设项目，运营期不产生废水、废气、固废，因此对土壤影响较小。项目主要沿现有自然冲刷形成沟道和现有排洪渠施工，对原有景观影响较小。同时项目的建设通过护岸的修建，可减少汛期洪水冲刷对周边景观的影响，有利于美化区域内景观，对景观是有利影响。 1.6水土流失影响 施工过程中土方开挖、回填等，使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。砂石料的临时堆放不当，也将毁坏地表植被，使原土壤抗冲性、抗蚀性降低，形成加速侵蚀，进一步加剧了侵蚀区水土流失；施工开挖的大量弃土、弃石，为水土流失的形成提供了丰富的松散物质源，极易被暴雨洪水搬运进入河流，造成水土流失形成输沙。施工过程中加强管理，合理安排施工工序，减少地面裸露时间和扰动面积，及时恢复植被，结合施工期大气污染防治，增强临时挡护、苫盖措施，将产生的水土流失降低到最小程度，同时在加强施工期水土保持，可将水土流失降低到最小程度，在可接受范围。 2、施工期地表水环境影响分析 2.1水文情势及水质的影响分析 ①河道清淤扰动的影响分析 施工期对河道疏浚会在短时间内造成一定量的水土流失，一些中小颗粒的泥沙被水流冲刷带走，缓慢向下游移动，采取防护措施后进入水体的砂石量较小，且随着工程的结束影响随之结束，施工期对河流泥沙不会产生明显不利影响。 ②河势稳定影响分析 施工期开挖对河势影响仅在短时间内存在，随着工程的深入，这种影响越来越小，工程结束后。河势趋于稳定，项目的实施将产生正面影响。 ③对河道水温、水流、水深等影响分析 本项目不向水体排放废水，项目实施对河道水温无调节能力，对河道水流、水深、水温不会产生明显不利影响。 ④对河道行洪的影响 本项目施工期一定程度上会减少泥沙流量，减轻对河道行洪的影响。 2.2施工期污水环境影响分析 施工区不设置机修厂，只在施工区只用于施工机械停放，不得在项目区施工区内进行相关维修及清洗工序，维修清洗依托和政县社会维修清洗机构，避免含油废水对受纳水体的不利影响。对周围水环境影响较小。工程施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 生活污水：本项目高峰施工人数约为30人，施工人员人均污水产生量为20L/d，则日污水产生量为0.6m3。主要污染物质为COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等。本项目设置环保厕所，定期清掏，运至附近农田，生活废水泼洒降尘。。 施工废水：本项目施工过程中废水产生量为2m3/d，主要污染物质为SS，类比同类工程其浓度为2000~2500mg/L。经过12小时以上沉淀处理后，废水中主要污染物SS可降至200mg/L以下，用于施工区的泼洒抑尘，不外排地表水体。 3、施工期环境空气影响分析 工程施工废气主要为施工过程中无组织排放的扬尘、机械废气产生的尾气和清淤过程产生的恶臭气体。 ⑴施工场地扬尘污染 施工扬尘污染主要来源于以下三个方面：一是土方填挖扬尘，二是物料堆场扬尘，其扬尘产生量和浓度与施工文明程度、施工方式、物料和气候等因素有关。根据类比监测资料表明，施工场地洒水与否所造成的环境影响差异很大，施工场地扬尘污染状况分析见表4-2。 表4-2 施工场地扬尘污染状况分析表 监测点位置 场地不洒水 场地喷洒水后 距场地不同距离TSP的浓度值 10m 1.75 0.437 20m 1.30 0.350 30m 0.780 0.310 40m 0.365 0.265 50m 0.345 0.250 100m 0.330 0.238 因此在施工过程中，应采取控制扬尘、减缓污染的措施。在采取洒水降尘、设置围档等措施后，可使粉尘浓度有效降低，对敏感点影响较小。 ⑵运输车辆扬尘污染 在施工中，材料的运输也将给沿线环境空气造成尘污染。经类比调查，运输车辆扬尘污染监测结果见表4-3。 表4-3 运输车辆TSP监测结果 污染来源 采样点距离（m） 监测结果（mg/m3） 运输车辆施工道路 下风向50 下风向100 下风向150 11.625 19.694 5.039 运输车辆及机械产生的扬尘在下风向150m处TSP浓度值为5.039mg/m3，必须采取有效的措施予以解决。 扬尘属于粒径较小的降尘（10-20μm），在未铺装道路表面（泥土），粒径分布于5μm的粉尘占8%，5-10μm的占24%，大于30μm的占68%，因此，为减少起尘量，建议在施工路段采取经常洒水降尘措施，通过洒水可有效地减少起尘量。 大风天气时进行洒水降尘以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 ⑶施工机械和运输车辆尾气 运输车辆、施工机械与设备在运行过程中会产生汽车尾气和机械废气，主要污染因子为：CO、THC和NOX，可通过定期的车辆、机械及设备维修与保养，使其始终处于最佳运行状态，从而减少尾气排放，减轻其带来的环境污染。 ⑷淤泥恶臭 本项目清淤工程属于开放式作业，施工过程中，清淤河道中有机物腐殖的底泥在受到扰动和堆放过程中，无氧条件下有机物可分解产生氨、硫化氢等恶臭气体，呈无组织状态释放。根据现场排查核实，本项目清淤河道涉及的水污染源主要为生活污染源和农业面源，河道底泥中主要成分是粉细沙，淤泥质较少，污染物浓度低，底质较清洁，底泥产生的恶臭相对较小。 由于该部分工程量较小且本项目施工期较短，通过采取减少清淤工程持续时间，合理安排作业时间，及时对淤泥进行清运等措施可减少恶臭气体对环境的影响，随清淤工程的完工，恶臭的不利影响将消失。 综上所述，总体上本工程对区域空气质量的影响较小，施工结束后，影响即消失。 4、施工期声环境影响分析 工程施工期声环境的主要影响因素是施工机械和运输车辆。各种作业机械运行时，在距声源5m处的噪声值在84-90dB（A）之间，联合作业时叠加影响更加突出。这些非稳态噪声源将对周围声环境敏感点产生较大影响，但该影响是短期的。施工常用机械的噪声实测资料见表4-4所示。 表4-4 主要施工机械不同距离处噪声级一览表 序号 设备名称 声压级Leq（dB（A）） 测点距离（m） 1 挖掘机 84 D=5 2 推土机 86 3 轮式装载机 90 4 振动冲击夯 95 5 手扶式振动碾 85 6 振动碾 85 7 蛙式打夯机 95 8 振捣器 95 9 自卸汽车 90 10 翻斗车 87 ⑴声环境影响预测 施工机械作业时环境噪声的评述标准为《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。施工机械中除车辆运输外一般可视为固定点源。不考虑遮挡、空气吸收等因素的影响，点声源随距离增加引起的衰减预测模式如下： 式中：L1、L2－分别为距离声源r1、r2处的噪声声级，dB(A)； r1、r2－为距离声源的距离，m。 通过计算可以得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，设备噪声随距离衰减值见表4-5。 表4-5 施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 设备名称 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 100m 200m 挖掘机 78 72 66 60 58 52 47 推土机 80 74 68 62 60 54 49 轮式装载机 84 78 72 66 64 58 53 振动冲击夯 89 83 77 71 69 63 58 手扶式振动碾 79 73 67 61 58 53 48 蛙式打夯机 89 83 77 71 69 63 58 振捣器 89 83 77 71 69 63 58 自卸汽车 90 84 78 72 70 64 59 翻斗车 81 75 69 63 61 55 50 从表4-5可以看出，由上表预测结果可知，使用单台机械在无遮挡情况下，昼间在距施工地点50m以外，均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的昼间标准值（70dB(A)），而夜间要满足标准要求（55dB(A)）则距施工场地要大于200m。根据项目施工路线距声环境保护目标较近，为最大限度减少施工噪声对保护目标的影响，施工单位应做好噪声污染防治措施，主要从严格加强施工管理、合理安排施工布局、选用噪声较低的施工机械及禁止夜间施工工序等措施。 5、施工期固体废物影响分析 施工期主要的固体废物为建筑垃圾、生活垃圾、清淤物、废弃土石方。 ⑴建筑垃圾 要是指剩余的材料，包括土方、石料、砂、石灰、水泥等，除资源化利用外，集中收集后运至环卫部门指定地点集中处置，对环境影响较小。 ⑵土石方弃土及清淤物 本项目弃土方主要来自工程挖方产生的弃土，项目填方量较大，项目挖方进全部回填利用。 本项目清淤过程中产生的清淤物主要成分为泥沙及少量的枯草、树叶，不含危险废物。河道疏浚清淤物产生量为15000m3，项目区河道底泥中主要成分是粉细沙，淤泥质较少，污染物浓度低，底质较清洁，其中13500m3可用于项目填方使用，剩余1500m3及时拉运至当地住建部门指定地点处理处置，做到日产日清。 河道清淤过程对现状河道内的垃圾进行清理，主要为周边居民随意倾倒的生活垃圾，产生量约为1万t，清理后的垃圾及时清运至当地生活垃圾填埋场处置。 ⑶施工人员生活垃圾 项目施工期生活垃圾产生量约为2.1t。施工区设置垃圾箱，统一收集，由环卫部门送当地垃圾填埋场填埋，无害化处置。 项目施工期产生的固体废物处置效率可达100%，对周围环境产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目建设内容为河道水环境综合治理，项目本身不会排放废水、废气、噪声、固废等污染物。项目建成后，提高小南岔河流域抵御水灾害防治能力，减少河道两岸泥沙因冲刷进入河道的量，对保护两岸生态，保护河道内水生态环境均有积极的作用。河道清淤疏浚工程的实施可提高河道行洪能力，河道内淤泥的清除，有利于河道生态系统的健康发展，提高其自净能力，有利于小南岔河流域水质的改善。运营期对环境的影响主要为生态影响， ⑴对河道水文、泥沙的影响 项目建成后，将有效降低和减缓了原河道汛期洪水的水位和流速，减轻了洪水对整治沟道的冲刷力，可防止和缓解洪水对岸坡的冲刷，保持其稳定性，不再发生边坡坍塌风险。 ⑵对周边植被的影响 工程建成后，可减轻沿岸沟谷侵蚀，控制水土流失，减轻河道两岸的土壤侵蚀率，改善植被覆盖率。 综上，本工程运营期对生态环境的影响是有利的。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为河道综合治理项目，建筑物布置呈线性分布，项目主要沿小南岔河河道布置，项目的建设将有效地导排洪水。通过结合具体地理位置、地形条件及防洪区内的各种建筑物的位置等综合因素确定了本项目选线。 1、施工组织方案环境合理性分析 工程区砂石料采用外购方式，不设料场和砂石料加工系统。施工期不设置油料库、机修车间，施工区不设排污口，最大程度减低施工对环境的污染和破坏，具有环境合理性。 2、施工工艺和施工时序的合理性分析 本项目施工工艺考虑工程实际情况河道疏浚采用反铲挖掘机配合铲土机进行清淤。清淤时严格按照《疏浚与吹填工程施工规范》（JTS207-2012）要求，同时注意保护现有的防护建筑物，清淤物最终均可做到综合利用，减少了对环境的不利影响。本项目施工结合临时施工围堰选择对水环境影响较小的时间进行河道疏浚，清淤物经处理后可得到合理的处置。 综上，本项目施工工艺和施工时序基本合理，施工结束后应对临时占地及时恢复，缩短地表裸露时间。综上，本项目选线合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、工程管理措施 ⑴清淤作业过程中，严禁将沉积河底的淤泥吹搅成混浊的水状，影响水环境； ⑵对清出来的淤泥应做到及时处置或清运； ⑶河道疏浚工程清淤物严禁在项目区范围外随意堆放，以减轻水土流失及对周边环境保护目标的影响； ⑷运输中应防止淤泥漏流，造成环境破坏。对含水率较高的淤泥，在运输过程中应选用密封性好的运输工具进行运输，以免淤泥在沿途运输时造成环境影响；对含水率较低的淤泥，在项目区进行综合利用。淤泥的运输道路应合理安排运输路线以及运输时间。 2、生态环境保护措施 2.1水生生物保护措施 ⑴加大对施工人员的宣传教育，提高生态环境保护意识，加强管理，严禁施工人员下河捕鱼和非法捕捞作业。 ⑵加强对运输车辆的管理，防止泥沙和石块进入河流，定期清掏由于施工造成的泥沙淤积和由于管理不善而造成的垃圾污染。 ⑶加强项目施工期后河流环境的管理工作，废水及生活垃圾不得排入河道，以防止毒害水生生物和造成水体污染。 ⑷建筑材料堆放临近水体一侧设置防护带，防止泥沙进入河道影响水生生物。 ⑸合理安排施工时序，河道内泥沙清理尽量在水流较小时进行。 ⑹合理调整施工进度和施工期，对施工作业施工工艺进行优化，通过选择低噪音机械降低施工噪音，尽可能降低噪声污染对鱼类繁殖的影响。选择最佳施工方案，以减少施工作业对鱼类的影响。 ⑺悬浮物防治措施：要严格控制施工对河道扰动的面积和时间，要动态监测影响河段水体理化指标和其它有害物，防止产生悬浮物对水域环境的污染，防止水域环境改变对主要保护对象及其它鱼类栖息的不利影响。 ⑻繁殖期避让措施：合理调整施工进度和施工期，施工时应尽量避免在主要保护鱼类的繁殖期和特别保护期开展涉水施工作业。 2.2陆生生物保护措施 ⑴严格划定施工范围，设置硬质围挡，避免越界施工，破坏施工区域外的地表植被。 ⑵加强野生动物保护法规的宣传，使施工人员意识到保护野生动物的重要性，禁止施工人员破坏动物巢穴，滥捕、猎杀野生动物。 ⑶对施工人员加强管理，要求施工人员远离保护动物的栖息地，实行野生动物保护的接近控制并约束其在非施工期间的活动范围。 2.3临时占地保护措施 ⑴施工活动开始之前，需制定详细的施工方案，限定施工人员的活动区域，尽量控制施工动土范围，以保持原生生态系统的稳定性和完整性。通过优化方案，有效降低项目建设对评价范围内植物，植被的影响和破坏。 ⑵在施工过程中应合理安排工期，做好施工场地的规划设置工作。 ⑶在所有永久建筑完成后，应立即进行裸露区的恢复，恢复时对施工迹地进行绿化回复，尽量减少项目区内的施工痕迹。施工结束经全面整地后，采用撒播种草的方式恢复植被，林草种选用当地乡土物种。 ⑷施工开始前，对施工人员和管理人员普及和讲解有关生态环境保护的相关知识，要求施工人员在施工过程中避免乱占耕地和破坏树木，尽可能减小和消除对生态环境的影响范围和程度。 2.4植被恢复和土地资源保护措施 ⑴施工组织设计中，应明确对工程占地的表土层（0-20cm）的剥离、临时堆放方案及其水土流失预防措施设计，确保肥力较高的表土层用于后期的植被恢复。 ⑵项目占地不涉及林地。对沿河岸边少量树木，应进行移栽或就地保护。 ⑶工程施工过程中，应对施工人员加强保护植物资源、动物资源的宣传教育，增强施工人员的环保意识，严格有组织、有计划地施工，尽可能减少对现有植被的破坏。 ⑷严格控制施工扰动面积，及时清运施工废物，不允许随意破坏和占用额外土地。 ⑸施工结束后，对施工区域进行检查，避免遗留垃圾。 2.5水土流失防治措施 ⑴建设单位应在施工过程中加强施工管理，严格执行施工操作规程，散料堆场四周设置围挡，弃渣杜绝随意堆放，务必运至指定的堆放点。合理安排施工周期，在发生大暴雨时应停止施工，并采取短期覆盖措施，减少水土流失。 ⑵在施工过程中应加强施工管理，避免雨水冲刷。道路运输避免沿途抛弃，减少水土流失。工程施工后期，植树种草，覆盖表土，避免水土流失，计划植草、植水保树等。 ⑶做好水土保持和生态保护工作，工程施工过程应注意保护生态环境，尽量减少施工区的数量和面积。 ⑷开挖临时排水沟，临时沉砂池，保证施工区域排水通畅，将泥沙就地拦截。对临时堆渣采取彩条布等覆盖的临时防治措施。 通过以上措施，施工期生态环境可有效恢复，对环境影响较小。项目典型生态环境保护措施设计见图5-1。 图5-1 项目典型生态环境保护措施设计图 2、地表水环境防治措施 本工程施工期间，主要是施工人员产生的生活污水和施工废水。 ⑴将混凝土养护废水收集于沉淀池中，经沉淀处理后回用于养护、洒水降尘等，严禁外排。施工机械设备检修、清洗送至当地的社会修配厂进行。 ⑵施工场地远离水体布设，施工材料不得随意堆放在岸边，避免雨水冲刷进入河道。 ⑶施工营地尽量远离河流水体等集中分布地段，施工人员产生的废水主要为洗涤所产生的污水，为防止施工期生活污水随意乱排，在施工营地设置环保厕所，定期清掏，运至附近农田，施工人员产生的洗漱废水，一般都用于施工场地洒水抑尘，严禁生活污水进入水体。由于本项目沿线多有村庄居民点分布，为减少施工营地生活废水对周边环境的影响，应优先考虑租用民房作为施工营地，这样可利用原有的给排水系统。。 ⑷禁止向沿线河流倾倒、排放生活污水，不能在地表水体附近堆放生活垃圾和建筑垃圾。 通过采取上述废水治理措施后，对周边环境影响较小。 3、废气污染防治措施 ⑴施工现场用地的周边应设置围挡，以减轻扬尘扩散。围挡设置高度不低于1.8米，并严禁在围挡外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。施工过程产生的弃料及其他建筑垃圾应及时清运。 ⑵对施工生产生活区等采取遮盖、拦挡等措施，防止扬尘污染，将堆料场区设置在居民点下风向，距离在200m以上，堆放时采取防风防雨措施，必要时应设采取围挡措施。 ⑶粉状物料在运输过程中，应采用密封运输方式，并定期对密封系统进行检查和维修；土料、砂砾料等多尘物料运输过程中应堆放整齐以减少风蚀面积，并适当加湿或加盖苫布，尽量降低运输过程中起尘量。 ⑷排洪渠填筑时，根据材料压实度需要相应洒水并在材料压实后经常洒水，以保证材料不起尘。 ⑸车辆运输过程中产生的扬尘，采取洒水降尘、用苫布遮盖等措施。 ⑹加强往返于施工区车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，以减少尾气排放污染大气；对于尾气排放不达标的机械车辆，不许进入施工区施工。 ⑺土方工程防尘措施。工程土石方开挖过程中，遇到干燥、易起尘的工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。风速过大时应停止施工作业，并对堆放的沙石等建筑材料进行遮盖处理。采用湿法作业，减少粉尘。 ⑻建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用的水泥、石灰、沙石等易产生扬尘的建筑材料，应密闭储存或采用防尘布遮盖。 ⑼若设置水泥稳定砂砾拌合机，应布置在居民区下风向。施工过程中产生的弃料及建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，应覆盖防尘布或防尘网，防止风蚀起尘或水蚀迁移。 ⑽运输车辆严禁超载运输，避免超过车载负荷而尾气排放量呈几何级数上升。运输车辆在公路上行驶，特别通过临时性道路或土路时，会引起扬尘，因此运输路线应充分利用现有公路，实施现场车辆速度控制，施工道路应定期养护、清扫、洒水。 ⑾清淤恶臭防治措施：尽量减小清淤时对水域环境的影响范围；在疏挖作业上，采取分区作业方式进行，减少施工时对非开挖区的破坏，同时采用精确的定位方法，提高清淤施工的精度。 项目施工期对当地大气环境质量的影响将是局部的、暂时的，且施工场地较为开阔，不会造成污染物的积累。采取上述措施后，大气污染物的排放将大大降低。 4、噪声污染防治措施 4.1施工噪声源控制 ⑴选用符合国家标准的施工机械和运输车辆，采用低噪声的施工机械和运输车辆；加强施工机械和运输车辆的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声； ⑵合理布置施工设备，将施工现场的固定噪声源相对集中，且远离声环境保护目标； ⑶合理安排施工时间，严禁在午间(12:00~14:00)和夜间(22：00-6：00)进行高噪声施工作业。如确需连续施工的，应取得相应管理部门的许可批准，并及时进行公告，并执行环保部门审批时提出的防护措施。 ⑷选用低噪声设备代替高噪声设备或带有隔声、消声装置的设备，并定期保养维护，使其处于良好的运行状况。固定机械设备如挖土机、推土机等，可通过排气管消音和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。 ⑷运输车辆在行经居民集中居住区时，应严格执行限速行驶，并禁止鸣笛，以减少噪声对周围环境的危害。高噪声设备的操作人员应配戴耳塞和头盔等防护用品，并实行轮换作业，以减少噪声对其健康的危害。 4.2环境保护目标噪声防护措施 由于本工程为线性工程，沿线分布较多声环境保护目标。因此，针对本次工程特点提出以下防治措施： ⑴合理安排施工时间，禁止中午12:00~14:00和夜间22:00~早6:00的时段施工；对于因工程要求必须连续施工的，采取必要措施，进行有效的噪声控制，并报当地环境保护行政主管部门核准备案后方可施工，且在施工前进行公告。 ⑵评价要求在施工时周边小于100m范围内有居民时应在施工边界设置2.5m围挡。 ⑶运输施工经过有声环境保护目标路段时应要求禁鸣和限速。 ⑷施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输工具，对强声源设 置控噪装置。并加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低运行噪声。 通过采取以上措施后，可有效地控制施工期噪声对周边敏感点的声环境影响，治理措施可行。 5、固体废弃物防治措施 ⑴在项目区布设垃圾箱，运输垃圾的设施要密闭化，以免对环境造成二次污染，及时收集清运，以保护施工区环境卫生。 ⑵施工中建筑垃圾，除资源化利用外，集中收集后运至城建部门指定地点集中处置，禁止堆放在水体和居民点附近，减免对周围自然环境、生活环境的影响。 ⑶本项目清淤过程中产生的清淤物主要成分为泥沙及少量的枯草、树叶，不含危险废物。项目河道疏浚工程产生清淤物可利用部分全部作为填方使用，剩余无法利用部分（1500m3），及时清运至当地住建部门指定地点处理，每日及时清理做到日产日清。 ⑷项目施工结束后对库区清淤工程围堰及时进行拆除，围堰拆除产生的废弃砂石料产生料用作生态沟渠工程填方使用。 采取上述固体废物治理措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目建设内容为河道水环境综合治理项目，属非污染性项目。项目本身不会排放水、气、声、固废等污染物。项目建成后，有利于提高当地的防洪泄洪能力，不会对环境产生不利影响。运营期的影响主要表现在社会及生态方面，为积极有利的影响。 ①施工完成后，对临时施工区表面进行土地平整和表土覆盖，并依据植被生态演替的基本规律采取植被恢复措施，对造成的裸露地表采取植被恢复措施或复垦措施。 ②本工程完工后，应尽快选择当地原生植被进行植被恢复。 ③景观绿化和植被恢复选用乡土物种，严禁采用外来物种，避免发生外来物种入侵现象。并设置合理的绿化植被种类组合，以利于小型动物的栖息和迁移扩散，优先选用适合当地土壤及气候条件的树种，严禁使用可能会造成生物入侵的外来种。 |
| 其他 | 环境管理及监控计划 1、环境管理 为保护施工场地环境，确保本项目的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对工程实施的全过程进行严格、科学的环境管理与监控。本工程的环境管理包括建设前期环境管理、施工期环境管理和运营期环境管理。 1.1建设前期环境管理 根据生态环境部和甘肃省的有关规定，项目建设前期各阶段环境保护工作采用如下方式： ⑴依据本次评价所提出的减缓措施，作为指导设计、工程建设、执行“三同时”制度和环境管理、城市规划的依据。 ⑵在初步设计阶段，将环保投资纳入工程概算，在施工图设计中全面落实，各专业的施工图中应有环境保护方面的条文说明。 ⑶在工程招投标过程中，建设单位的施工招标文件中应有环境保护的有关内容。 1.2施工期环境管理 1.2.1管理机构 施工期环境管理体系组成包括建设单位和施工单位在内的三级管理体制，同时要求设计单位做好配合工作。 ①加强施工单位自身的环境意识和环境管理能力。施工单位应配备具备一定环保技能的工程技术人员负责施工期的环境保护工作，并赋予相关的职责和权利，使其充分发挥一线环保监管职责。 ②建设单位应将“环境影响报告表”及其批复文件、环保工程施工设计文件和施工合同中规定的各项环保工程、环保措施作为监理工作的重要内容，对环保工程质量严格把关；监督施工单位落实施工中应采取的各项环保措施。 ③建设单位施工期环境管理的主要职能在于把握全局，及时掌握施工环保动态。当出现重大环境问题或纠纷时，积极协同环保管理部门组织力量解决，并协助各施工单位处理好与地方环保部门、公众及利益相关各方的关系。 1.2.2环境管理监督体系 从工程施工的全过程而言，地方环保、水利、交通、环卫等部门是工程施工环境监督的主体，而在某一具体或敏感环节，银行、审计、司法、新闻媒体也是监督体系的重要组成部分。 1.2.3施工期环境管理重点 ⑴生态环境管理 严格按设计要求对本工程的各项施工活动采取工程防护、植物保护和恢复措施，减少水土流失。 ⑵噪声控制 合理安排施工时间，避免施工噪声对集中居民住宅区等敏感点的干扰。强化管理，避免夜间高噪声施工设备的使用。 ⑶污、废水排放 生活污水、施工废水等根据设计和环评要求集中收集后处理回用或者运至指定的地点排放。 ⑷车辆运输 施工单位应提前将施工车流量、行驶线路、时段通报交通管理部门，必须经过城区繁忙干道时，时段选择宜避开每日交通高峰期。 ⑸固体废物处置 生活垃圾应集中堆置，定期清运交由环卫部门处置，处置费用由施工单位按当地标准承担。项目弃方及时拉运至当地城住建门指定地点处理处置，做到日产日清。建筑垃圾尽量综合利用，不能利用的及时清运至当地住建部门制定地点处置。 ⑹施工竣工验收 工程完工后，按国家环境保护部规定的建设项目环境保护工程竣工验收办法进行工程竣工环境保护验收。 1.3管理机构 管理主要由建设单位和环保管理机构负责，施工期环境管理计划见表5-1。 表5-1 施工期环境管理计划表 环境影响 减缓措施 实施机构 监督机构 生态保护 控制临时用地，减少对地表的破坏； 施工结束后，对施工场地采取植被恢复措施。 和政县水务局 临夏州生态环境局和政分局 噪声控制 按交通管理部门指定的路线进行材料运输； 定期检查施工机械的工作状况； 合理安排施工时间及作业方式，避免夜间在居民区等敏感点进行高噪声作业。 扬尘控制 避免大风天气施工； 对散装材料、开挖土石方防护； 对施工道路、施工场地等定时洒水。 固体废物 处置 集中收集；定期清理，交当地环卫部门处置。 2、环境监测计划 2.1环境监测要求 在施工期间，施工单位的环保专职人员应督促所属各施工单元落实本报告中关于施工期的各项环保措施，并负责本单位的环保设施施工管理和竣工验收。环境监理人员应按设计文件和施工进度对施工期间的各项监控项目进行检查。定期向上级主管部门报告监控项目的执行情况。 2.2施工期环境监测计划 ⑴工程完工后的植被恢复措施。 ⑵主体工程范围内绿化措施。 ⑶施工噪声、振动对附近居民区等敏感点的影响。 本工程施工期详细监测计划见表5-2。 表5-2 施工期环境监测计划表 阶段 监测地点 监测项目 监测频次 实施机构 负责机构 施工期 施工河段 （声环境保护目标处） 施工噪声 1次/月 有资质单位 和政县水务局 施工区下风向 （大气环境保护目标处） TSP 1次/施工期 项目区上游100m处 pH值、SS、氨氮、总氮、BOD5、CODCr 1次/月 项目区下游100m处 植被破坏及恢复措施执行情况 1次/施工期 / |
| 环保投资 | 本项目总投资为2670万元，环保投资共计90万元，占项目总投资的3.37%，具体投资情况见表5-3。 表5-3 环保投资一览表 序号 工程名称 投资金额（万元） 1 施工期废水处理 简易沉淀池 8.0 2 施工期废气处理 设置围挡、洒水降尘、加盖苫布 3.0 3 施工期噪声处理 施工机械隔音，设限速、禁鸣警示牌 4.0 4 施工期固体废物处理 生活垃圾、建筑垃圾、土石方、清淤物等固体废物收集与运输 15.0 5 生态 恢复措施 临时占地恢复措施 20.0 水土保持措施（对临时堆料场，补充临时拦挡措施，并采用防尘网临时苦盖；施工场地设排水沟） 40.0 合 计 90 注：本项目环保投资作为建筑工程费用计入工程概算。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ⑴严格划定作业区域范围，将工程建设对植被的破坏控制在最小程度。 ⑵对施工可能造成植物生境破坏的区域实施生态环境保护和恢复措施。 ⑶施工结束后对扰动地表进行平整。 | 对陆生生态影响较小，无施工遗留迹象 | / | / |
| 水生生态 | ⑴加强施工管理和教育。 ⑵加强对运输车辆的管理。 ⑶工程施工涉水区采用施工工艺和导流方式。 ⑷合理调整施工进度和施工施工时序 | 对水生生态影响较小，未造成永久性污染 | / | / |
| 地表水环境 | ⑴加强施工管理和工程监理工作；及时处置施工过程中产生的弃方、清淤物，禁止将其投入河流水体中。 ⑵对堆料场等进行覆盖，在堆料场周围设置截排水沟。 ⑶项目选择合适施工时间进行施工，并加强施工监督管理 ⑷在施工现场设有沉淀池，施工废水沉淀处理后废水回用于施工过程中。 ⑸施工场地临时堆场布置隔层处理，防止雨水淋滤。 ⑹施工用水尽量做到节约用水，重复利用。 ⑺设置环保厕所处置施工人员盥洗废水。 | 废水合理处置，不会对项目区水环境产生污染 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选用低噪设备；合理安排施工时间；加强施工机械和运输车辆的维护和保养；设立标示牌，限制车速；设置围挡 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 建筑工地严格落实建筑工地周围和材料堆放场设置围挡，建筑工地配备抑尘系统为主的扬尘控制设施，建筑垃圾堆放、清运过程采取相应抑尘和密闭措施。 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | ⑴生活垃圾及时清运至生活垃圾填埋场； ⑵项目河道清淤物合理处置，综合利用，无法利用部分及时清运至当地住建部门指定地点处理处置。 | 合理处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 大气污染监测计划； 噪声监测计划。 | 是否落实 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

和政县小南岔河流域水环境综合治理工程符合国家产业政策和相关规划，项目建成后将提高项目区整体行洪能力，完善和政县防洪系统，具有显著的社会效益。本项目属于生态影响类项目，不利影响主要体现在施工期对水环境、大气及声环境、生态环境影响等，在落实本报告表提出的各项保护措施和要求的前提下，项目建设的不利环境影响可以消除、减缓或降低到可接受水平，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。