# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：和政县牙塘河（石咀村-水泥厂）水环境

生态修复工程

建设单位：和政县生态环境保护建设项目领导小组

办公室（代）

编制日期：             2024年01月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	12

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	30

四、生态环境影响分析	42

五、主要生态环境保护措施	58

六、生态环境保护措施监督检查清单	68

七、结论	69

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 和政县牙塘河（石咀村-水泥厂）水环境生态修复工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 耿彪 | 联系方式 | 13909304800 |
| 建设地点 | 甘肃省临夏州和政县买家集镇，起点为石咀村，终点为水泥厂，长约5.11Km。 |
| 地理坐标 | 起点：经度103°12'17.0526"，纬度35°19'46.3203"； 终点：经度103°14'50.3275"，纬度35°21'28.0890"； |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利：128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）-其他； | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久用地：64926.8 m2 临时用地：97456.9 m2 治理河道总长：5.11km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 和政县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 和发改（2022）199号 |
| 总投资（万元） | 3711.86 | 环保投资（万元） | 65.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.76 | 施工工期 | 14个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项类别 涉及项目类别 项目情况 设置情况 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目不包含水库；且不涉及河道清淤 不设置 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 本项目不涉及穿越可溶岩地层隧道 不设置 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 本项目不涉及环境敏感区 不设置 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 本项目不涉及 不设置 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 本项目不涉及 不设置 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 本项目不涉及 不设置 |
| 规划情况 | （1）《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》； （2）《甘肃省“十四五”水利发展规划》 （3）《临夏州“十四五”规划和2035年远景目标》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 2021 年 11 月 27 日，甘肃省人民政府办公厅印发了《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》，本工程与规划的符合性分析详见表 1-2。 表 1-2本工程与《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析表 类别 规划内容 本工程情况 符合性 分析 第五章、强化生 态保护 监管，提升生态 系统质 量和稳 定性 推进流域综合治理:强化渭河、大夏河、洮河、金河等支流河源区生态保护与治理，稳步提升黄河上游水系补水功 能。 本项目属于河道综合治理工程，本工程位于牙塘河, 属于广通河一级支流，项目的实施有助于提升河道防洪能力、防治水土流失和涵养水源。 符合 第七章 、深化“三水 ” 统 筹，提升水生态环境 加强河湖岸线管理，实施严格的用途管制，强化对各类水生态空间占用、损害等行为的监管力度，依法依规处罚， 确保水生态空间面积不缩小、数量不减少、功能不降低。在重要河流、湖库周边一定范围内， 合理划定生态缓冲带。 本项目属于河道综合治理工程，本工程通过构建河道生态隔离带、生态护岸建设、河道滩地生态修复等提升牙塘河（石咀村-水泥厂）水生态环境。 符合 专栏 6： 水生态环境保护工程 实施生态护岸、生态拦截带、河道清淤疏浚、河湖底泥治理、水源涵养林建设等生态修复工程，推动重要河湖岸线滩地生态恢复与综合治理。实施刘家峡水库生态自然修复区封禁治 理。 本项目属于河道综合治理工程，本工程通过构建河道生态隔离带、生态护岸建设、河道滩地生态修复等生态修复工程，推动牙塘河（石咀村-水泥厂）两岸滩地生态恢复与综合治理。 符合 综上，项目的建设符合《甘肃省“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。 2、与《甘肃省“十四五”水利发展规划》符合性分析 2021年12月31日，甘肃省人民政府办公厅印发了《甘肃省“十四五”水利发展规划》，本工程建设与规划的符合性分析详见表1-3。 表1-3 本工程与《甘肃省“十四五”水利发展规划》的符合性分析表 类别 规划内容 本工程情况 符合性分析 总体布局 总体布局：南部区。主要包括甘南州、陇南市和临夏州。以保护江河源头水为重点，加强甘南水源涵养区、“两江一水”源头区生态保护与修，强化洮河、大夏河等重要水源补给生态功能区水生态保护。加强水土保持、山洪灾害综合防治。围绕基本民生要求、生态产业，完善供水保障体系。 本项目属于河道综合治理工程，本工程通过构建河道生态隔离带、生态护岸建设、河道滩地生态修复等生态修复工程，进一步提高了广通河支流牙塘河流域域水源补给生态功能区水生态保护、水土保持、山洪灾害等综合防治能力。 符合 第七章、完善全省防洪减灾体系 优化防洪空间布局：推进流域主要干支流治理，逐步完善以大中型水库、沟道提防、山洪防治为重点的点线面相结合防洪工程体系。 本工程建设内容主要以新建生态隔离带、生态护岸建设、河道滩地生态修复等建设，可有效完善牙塘河河道防洪体系。 符合 保障农村引水安全 加强山洪灾害防治，结合水美乡村建设，对人员密集、危害严重的山洪沟道进行治理，提升山洪灾害监测预警能力。 本工程建设可有效防治雨季山洪对工程区耕地和居民财产安全的威胁，进一步提高工程区防灾减灾能力。 符合 综上，项目建设符合《甘肃省“十四五”水利发展规划》的相关要求。 3、与《临夏州“十四五”规划和2035年远景目标》符合性分析 本工程建设与《临夏州“十四五”规划和2035年远景目标》的符合性分析详见表1-4。 表1-4 本工程与《临夏州“十四五”规划和2035年远景目标》符合性分析表 类别 规划内容 本工程情况 符合性分析 指导思想和主要目标 国土空间开发保护格局持续优化，能源资源利用效率大幅提高，山水林田湖草系统治理水平不断提升，生产生活方式绿色转型，城乡人居环境更加优美，黄河上游生态安全屏障更加稳固。 本项目属于河道综合治理工程，本工程为牙塘河生态治理，工程建设内容主要以新建生态隔离带、生态护岸建设、河道滩地生态修复等建设，建设为主，可有效完善牙塘河河道防洪体系，项目建设后美化和政县水生生态环境。 符合 遵循原则 实施黄河干流防洪二期工程、重要支流和中小河流等防洪抗早减灾工程。 本工程建设可有效防治雨季山洪对工程区耕地和居民财产安全的威胁，进一步提高工程区防灾减灾能力。 符合 生态保护 持续打好蓝天碧水净土保卫战。坚持大气污染区域治理、水污染流域治理、土壤污染属地治理，持续深化污染防治。健全大气污染联防联控机制和大气环境质量管理体系，持续改善生态环境质量。 本项目为河道综合治理工程，属于广通河一级支流，工程建设内容主要以新建生态隔离带、生态护岸建设、河道滩地生态修复等建设为主，可有效完善广通河河道防洪体系，项目建设过程中采取洒水抑尘措施，减少粉尘对周围环境的影响，施工废水沉淀后回用不外排，生活垃圾经收集后送至环卫部门指定的地点，土方综合利用后余方多余土方弃料作为两侧防汛道路基础填筑与绿化工程基础填筑消化。建筑垃圾运往当地城建部门指定的地点进行处置。 符合 综上，项目建设符合《临夏州“十四五”规划和2035年远景目标》的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中第二项水利类“3．防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程，城市积涝预警和防洪工程，水利工程用土工合成材料及新型材料开发制造，水利工程用高性能混凝土复合管道的开发与制造，山洪地质灾害防治工程（山洪地质灾害防治区监测预报预警体系建设及山洪沟、泥石流沟和滑坡治理等)，江河湖海堤防建设及河道治理工程，蓄滞洪区建设，江河湖库清淤疏浚工程，堤防隐患排查与修复，出海口门整治工程江河湖海堤防建设及河道治理工程”，属于国家鼓励类项目。 本项目于2022年4月27日取得了和政县发展和改革局《关于和政县牙塘河（石咀村-水泥厂）水环境生态修复工程可行性研究报告的批复》（和发改(2022)199号），同意项目实施。 综上，项目建设符合国家及地方产业政策。 2.与相关规划的符合性分析 2.1与《甘肃省河道管理条例》符合性分析 《甘肃省河道管理条例》（2021年7月28日修订）：“第十三条在河道管理范围内，禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物；禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木及高秆作物；禁止设置拦河渔具；禁止弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。”，“第二十七条在河道管理范围内新建、扩建、改建开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、跨堤、穿堤、临河、拦河的建筑物、构筑物及设施，建设单位应当将工程建设方案报经有管辖权的水行政主管部门审查，未经审查同意的，项目不得开工建设。建设项目经批准后，建设单位应当将施工安排告知有管辖权的水行政主管部门。” 本项目的通过新建生态隔离带、生态护岸建设、河道滩地生态修复等建设，等可有效巩固岸坡，加强河岸水土保持，防止水土流失，能提高治理河段的整体行洪能力，稳定河势。项目已取得和政县发展和改革局下发的可研报告批复，符合《甘肃省河道管理条例》的相关规定。 2.2与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析 本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》要求的符合性分析详见表1-5。 表1-5 与审批原则的符合性分析（摘录） 名称 具体要求 本项目情况 符合性 《水利建设项 目（河湖整治 与防洪除涝工 程）环境影响 评价文件审批 原则（试行）》 第二条 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。 本项目符合环境保护相关法律法规、相关政策和规划要求。针对临时占地情况，本次评价论证了环境可行性，并提出了相对应的措施，不会对生态环境产生显著不利影响。 符合 第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。 本项目位于和政县买家集镇，选址选线、施工布置不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地及饮用水水源保护区。 符合 第四条 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。 本项目对水文要素的影响主要集中在施工期，本次评价提出了相应的缓解不利影响的措施，对围堰施工也提出了明确的要求。项目运营期对区域水环境产生有利影响。 符合 第五条 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底、生态修复、增殖放流等措施。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。 项目区及影响范围不涉及鱼类“三场”，不会对相关河段水生生态系统产生影响。 符合 第七条 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。 其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成 大不利影响。 本次评价对施工期各类影响采取了针对性的污染防治及生态恢复措施，工程建设过程施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境保护目标造成重大不利影响。本项目不涉及饮用水水源地及取水口。 符合 由表1-2可知，本项目建设符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》要求。 2.3与《黄河流域生态环境保护规划》的符合性分析 依据《黄河流域生态环境保护规划》第二章“总体要求”，第二节“基本原则”生态优先、绿色发展。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，严格自然资源开发利用准入要求，系统推进重点区域、重点河湖水体自然生态环境保护和修复。坚定走绿色、可持续的高质量发展之路，促进经济社会发展格局、城镇空间布局、产业结构与流域资源环境承载能力相适应，守住黄河自然生态安全边界。 系统治理、分区施策。统筹流域上下游、左右岸、干支流，因地制宜，科学制定差别化的分区分类保护和治理措施，以上游水源涵养、中游水土保持和污染治理、下游湿地保护修复为重点，加强生态保护治理，着力推进工业、农业、城乡生活、矿区等协同治理。 本项目为和政县牙塘河（石咀村-水泥厂）水环境综合治理项目，本项目的实施将有利于项目区的水土保持和污染治理工作，即符合黄河流域生态环境保护规划。 2.5《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》 《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持绿水青山就是金山银山，准确把握重在保护、要在治理的战略要求，落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，共同抓好大保护，协同推进大治理，以维护黄河生态安全为目标，以改善生态环境质量为核心，统筹水资源、水环境和水生态，加强综合治理、系统治理、源头治理，推进山水林田湖草沙一体化保护修复，协同推动生态保护与环境治理，提升流域生态系统质量和稳定性，落实各方生态环境保护责任，强化督察监管，着力解决人民群众关心的突出生态环境问题，实现流域生态安全屏障更加牢固、生态环境质量持续改善，让黄河成为造福人民的幸福河。 本项目为和政县牙塘河（石咀村-水泥厂）水环境综合治理项目，通过新建生态隔离带、生态护岸建设、河道滩地生态修复等措施提升流域生态系统的稳定性。即项目建设符合《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》要求。 3、与“三线一单”符合性分析 3.1 与《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》甘政发〔2020〕68号的符合性分析 《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）提出划定环境管控单元：全省共划定环境管控单元842个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目所在地临夏州和政县属于一般管控单元。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 本项目位于和政县，位于一般管控单元内。本项目不属于高耗能、高污染行业，且项目采取了有效的污染防止措施，符合一般管控单元发展要求。本次评价依次查阅甘肃省总体管控要求、临夏州总体准入要求以及环境管控单元准入清单，分层级明确一般环境管控单元应执行的管控要求，并分析与相关要求的符合性。本项目与甘肃省生态环境准入清单的符合性分析具体见表1-6。 表1-6 与甘肃省生态环境准入清单的符合性分析 名称 具体要求 本项目情况 符合性 甘肃省生态环境总体准入清单 空间 布局 约束 大力发展生态环保产业。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强永久基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 本项目不属于畜禽养殖类项目，且不占用耕地 符合 污染 物排 放管 控 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 本项目为生态类项目，运营期无污染物排放 符合 环境 风险 防控 加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等 本项目施工期排放污染物可得到合理有效处置 符合 资源 利用 效率 实行煤炭、水资源消耗总量和强度双控，优化能源结构，加强能源清洁利用。推进农业节水，提高农业用水效率 项目为生态类项目不涉及煤炭和水资源消耗 符合 本项目在运营过程中采取严格的环境保护措施，项目的建设对环境产生的影响较小。因此，项目建设符合《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》中的管控要求。 项目所在地与甘肃省生态环境管控单元分布关系图见图1-1。 3.2与《临夏回族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的符合性分析 根据《临夏回族自治州人民政府关于印发临夏回族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》临州府发〔2021〕33号，全市共划定环境管控单元74个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于临夏州和政县，属于“一般管控单元”，本项目通新建生态隔离带、生态护岸建设、河道滩地生态修复等河道生态防护工程完成水生态环境综合治理工程。项目在建设期、运营期均采取合理的环境保护措施，对区域环境的影响可接受。因此，符合《临夏回族自治州人民政府关于印发临夏回族自治州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中的一般管控要求。 本项目与临夏州生态环境准入清单（试行）的符合性分析见表1-7。 表1-7 与临夏州生态环境准入清单（试行）的符合性分析 类型 管控要求 项目情况 符合性 《临夏州生态环境准入清单（试行）》-和政县一般管控单元ZH62292530001 空间布局约束：执行全省和临夏州生态环境总体准入清单中一般管控单元的空间布局约束要求。 / 符合 污染物排放管控：执行全省和临夏州生态环境总体准入清单中一般管控单元的污染物排放管控要求。 / 符合 环境风险防控：1、执行全省和临夏州总体准入清单中一般管控单元环境风险防控要求。 / 符合 资源利用效率：1、执行全省和临夏州总体准入清单中一般管控单元资源利用效率要求。 / 符合 综上，本项目建设符合甘肃省总体管控要求、临夏州生态环境准入清单（试行）的相关要求。 4、项目与自然保护区的位置关系 本项目距太子山自然保护区最近距离为1422m，详见图1-1。 5、选址环境合理性分析 项目区不涉及自然保护区、森林保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等生态敏感区。和政县牙塘河（石咀村-水泥厂）水环境生态修复工程的实施可提高治理河段的整体行洪能力，稳定河势，改善区域环境，恢复河道生态功能，营造水、绿地、路为一体的优美景区，改善项目区周边生态环境，助推整流域高质量发展。因此本工程选址选线从环境保护角度分析，是合理可行的。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 1、地理位置 和政县牙塘河（石咀村-水泥厂）水环境生态修复工程位于买家集镇，修复区河道中心线长度为 5.11km，生态修复区范围为河道中心线外扩80m范围，但不涉及河道，主要为河滩地。项目地理位置见图2-1。 2、流域水系 和政县属于黄河流域二、三级支流区，主要河流 7 条：广通河、牛津河、牛津河、大南岔 河、小南岔河、牙塘河、新营河，总长度 169km。其中，二级支流 2 条，分别为广通河和牛津河；三级支流 5 条，包括： 牛津河、小南岔河、大南岔河、牙塘河、新营河；多年平均总流量为 19.45m³/ 秒，年均总径流量为 3.856 亿 m³。 牙塘河是广通河一级支流，发源于和政县南部太子山区之黑窑洞海眼，沿途有响水河，大道子河、大黑沟、蜡烛沟、抬水沟等支流汇合而成， 至买家集河沿村南有新营河汇入，再至县城梁家庄河滩与大小南岔河汇为广通河，本项目属于广通河源头水域。项目区水系分布见图2-2。 图2-2 项目区水系分布图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 和政县牙塘河流域水环境综合治理工程的实施是和政县生态环境建设中的重要一环，是践行总书记“两山”理论的重要举措；是落实甘肃省黄河流域高质量发展，促进和政县生态文明建设的具体举措，也是落实国家《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》和《和政县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的具体行动能。 本项目于2022年4月27日取得了和政县发展和改革局《关于和政县牙塘河（石咀村-水泥厂）水环境生态修复工程可行性研究报告的批复》（和发改(2022)199号）。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号），本项目环评类别判别如下表2-1。 表2-1 环评类别判定表 项目类别 环评类别 报告书 报告表 登记表 本栏目环境敏感区含义 五十一、水利 127 防洪除涝工程 新建大中型 其他 / 128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠） 涉及环境敏感区的 其他 / 第三条（一）中的全部区域；第 三条（二）中的除（一）外的生 态保护红线管控范围，重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道. 本项目工程规模为小型且不涉及环境敏感区，需编制环境影响报告表。 2、项目工程规模 和政县牙塘河（石咀村-水泥厂）水环境生态修复工程，修复区河道中心线长度为5.11km，主要包括建设内容包括生态修复区、生态缓冲区隔离带、生态护岸等方式进行生态修复。其中生态修复区生态修复面积约61858m²，采用场地平整+覆土绿化的方式；生态隔离缓冲区采用乔木-灌木-草本相结合的植被带，植被均选择本土植被，共计布置 7 处隔离带，布置总面积为 102010㎡；由于牙塘河流域无堤防设施，农田面源容易径流进入到河道，本次缓冲带加强措施采取生态护岸的方式加以阻隔，共计新建生态护岸 8 处，总长 4977m。 3、项目建设内容 修复区河道中心线长度为5.11km，生态修复区范围为河道中心线外扩80m，不涉及河道，范围内土地性质主要为河滩地、农田、林地等。 河道流域水生态保护修复的主要内容为：本次治理段生态修复区生态修复面积约 61858m²，采用场地平整+覆土绿化的方式；本次缓冲带加强措施采取生态护岸的方式加以阻隔，共计新建生态护岸 8 处，总长 4977m；本次生态隔离带主要布置在河道左岸。共计布置 7 处隔离带，布置总面积为 102010 ㎡，采用乔木-灌木-草本相结合的植被带。 项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程及环保工程。项目建设内容组成见表2-2。 表2-2 工程建设内容组成一览表 类别 工程 主要设施及工程特征 备注 主体 工程 生态修复区 河道中心线桩号 K0+520~K0+630 段河道右岸、桩号K0+790~K0+930 段河道右岸、桩号 K1+660~K1+840 段河道左岸、桩号 K1+400~K1+540段河道左岸、桩号 K3+360~K3+680段河道左岸、桩号 K3+420~K3+720 段河道右岸、桩号K3+570~K3+870 段河道右岸、桩号 K2+300~K2+460 段河道道右岸建设表流滩地，稳固滩地。修复面积约61858 m²，采用场地平整+覆土绿化的方式。不占用河道。 新建 生态护岸 河道中心线桩号K0+585-K1+420、K1+880-K2+940、K3+000-K3+365、K3+930-K4+310、K4+400-K4+940段河道左岸、K3+940-K4+450、K4+450-K5+100、K2+970-K3+220段河道右岸新建生态护岸8处，总长7977m。不占用河道。 新建 生态隔离带 河道中心线桩号K0+540-K1+395、K1+925-K2+085、K2+230-K2+940、K2+965-K3+420、K3+750-K3+900、K3+935-K4+305、K4+400-K4+940左岸布置7处生态隔离带，布置总面积为102010㎡。采用乔木-灌木-草本相结合的植被带，布置在河道左岸，隔离农田、采砂企业、村庄，不占用河道。 新建 临时工程 施工营地 在治理河道上游和下游各设1处，共布设施工营地2处，占地面积为3700㎡，主要为施工人员临时房屋及施工设备和材料堆放。 施工营地利用河堤岸上荒地作为施工营地和施工材料、施工机械停放区域；工地临时材料、砂石、块石料堆放场等属于直接性生产设施，布置于靠近施工工作面两岸河漫滩上，便于施工管理。 新建 临时弃渣场 设置考虑距离及工程区地势相对较高区域集中堆放护岸、生态隔离带建设所产生的土石方及工程占地剥离的表层土；临时占地面积45162.15㎡。施工结束后，对临时弃渣场进行场地平整及覆土绿化 辅助 工程 施工交通 本工程对外交通便利，线路状况良好。X362 南北向连接县城及项目区于治理段左岸通过，和政县至项目区起点公路里程 23km ，至项目区末端公路里程 15km，道路均为沥青混凝土路面或硬化路，路况良 好，工程区对外交通较为便利；本工程新修临时施工道路3km，整扩修临时施工道路 1.6km，新修或整扩修场内交通道路 宽4.5m，采用泥结碎石土路面。 新建 施工导流 本项目施工导流实施建筑物即为围堰工程，施工期采取的导流方式为束窄河床分期导流方式。围堰型式采用土石围堰，堰体碎石土填筑，分段围堰总长度约为3.56km 新建 施工供水 施工用水采用河道水源，施工期间生活用水就近从人饮管网接入，满 足施 工用水需求。 依托 施工供电 本工程施工用电负荷较为分散，施工用电从工程区沿线 附近的村庄接引 10KV 电源。需配置 10kv/0.4kV 变压器 2 台，并备用50KW 柴油发电机。。 依托 环保 工程 废气 治理 本项目施工过程中产生废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆尾气。施工扬尘主要采取洒水设备定期洒水，车辆运输进行遮盖，建筑物拆迁需布设防尘网，施工场地需设置围挡等措施降尘。生活垃圾及时清运，减少在项目区的堆存时间。施工机械及车辆尾气需加强车辆及机械的维护保养。 新建 噪声 治理 施工期合理布局施工设备，选用低噪声设备，合理安排施工时间及运输路线，文明施工。 新建 废水 治理 生活废水：施工区临修防渗旱厕，用堆肥方式处理施工人员的生活污水，堆肥收集拉运至周围耕地肥料，其他生活废水用于施工营地泼洒降尘，实现生活污水零排放。 生产废水：施工废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。含油废水经明沟收集集中进入附近的隔油沉淀池进行处理后，清水循环再利用，浮油定期委托有资质的单位回收。 新建 固废 治理 本项目产生的固废主要为废弃土石方、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。土石方经过回填后，多余土方弃料用于河道在永久征地范围内的回填整地；建筑垃圾除资源化利用外，集中收集后运至当地城建部门指定的地点进行处置；施工人员生活垃圾经集中收集后就近应交由项目所在地的乡镇环卫部门统一运往当地生活垃圾填埋场处理。 新建 生态 环境 施工期严格控制施工活动范围、加强管理、尽量减小临时占地，施工结束后要及时拆除临时构筑物，对临时占地进行生态恢复措施，尽量降低水土流失量。 新建 4、主要建筑物设计 4.1生态修复区设计 根据项目区实际情况，本工程所选滩地为在常年流水（95% 的径流保证率下，Q=1.23m3/s）保持湿润、半湿润状态的河道滩地，汛期短时间内淹没于洪水水面以下的区域，通过补植的方式对现状裸露的滩地进行人工生态修复，达到河道滩涂地生态系统多样性和完整性的目的。 牙塘河流域（石咀村-水泥厂）生态修复区修复段落分别为：河道中心线桩号 K0+520~K0+630 段河道右岸、桩号K0+790~K0+930 段河道右岸、桩号 K1+660~K1+840 段河道左岸、桩号 K1+400~K1+540段河道左岸、桩号 K3+360~K3+680段河道左岸、桩号 K3+420~K3+720 段河道右岸、桩号K3+570~K3+870 段河道右岸、桩号 K2+300~K2+460 段河道道右岸建设表流滩地，稳固滩地。修复面积约61858 m²。 表流滩地横断面设计 表流滩地布设于牙塘河两侧滩地，除布设进出水管外，基质层自上而下分别为生态填料层、砾石层、土壤层与粘土防渗层。生态填料层常用火山岩对土壤机制进行改良，厚度 10cm，砾石层为支撑层，厚度 20cm，取细砾石，粒径 1.6cm；土壤层应优先选择当地土壤，以松软土质为最佳（黏土——壤土），并具较高肥力，渗透系数宜为 0.025~0.35cm/h，厚度取 30cm；底层为粘土防渗层，施工时夯填压实，厚度取40cm，渗透系数需<10-8cm/s。基质层设计剖面图见图2-3。 图2-3 表流滩地基质层设计剖面图 （3）横断面设计 对牙塘河河槽两侧滩地进行场地平整，两侧滩地设置表流滩地。滩地横断面设计图如下图2-4所示。 图2-4 滩地横断面设计图 （4）植被选择 综合考虑护岸抗冲刷的需求及过洪断面的局限性，本次河道内滩地整体以紫花苜蓿、蒲草、三叶草、盐地碱蓬、早熟禾等地被、湿生类植物进行滩地生境的生态修复（控制植物株高20cm 以下），尽量确保层次化和空间感，合理控制种植密度，分片按不同比例配置上述植物，注重色彩配置，塑造多元化的植物群落， （5）布水、排水系统设计 截水墙设计 项目生态修复区共设 8 处，为了减少洪水对滩地的影响，本次设计采用截水墙方式减少水力高强度冲刷，本次针对滩地在靠近水流侧设置截水墙。 截水墙为重力式结构，顶宽 0.8m，上游坡度 1:0.3，下游直立，底部设置齿墙，宽度 0.3m，高度 0.6m，采用 C20 砼灌砌块石衬砌；消力池长度 5.0m，采用 C20 砼灌砌块石衬砌，厚度 0.5m；护坦长度 5.0m，采用固滨笼块石衬砌，厚度 0.5m。具体结构图见图2-5。 图2-5截水墙结构图 4.2生态护岸设计 生态护岸工程主要针对河流边坡，通过种植吸收特征污染物较强的植物，或采用植物和工程相结合的综合护坡系统进行坡体植被修复和加固，实现对排入河流的污染物进一步拦截。牙塘河河道为天然河道，且和政县降雨较为充沛（年均降雨量 578.5mm），雨季容易造成河道两侧农田回水进入河道污染河流水质，生态修复功能强化措施设计采用生态护岸阻隔。由于牙塘河流域无堤防设施，农田面源容易径流进入到河道，本次缓冲带加强措施采取生态护岸的方式加以阻隔，共计新建生态护岸8 处，总长 4977m。设置段落分别为：河道中心线桩号K0+585-K1+420、K1+880-K2+940、K3+000-K3+365、K3+930-K4+310、K4+400-K4+940段河道左岸；K3+940-K4+450、K4+450-K5+100、K2+970-K3+220段河道右岸。 （1）护岸形式的确定 本工程护岸段主要为乡村段，现状河宽基本与稳定河宽相当或略大于稳定河宽，天然岸坡多为斜坡。考虑降低施工难度、减少工程投资的因素，本工程生态护坡均采用坡式护岸和复式断面。 （2）生态护坡材料的选择 本工程治理河道纵向较长，地形变化较大，滩地形式多样。因此，本次设计结合工程实际，因地制宜，选择格宾石笼材质，提升河道净水能力、改善人居环境。 护岸典型横断面 本次生态护岸断面型式和材料选择按照因地制宜、就地取材的原则，综合考虑风浪、水流作用、地形地质情况、施工条件、工程造价、生态植被布置等因素，为使生态护坡生态效益最大化，本次采用植生型格宾石笼+普通格宾石笼的结构形式。具体如下： ①植生型格宾石笼 护岸上部 2 年一遇洪水位以上，考虑洪水冲刷几率相对较小，为使生态护坡生态效益最大化，设计采用植生型格宾石笼，坡比 1:1.5~1:2。网箱内填筑土石混合料， 网箱面层采用加筋麦克垫并喷涂高性能生态基材（含草籽）辅助植物生长，岸顶处设现浇 C20 砼水平压顶，规格0.8m×0.2m。 ②普通宾格石笼护坡 护岸下部 2 年一遇洪水位以下，洪水冲刷频繁，采用普通宾格石笼护坡，网箱及填石规模满足冲刷要求。坡比 1:1.5~1:2，坡面采用 0.3m 厚生态格网绿滨垫防护， 绿滨垫护坡下铺设一层 200g/m2 的土工布。坡脚处格宾石笼固脚，规格 0.8m×1.0m。为使生态护坡生态效益最大化，在流速较小的凸岸及顺直河段滩地上，采用 1:2~1:5 的斜坡覆土，确保河滩滩地与生态护坡、岸上的生态连通性。具体结构形式见图 2-6。 图2-6 生态护岸结构设计图 4.3生态隔离带设计 生态隔离带设置段落分别为：河道中心线桩号K0+540-K1+395、K1+925-K2+085、K2+230-K2+940、K2+965-K3+420、K3+750-K3+900、K3+935-K4+305、K4+400-K4+940左岸布置7处生态隔离带，布置总面积为 102010㎡。布置在河道左岸，隔离农田、采砂企业、村庄，不占用河道。 （1）树种设计 本项目选择的造林树种主要有：乔木树种：云杉、油松、红叶杨、新疆杨、速生柳、侧柏等； 灌木树种：沙棘、柠条、紫穗槐、丁香、柽柳、榆叶梅等； 草种：紫花苜蓿、披碱草、红豆草。 （2）苗木选择 苗木及种子规格以《主要造林树种苗木质量分级》、《甘肃省主要造林树种苗木质量、产量标准》等有关标准和规程为依据。 （3）造林技术 根据项目实施地块立地条件的不同及栽植树种不同，项目实施的生态 隔离带采取以下几种整地方式： 穴状整地：对于地势较为平坦的区域，采取穴状整地的方式。穴状乔木整地规格为 60cm×60cm×60cm；灌木穴状整地规格 40cm×30cm×30cm， 主要用于河流两侧近河岸栽植苗木规格比较大的区域。主要用于河流两侧近河岸栽植苗木规格比较大的区域； 鱼鳞坑整地：对于坡地造林，选用鱼鳞坑整地方式进行整地，鱼鳞坑 沿等高线“品” 字型排列。鱼鳞坑的规格分为三种：80cm×60cm×50cm（主要用于未利用地等立地条件差的区域）；60cm×50cm×40cm（一般的造林区域用于此种整地方式）；40cm×30cm×30cm（此种整地方式，主要用于栽植较小灌木树种）。 植被类型 营造乔灌混交（带状混交）的防护林， 树种选择：主要选择云杉（胸径 4～6cm）、新疆杨（胸径 4～6cm）、速生柳（胸径 4～6cm）、紫穗槐（地径＞4cm）、连翘（5-7 枝/丛）、榆叶梅（5-7 枝/丛）、柠条（两年生Ⅰ级苗）、山杏（胸径 2～4cm）等。主要模式有：紫穗槐旱柳=1:1、杨树：紫穗槐=5:3、榆叶梅刺槐=5:3、刺槐： 杨树=1:1、刺槐：榆叶梅=5:3 等多种类型，根据实际情况进行选择 |
| 总平面及现场布置 | 1、项目工程总体布置 本次和政县牙塘河（石咀村-水泥厂）水环境生态修复工程建设起点为 石咀村，终点为水泥厂边界，起点河道中心线桩号为K0+000，终点河道中心线桩号K5+110。工程总体布置详见附图2-3 总体平面布置图，河道中心桩号见附图3-5项目治理河道中心桩号。 2、项目施工总平面布置 2.1施工布置原则 本工程采用集中式布置，本工程的主要生产生活设施可按不同的施工 段布置于河道两岸阶地。施工总布置除考虑建筑物布置特点，场区地形状 况，交通条件以及方便主体工程施工的总原则外。还要考虑以下原则： （1）尽可能利用荒滩、空地； （2）采用集中与分散相结合，永临相结合的布置方案，便于管理， 保证生产，减少投资； （3）尽量利用原始地形及现有设施，减少场地整平工程量，有利施 工布置及工程竣工后的恢复； （4）施工期较短，临建尽量考虑租用当地民房以减少临建设施规模； （5）各种施工设施的布置应能够满足主体工程施工工艺要求，避免重复运输，以减少能源消耗。 2.2施工布置规划 工程区根据建筑物布置施工营地布设于河道两岸，选择地形较高且平坦的绿化空地进行营地、辅助企业及其他施工临建设施的布置。 施工场地布置的各类施工设施主要包括生产生活房屋、钢木综合加工厂、施工机械停放场以及其他必要的施工临时设施。 项目施工场地布置见图2-7；施工场地平面布局见图2-8。 图2-7 项目施工场地布置图 图2-8 项目施工场地平面布局 根据设计规模，工程所需各类辅助企业及仓库建筑面积1000m2，需办公室及生活福利房屋建筑面积850 m2，临时施工营地占地1850 m2，工程在治理河道上游和下游各设1处，公布设施工营地2处，占地面积3700 m2，主要为施工人员临时房屋及施工设备和材料堆放。施工临建工程见表2-3。 表2-3 施工临建工程量表 序号 项目 单位 数量 备注 一 办公室及生活福利房屋 m2 850 彩钢板房或租用民房 1 办公室 m2 200 租用民房 2 宿舍 m2 600 租用民房 3 其他生活福利房屋 m2 150 彩钢板房 二 辅助企业建筑 m2 600 彩钢板房 200m2、彩钢板工棚500m2 1 机械维修、保养及钢木综合加工厂 m2 400 彩钢板房 100m2，彩钢板工棚300m2 2 其它辅助设施 m2 200 彩钢板工棚 200m2 三 仓库建筑 m2 400 彩钢板工棚 1 水泥仓库 m2 260 彩钢板工棚 2 其它仓库 m2 140 彩钢板工棚 四 施工交通 1 新修施工临时道路 km 3 B=4.5m，河滩路 2 整扩修施工临时道路 km 1.6 B=4.5m，河滩路 五 施工水、电 (一) 施工供水 1 钢板水箱 座 10 V=6m3 2 胶皮管 km 1.2 2 吋 (二) 施工供电 1 380V/220V 输电线路架设 km 2 2 照明线路架设 km 1 |
| 施工方案 | 1、施工组织设计 （1）施工场地 工程区根据建筑物布置施工营地布设于河道上游和下游各1处，共布设2处施工营地；选择地形较高且平坦的绿化空地进行营地、辅助企业及其他施工临建设施的布置。施工场地布置的各类施工设施主要包括生产生活房屋、施工机械停放场以及其他必要的施工临时设施。工程主要建筑物施工场地便于布置，施工条件较好。 （2）建筑材料来源 工程所需主要外来材料均在和政县采购。在工程区河段范围有多家砂场，生态护岸工程混凝土、块石料、砂砾石可选择就近购买成品料。 项目施工混凝土计划采用自周边商砼站购买商品混凝土，周边商砼站，各项技术指标基本满足相关规范及施工技术要求，生产能力基本满足工程高峰施工强度要求，交通运输均较为便利。 （5）施工交通运输 本工程对外交通便利，线路状况良好。X362南北向连接县城及项目区于治理段左岸通过，和政县至项目区起点公路里程23km ，至项目区末端公路里程 15km ，道路均为沥青混凝土路面或硬化路，路况良好，工程区对外交通较为便利。施工期间主要建筑材料均可通过公路直接运至施工现场。 场内道路主要以连接对外交通、施工营地、施工场地及料场等交通为主，本工程场内施工道路主要以利用沿线各行政区内县乡道路、乡村道路为主，现状无交通道路或现有道路不满足施工期运输要求的，需考虑新修或整扩修场内施工道路，经布置供需新修临时施工道路 3km，整扩修临时施工道路 1.6km，新修或整扩修场内交通道路宽4.5m，采用泥结碎石土路面。 （4）施工用水、用电 施工用水采用河道水源，施工期间生活用水就近从人饮管网接入，满足施工用水需求。水量充足，水质良好，符合施工生产、生活用水质量要求。生产用水需进行必要的净化、沉淀处理后方可使用，配置 6m3 钢板水箱周转使用，再由胶皮管道送至各用水点。生活用水直接从自来水管 网接入，满足施工期人员生活用水需求。 本工程施工用电负荷较为分散，施工用电从工程区沿线 附近的村庄接引 10KV 电源。需配置 10kv/0.4kV 变压器 2 台，并备用50KW 柴油发电机。 2、施工导流 2.1导流标准 根据《水利水电施工组织设计规 范》（SL303-2017）、及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）的规定，导流建筑物级别为5级，其导流建筑物相应设计洪水重现期土石建筑物为 5～10 年一遇洪水，根据本工程建筑物布置、结构形式及洪水特点，导流导流时段为枯水期 10月~次年5月，综合考虑一期导流选用5年一遇枯水期洪水标准 P20%=21.98m3/s。. 2.2导流方式 牙塘河洪水主要由暴雨形成，一般发生在 7～9 月份，源地植被良好， 向中游逐渐演变为黄土丘陵地貌，植被覆盖良好，洪水陡涨陡落，水土流失加重。牙塘河无实测 洪水资料，其洪水成因均为局部暴雨形成，特点是峰高、量小、历时较短，洪水历时一般为 3～5 小时。 本工程规模较小，施工项目单一， 经综合考虑、合理平衡安排，对堤防工程基础、填筑及护岸基础部分施工应安排在枯水时段进行。峰流量21.98m3/s。根据工程区的的地形、地质条件、水文特征及其施工特点，本工程施工期采取的导流方式为束窄河床分期导流方式。 根据 5 年一遇分期洪水计算成果及实际地形，本段堤防布置于凹岸段、冲刷严重、河床切割较深等段落。护岸段的基础开挖线地面高程低于5年一遇枯水期洪水水位， 需采用岸边侧向围堰围护下施工。 经水力学计算，5 年一遇枯水期洪水束窄河床后导流水深约0.7~1.0m安全超高取 0.5m。 2.3导流建筑物设计 本项目施工导流实施建筑物即为围堰工程，分段围堰总长度约为3.56km。围堰型式采用土石围堰，堰体碎石土填筑，防渗采用迎水面斜铺设复合土工膜（300g/m2），堰体填筑时须做到分层碾压密实。 围堰顶宽为1.0m ，围堰高度 1.0~1.3m， 迎水面边坡 1:1.5 ，背水面边坡 1：1.5。导流围堰工程量见下表2-4. 表2-4 导流围堰工程量一览表 项目 单位 工程量 备注 砂砾石填筑 m3 18765 利用开挖料 复合土工膜 m2 11382 300g/m2 围堰拆除 m3 18164 河道疏浚 m3 36523 3、施工时序 本工程的施工总工期为 14 个月，其中施工准备期 1 个月，主体工程施工期 12 个月，工程完建期 1 个月。生态护岸及导流设施施工应避开汛期。 4、项目施工方案 本工程呈线性布置，主要施工项目为生态修复区、生态缓冲区隔离带、生态护岸等方式进行生态修复工程。本工程施工场地平坦、开阔，具备组织机械化施工的条件，因此，为加快工程建设进度，其总体施工方案推荐采用机械施工为主、人工为辅的方式。 4.1堤防、护岸工程施工方案 （1）土方、砂砾石开挖 本工程施工项目主要为左、右岸堤防及河道疏浚施工。 根据本工程的特点以及类似工程施工经验，河道土方开挖推荐采用反铲挖 掘机开挖为主的方法，开挖砂砾石直接堆弃在河堤附近，作为夯（回） 填料。 其它建筑物砂砾石开挖量小，采用人工配合 1m3挖掘机开挖，部分作为夯 （回）填料就近堆放作为河堤夯填料。 （2）现浇混凝土 现浇混凝土主要集中在护坡、挡墙等。施工时由商品砼站购买混凝土运输车运输熟料入仓，人工振捣，钢模成型，人工洒水养护。 现浇混凝土主要集中在混凝土护坡施工。严格按《水工混凝土施工组织设 计规范》（SL757-2017）和《水工混凝土实验规程》（SL352-2006） 的要求施 工和取样实验。 砼的浇筑和最后成型后的养护要保证施工质量。其浇筑过程包括分层铺料、机械平仓和机械振捣三个工序。此外，在浇筑开始之前，必须作好一切准备工作。浇筑后，还必须作好养护工作。 （3）钢筋制做 采用人工除锈，钢筋调直切断机对盘条钢筋进行调直切断。 钢筋的切断：将同规格钢筋根据长度进行长短搭配，统筹排料。一般应先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗。断料应避免用短尺量长料，防止在量料中产生积累误差，为此必须在工作台上标出尺寸刻度线，并设置控制切断尺寸用的挡板。在切断过程中，如发现钢筋劈裂，缩头或严重的弯头等必须切 除。 弯曲成型：钢筋弯曲前，对形状复杂的钢筋，根据配料单上标明的尺寸，用石笔将各弯曲点位置划出。经对划线钢筋的各尺寸复核无误后，即可进行加工成型。 钢筋绑扎根据不同的部位，采用人工绑扎、电焊机接焊或对焊机对焊等形式。工艺流程：划钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑扎钢筋。 （3）砂砾石夯填 砂砾石夯填主要集中在河道左右岸填筑上。砂砾石夯填主要利用开挖料，填筑砂砾石料严格控制粒径，每层摊铺厚度应控制在 30～50cm 范围内，填筑压实度不小于 0.6，具体施工碾压参数根据设计要求现场实验具体确定，大部分夯填采用振动碾分层碾压，小部分边脚未压实处采用冲击夯进行夯实。 （4）固滨石笼 石笼施工待堤坡整平压实后，再进行石笼施工。格宾网栅由生产厂家按设计要求生产供货，运输至施工现场组装。干地组装码放后。人工配合1m3 挖掘机填充卵石 ，填充料可采用小粒径块石或卵石 。填充料应质地均匀，无裂缝，不风化，填充料的粒径应大于网片孔径并达到 80 %以上，剩余可采用级配良好的卵石填充，填充料由 10~ 15t 自卸汽车就近从料场运输 。 护坡的施工应严格按照格宾网施工规程进行。首先从施工面两侧开始，自下而上进行错缝垒筑。成品笼就位后方可填充石料，人工配合挖掘机装填，格宾笼在搬运和填充石料过程中必须小心轻放，不得损坏格宾网钢 丝外表 防腐涂层。石料垒砌时外立面应摆放平整、美观。 土工布铺设 ：土工布采用焊接法拼接，首先将底层布用手工进行缝合 ，再将防渗膜焊接完成后，缝合上层布。土工布的施工前要求基础层表面平整度均匀，清除场内有碍土工布安全的各种杂物，基础工程通过验收合格，验收资料齐全，才方可铺设土工布。土工布铺设时，不得穿钉鞋、高跟鞋及硬底鞋在膜上踩踏走动。 5、施工工艺流程 本工程主要施工环节包括施工准备、临建设施施工、导流建筑物施工、基坑排水、主体工程、围堰拆除等工序。施工工艺及产污节点图见图 2-7。 图 2-7 施工工艺及产污节点图 主要施工工艺流程如下： （1）临时建设施施工：主要进行现场所需的水、电、通讯等建设； （2）导流建筑物施工：施工过程中进行分段导流，分段施工的工艺， 由于河床和滩地开挖料质量基本满足围堰填筑要求，且料源充足，围堰填筑采用河槽内开挖料，机械施工采用推土机和铲运机直接运至围堰填筑作业面，推土机推平碾压。该过程主要产生废气、噪声。 （3）基坑排水：根据实际情况在基坑内设截水沟，用潜水泵及时集中抽排，在各施工场地临时修建沉淀池，临时沉淀池 6~ 10m3 不等，对基坑废水分别进行沉淀处理，经过 12 小时以上沉淀处理后，废水中主要污染物 SS 可降至 200mg/L 以下，回用于施工区及道路降尘用水等。此过程主要产生噪声、废水。 （4）生态缓冲区隔离带、生态护岸及河滩地生态修复区主体工程施工，本次建设可同时施工，生态缓冲区隔离带、生态护岸及河滩地生态修复区施工过程中利用已建设围堰进行地基、工程施工，具体施工操作见总体布置设计等建设内容，该部分产生废气、噪声及固废。 ①土石方开挖及回填工程 对河道边坡进行清基及土方开挖、清基及土方开挖主要利用反铲挖掘机进行施工，由装载机装自卸汽车运输。全部综合利用。堤身填筑采用 1m3 挖掘机配 10t 自卸汽车运土，推土机平料，振动碾碾压密实，碾压采用分层压实并达到设计规定的压实标准要求(填筑相对密度不小于 0.65)，铺料厚度控制在 30~50cm 之间。机械碾压不到的地方采用人工挖夯补强。堤身全断面填筑完工后，进行人工削坡处理。 ②混凝土工程施工 现浇混凝土主要集中在护坡、挡墙等。施工时由商品砼站购买混凝土运输车运输熟料入仓，人工振捣，钢模成型，人工洒水养护。其浇筑过程包括分层铺料、机械平仓和机械振捣三个工序。根据本地区气候条件，砼浇筑施工要求进行温度控制，以防止砼表面产生裂缝。低温季节加强砼表面保温， 高温季节采取砼降温浇筑等措施。浇筑后，还须作好养护工作，在砼浇筑完毕后 12～18h 内开始进行养护， 养护方法为覆盖洒水养护，保持砼表面湿润，养护期时间符合规范要求。施工缝处理工作缝面采用人工凿成毛面，清除缝面上所有浮浆、松散砼散料， 以漏出粗砂粒或小石为准，开始冲毛时间由现场试验确定。砼施工应尽量避开低温天气和雨天，如无法避开时，则采取保温措施，以保证砼施工质量。 （5）围堰拆除、生态恢复 施工结束后对围堰进行拆除，对护岸等工程进行生态措施，对地表上杂草、瓦块、石砾等建筑垃圾进行清理后平整土地、耕翻、施基肥、挖种植坑等进行乔木种植或种植草坪植被，浇水，养护。拆除围堰等建筑垃圾当地城建部门指定的地点进行处置，该过程会产生噪声、废气、固废。 （6）投入使用 施工完成后对场地植被进行日常养护和修缮工作。 4、产污环节分析 工程对环境的影响主要体现在施工期，本工程主要包括建设内容为建设生态隔离带面积约 102010 m²、建设生态护岸长约 4977m、建设河道滩地生态修复区面积约 61858m²。对环境的不利影响主要发生在施工期，表现在对土地的占用、对植被的破坏、引发的水土流失等生态环境和景观的影响，施工扬尘、施工机械尾气对大气的影响，生产、生活废水对水环境的影响、施工运输车辆行驶噪声、施工机械噪声对沿线声环境的影响，以及施工固体废物的对环境的影响。 表 2-5 项目施工期产污环节 类别 产污环节 污染物类型 污染因子 废水 施工过程 车辆轮胎清洗废水 SS、石油类等 基坑废水 SS 施工人员生活 生活污水 COD、BOD5、氨氮、SS 等 废气 施工过程 施工扬尘、材料堆场 TSP 施工过程 施工机械废气 CO、NOX、SO2 等 噪声 施工过程 施工机械和车辆 固废 施工过程 废砖块、杂草、混凝土块、废木料、钢筋头等 施工人员生活 生活垃圾 生态影响 施工过程 对土地的占用、对植被的破坏、施工期对河道内水生生态系统的扰动及水土流失等生态环境和景观的影响 |
| 其他 | 1、占地及拆迁 （1）工程占地及补偿 项目区实施治理范围为河道防洪综合治理工程，占工程共征占用土地 243.60 亩，其中永久用土地 64926.8 m2 ，现状地类暂定为裸地（集体所有）；施工营地临时征占用地52294.8 m2，土地利用类型为裸地（集体所有），弃渣场临时征占用地 45162.15 m2。征占面积情况详情见下表2-6。 表2-6 工程占地一览表 名称 占地类型及面积（m2） 占地性质 工程 裸地 水域及水利设施用地（内陆滩涂） 永久占地 主体工程 64926.8 / 临时占地 施工营地 52294.8 / 弃渣场 45162.2 / 总计 324767.5 / （2）人口搬迁及房屋拆建 拟建工程建设区占地范围内无居民点，工程建设不涉及人口搬迁和房屋拆建，不涉及输变电线路及交通设施等专项设施。 2、土石方平衡 本项目生态修复区开挖土方15465 m3，回填土方12372 m3；生态隔离带开挖土方15302 m3，回填土方20402 m3；生态护岸开挖土方11820 m3，开挖石方622 m3，石方全部回填，回填土方5848 m3；经土石方平衡后，剩余土方为3965 m3，全部用于河道在永久征地范围内的回填整地。本项目主要工程土石方平衡情况见表2-7，土石方平衡图见图2-8。 表2-7 土石方平衡表 序号 工程项目 挖方（m³） 填方（m³） 整地回填土方（m³） 土方 石方 土方 石方 1 生态修复区 15465 / 12372 / 3093 2 生态缓冲区隔离带 15302 / 20402 / / 3 生态护岸 11820 622 5848 622 872 合 计 42586 622 38622 622 3965 总 计 43209 43209 图2-8 土石方平衡图 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划和生态功能区划 1.1主体功能区规划 根据《甘肃省主体功能区规划》，和政县主体功能区属于甘南黄河重要水源补给生态功能区。甘南黄河重要水源补给生态功能区功能定位：黄河上游的重要生态功能区和全国生态重点治理区。 发展方向：坚持生态优先，保护与发展并重的方针，以构建黄河上游生态屏障为重点，加快传统畜牧业发展方式转变，全面推行禁牧休牧轮牧、以草定畜等制度，加大生态修复和环境保护力度，加强草原综合治理和重点区段沙漠化防治，增强水源涵养能力；培育与生态环境适宜产业，加快发展旅游业等特色产业。减少人为因素对自然生态的干扰，实施牧民定居工程，引导超载人口逐步有序转移，现状建设全国重要水源涵养区和全省优质畜产品供给区。 本项目为河湖整治工程，符合规划要求。本项目与甘肃省主体功能区规划位置关系图3-1。 1.2生态功能区划 根据《甘肃省生态功能区划》中划分，本项目评价区属"黄土高原农业生态区，陇中中部黄土丘陵农业生态亚区，第18项和政、渭源土石丘陵农林及水源涵养生态功能区”。本项目与甘肃省生态功能区划的位置关系见图3-2。 2、生态现状调查与评价 2.1流域概况 本工程地处和政县境内，和政县位于甘肃省中部、黄河南岸、隶属于甘肃省临夏回族自治州，位于临夏回族自治州的西南部。地理位置介于北 纬 35°07′—35°32′、东经 103°05′—103°38′之间，县境内南北长约 45km， 东西宽约 37.5km，总面积 960 多 km2。和政县东靠康乐、广河二县、东北与东乡族自治县为邻，西北与临夏县相接，南与甘南藏族自治州毗邻。 和政县属于黄河流域二、三级支流区，主要河流 7 条：广通河、牛津河、牛津河、大南岔 河、小南岔河、牙塘河、新营河，总长度 169km。其中，二级支流 2 条，分别为广通河和牛津河；三级支流 5 条，包括： 牛津河、小南岔河、大南岔河、牙塘河、新营河；多年平均总流量为 19.45m³/ 秒，年均总径流量为 3.856 亿 m³。 牙塘河是广通河一级支流，发源于和政县南部太子山区之黑窑洞海眼，沿途有响水河，大道子河、大黑沟、蜡烛沟、抬水沟等支流汇合而成，至买家集河沿村南有新营河汇入，再至县城梁家庄河滩与大小南岔河汇为广通河，本项目属于广通河源头水域。项目区水功能区划见图3-3。 2.2水文资料 （1）径流 本工程牙塘河控制断面设计年径流通过与牙塘水文站水文比拟推求。通过建立牙塘站、三甲集站 1976 年、1977 年同步月观测资料相关关系，相关系数达到 0.94，关系良好，对牙塘站资料进行插补延长。 根据三甲集站 1967~2015 年 49 年天然径流资料系列，选用 P－III 型曲线进行频率分析，计算三甲集站多年平均流量为 9.13m3/s；利用上述相关关系推算牙塘站多年平均流量为 1.41m3/s；利用面积比推算本工程牙塘河控制断面处多年平均流量为 2.26m3/s。 （2）洪水 牙塘河是广通河的一级支流，广通河流域地处中纬度的内陆高原，属典型的大陆性气候，河流的洪水特性与暴雨特性和流域的自然地理条件密切相关。历次大洪水形成资料类，造成大洪水降雨特点是雨区范围大，持续时间长，但在降雨历时内平均降雨强度不大，局地伴有短历时，高雨强的大雨与暴雨。一次降雨过程 10 天左右，往往出现几个连续的降雨过程。 广通河流域洪水主要为山区暴雨形成，据三甲集水文站资料分析，洪 水多发生在 6—9 月，以 7 月份出现洪峰最多。经对若干场大、中洪水过程分析，一场洪水从涨到落总历时一般在 10 小时左右，个别矮胖型洪水历时在 24 小时以内，但都具涨峰历时短的特点。 （3）泥沙 本工程所在地区无实测泥沙资料，泥沙利用该地区悬移质多年平均侵蚀模数推求。由于本工程流域位于上游，林草茂盛，植被条件良好，水土流失轻微。根据《甘肃省地表水资源》（原甘肃省水文总站 1984.10）悬移质多年平均年侵蚀模数等值线图分析，本工程流域悬移质多年平均年侵蚀模数为 100t/km2•a，由此推得牙塘河工程断面多年平均悬移质输沙量为1.25万t，推移质输沙量按悬移质输沙量的25%进行估算，为 0.313万t， 输沙总量为1.56万t。 2.3植被 依据《中国植物志》和《Flora of China》的分类系统，在项目区域内分布有维管植物3门44科125属197种，其中蕨类植物门2科2属2种；裸子植物门2科3属3种；被子植物门40科50属192种，其中双子叶植物纲36科110属176种，单子叶植物纲4科10属16种。木本植物45种，其中木质藤本5种，灌木及乔木40种，主要集中在杨柳科、蔷薇科。特有植物46种，其中木本植物20种，草本植物26种。 根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）、（第二批）》和《甘肃省保护植物名录》，结合实地调查的情况，在项目区域内未发现保护植物，无甘肃特有植物。 2.4野生动物 根据调查，项目所在地无大型野生动物，偶有鼠、兔出现，未发现珍稀濒危动物。 2.5土地利用类型 项目区土地类型有水域及水利设施用地、耕地、其他林地、其他草地等；本项目占地均为河滩地。永久用土地 64926.8 m2 ，现状地类暂定为裸地（集体所有）；施工营地临时征占用地52294.8 m2，土地利用类型为裸地（集体所有），弃渣场临时征占用地 45162.15 m2。评价范围内土地利用现状详见附图2-4。 2.6植被类型 项目区受工程影响的植被主要为农业植被 以及零星树木，植被类型较为单一。评价范围内植被类型详见附图2-5。 3、工程地质 3.1地形地貌 工程区位于和政县境内。和政地处黄土高原向青藏高原过渡的黄土覆盖的基岩中低山区，海拔高程 1900～3000m，地势西高东低，全县 90%为山地，发育黄土梁峁沟壑地形地貌，地形破碎，沟壑纵横，水系发达，发育牙塘河及其支流新营河、大小南岔河等。牙塘河为广通河一级支流，发源于太子山，向东流，穿行黄土覆盖的基岩梁峁之间，发育宽阔的 U 字形河谷，谷内分布其Ⅰ～Ⅵ级阶地。 工程区牙塘河河谷宽 2～3Km，海拔高程 2300～2600m，分布有牙塘河及其Ⅰ～Ⅴ级阶地，其Ⅰ级阶地高出河面 1.5～5m；Ⅱ级阶地高出河面 20～30m，阶面平坦，分布耕地、村庄；Ⅲ级阶地高出河面 50～80m，两岸零星不对称分布，Ⅳ、Ⅴ级阶地上覆马兰黄土，受后期遇水侵蚀，多发育呈波状起伏黄土梁峁地形。 3.2地层岩性 工程区地处临夏中新生代构造盆地之中。区内主要分布新近系上新统 临夏组地层及第四系各时期不同成因的地层岩性。前新近系地层主要分布于盆地周边区。现将盆地区与本工程关系密切的地层岩性简述如下： （1）新近系上新统临夏组（N2L） 地层分布广泛，沉积厚度大，露头好，出露于高程 1800～2300m 之间。地层按其岩性的不同，可划分为四个岩性段，其中第三段 N2L3 与本工程关系密切： 第一段（N2L1）：底部为褐红色砂砾岩，上部为砂岩、粉砂岩、砂质泥岩夹砂砾岩。厚度 172～658m。 第二段（N2L2）：褐红色砂岩、砂质泥岩夹薄层砂砾岩，底部为一层砾岩。厚度 56～534m。 第三段（N2L3）：紫红色泥岩为主，夹砾岩及灰绿色薄层泥灰岩，底部有一层砾岩。厚度 98～444m。工程区牙塘河石嘴村～买家集段河谷区分布出露。 第四段（N2L4）：褐红色含钙质团块的泥岩、砂质泥岩夹薄层砾岩。底部夹钙质团块层，厚度大于 354m。 （2）第四系（Q） 工程区分布有 Q1～Q4 地层。地层成因复杂，厚度变化大，主要有冲积砂砾石层、洪积砂碎石层、冲洪积土层及风积土层及滑坡堆积物等地层 岩性。本工程属河道防洪工程，地处牙塘河河谷，与工程关系密切的主要是 Q3、Q4 地层岩性。 ①上更新统（Q3） Q31al 冲积层：堆积牙塘河Ⅲ、Ⅳ级阶地之上，总厚度 30～50m，地层具二元结构，下部岩性为砂砾石层，厚度 8～10m，上部为粉质黏土层， 厚度 20～40m。 Q32eol 风积层：厚度 0～50m，岩性为淡黄色粉土，结构疏松，多孔隙，垂直节理发育，夹白色钙质结合，具中-低压缩强湿陷性。堆积于Ⅲ、Ⅳ、 Ⅴ级阶地之上或披盖于基岩梁峁之上，层中夹 1～3 层古土壤层。 ②全新统（Q4） Q41alp 冲洪积层：Ⅱ级阶地堆积层，厚度小于 15m，地层具二元结构，下部为砾石层，厚度 2～5m，上部为砂质黏土、粉质壤土夹砂砾。 Q42alp 冲洪积层：Ⅰ级阶地堆积层，厚度 0.5～5m，地层具二元结构，下部为砂砾卵石，厚度 0.5～2.5m，上部为砂壤土层。 Q43pl 洪积层：堆积于沟床之中，厚度小于 3m，岩性为砂碎石，结构松散，含泥量高，夹泥砾、黏土团块，砾卵石多为砂岩、灰岩等，磨圆度、分选性差。 Q43alp 冲洪积层：堆积于河床、河漫滩上，厚度 0～3m，岩性为砂卵砾石，结构松散，砾卵石多为砂岩等，磨圆度好，层中赋存地下水。 Q43pld 洪积坡积物：堆积于沟谷岸坡上，厚度变化大，物质混杂，结构松散。 3.3地质构造 工程区大地构造地部位属祁吕弧形褶带西翼多字形构造之临夏盆地。盆地属中新生代断陷盆地，盆地内沉积厚层白垩系、新近系碎屑岩地层，岩层产状平缓，构造行迹以舒缓开阔褶皱为主，断裂构造主要发育盆地边缘太子山、雾蓿山山前。 工程区地处青藏北部地震区南北地带天水-武山-和政地震亚带区，区内新构造运动较为强烈。新构造运动以地壳震荡式升降运动为主，主要表现为河流发育Ⅰ～Ⅵ级阶地。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），工程区地震动峰值加速度为 0.2g，相应地震基本烈度为Ⅷ度，建议工程地震设防按Ⅷ度设计。 工程区地处青藏北部地震区南北地带天水-武山-和政地震亚带区，属区域构造稳定性较差的地区，区内及周边历史上曾发生多次强震，1936 年康乐发生 6.2 级地震，震中距工程区约 30km；公元前 193 年临洮发生 7 级地震，震中距工程区 47.5km。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），区内地震动峰值加速度 0.2g，相应地震基本烈度为Ⅷ度，反应谱特征周期 0.4S，工程按Ⅷ度设防。 地震动峰值加速度区划图 地震动反应谱特征周期区划图 4、水文地质 牙塘河是广通河的一级支流，发源于和政县南部太子山区之黑窑洞海眼，沿途有响水河，大道子河、大黑沟、蜡烛沟、抬水沟等支流汇合而成，至买家集河沿南有新营河汇入，再至县城梁家庄河滩与大小南岔河汇为广通河。全程 42km，年均流量 2.95m³/s，年平均径流量 9301.12 万 m³，牙塘河流域面积 251.37km²。 工程场区地处牙塘河河谷盆地，区内分布基岩裂隙水、第四系孔隙潜水。基岩裂隙水：分布河谷基底新近系（N2L）砂岩、砂砾岩孔隙、裂隙中，受大气降水补给，顺层向深部运移，水量小、水质差，与本工程关系不大。第四系孔隙潜水：分布河床及两侧低阶地砂砾石层之中。受大气降水、河水补给，沿沟河谷向下游潜流，遇地形切割，以泉点形式溢出地表。地下水埋深浅、水量大，水质好，对砼无腐蚀性。现状Ⅱ级阶地前缘砂砾石分布有多个泉点。 5、冻土深度 根据《建筑地基基础设计规范》 (GB50007- 2011)中国季节性冻土标准冻深线图及当地气象资料，本地区为季节性冻土区，标准冻土深度 85cm。 6、堤防区基本地质条件 本次牙塘河治理段位于石咀村～水泥厂河河段上，长度约 5.11km，该段河流流向北东（NE53°），发育 U 型槽状河谷。谷内河床、河漫滩宽 14～80m，其中水面宽 6～20m，水深 0.2～0.4m，河道蜿蜒，多曲流，河床局部有小跌水，纵坡 11‰～16‰，下游海螺水泥厂段两岸修有砼护堤（长约1km），河床宽 14～21m。谷内Ⅰ级阶地高出河面 1.5～5m，发育不连续，宽度 20～70m，阶面向河流方向倾斜，高程 2246～2352m，具二元结构，上部岩性为砂壤土，厚度 0.2～1.0m，下部为砂砾石层，厚度 0.5～3.0m，底部阶地基座为 N2L3 泥岩、砂砾岩；Ⅱ级阶地高出河面 16～30m，两岸对称，发育连续，阶面宽平，向河流方向倾斜，高程 2267～2371m，宽度大于 1.0Km，分布耕地、村庄，具二元结构，上部岩性为黑色、黄褐色粉质壤土、粉质黏土，厚度 1.5～5m，下部为冲积砂砾石，厚度 3～10m，底部基座为 N2L3 泥岩，基座面高出河床 10～30m 不等。 河区分布 Q4 冲洪积土、冲洪积砂砾石及 N2L3 泥岩。土层主要分布Ⅱ 级阶地之上，Ⅰ级阶地土层较薄，厚度小于 1.0m；砂砾石分布河漫滩及Ⅰ、 Ⅱ级阶地之上，结构松散，赋存地下水，水位随季节变化，变幅 0.5～1.0m， 经分析，河谷地下水、河水水质良好，对砼具弱腐蚀性。河床基岩出露， 表层 1～2m 具强风化。 堤防区发育大小沟道 12 条，左岸 5 条，右岸 8 条，沟口发育洪积扇， 洪积扇物质为含漂石的砂砾卵石，堆积Ⅰ级阶地后缘，或河床岸边。 堤防区牙塘河河道宽浅，河曲发育，河流左右摆荡，侧蚀强烈，现状 旧堤因洪水冲蚀，砼板存在滑塌、断裂、堤脚外露现象。两岸滑塌、崩塌现象亦较发育。 拟治理段河道天然河段现状 5、项目区环境质量现状 5.1环境空气 建设项目位于甘肃省临夏回族自治州和政县，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），第6.2.1.1条“项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论”。 根据《甘肃省2022年环境状况公报》，临夏州2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8μg/m3、27μg/m3、55μg/m3、26μg/m3；CO日平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为135ug/m3。达标区判定情况如表3-8。 表3-8 2022年临夏州环境空气质量情况 污染物 年评价指标 年均浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 54 70 78.57 达标 PM2.5 28 35 74.29 达标 SO2 9 60 13.33 达标 NO2 23 40 67.5 达标 CO 1.6 4.0 40 达标 O3 135 160 96.88 达标 注：CO的单位为mg/m3 根据上述结果表明，2022年临夏州环境空气质量六项基本污染物均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求。项目所在区域为环境空气质量达标区。 5.2地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中明确提出区域地表水环境质量现状评价“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 依据以上技术原则要求，本次引用临夏州生态环境局公布《临夏州2022年1-12月水环境质量达标情况》监测数据。根据该数据，项目区广通河临夏州辖区省考断面虎家大桥、宏良大桥断面水质目标为Ⅲ类，实测两个断面1-12月平均水质均为Ⅲ类。5.3声环境质量现状 根据调查项目区域为和政县买家集镇，周边无大型声源，项目区声环境质量良好，可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类区噪声标准。项目运营期不产生噪声污染且项目施工期较短，本次评价不对周边声环境质量进行监测。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。需治理区域河道存在的主要问题是：河岸带、河滨带裸露，河道内有大量裸露的河滩地，土壤贫瘠，生境条件差，不适合植物生长。生态空间被挤占，改造成为农田等，整个河道的生态系统非常不稳定，自我调节能力、自我组织能力与自我恢复能力丧失。 |
| 生态环境保护目标 | 根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标和评价范围为： （1）环境空气质量：项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改清单中的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目运营期无大气污染物，故本项目不设置大气评价范围。 （2）声环境：项目所在区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）及，评价范围为边界外200m范围内的区域。 （3）地表水环境：项目所在区域地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水标准。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水文要素影响型建设项目，评价范围为本工程治理河段水域区域。 （4）地下水环境：经调查，项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价行业分类，本项目为河湖整治工程，确定地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类建设项目，因此地下水不做评价，不设置地下水评价范围。 （5）生态环境：根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目位于和政县新庄乡，项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，属于一般区域。本项目生态影响评价范围为项目沿线两侧及临时施工场地周边300m范围。 （6）土壤环境：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目为水利中的其他项目属于Ⅲ类项目，本项目为线性工程，以工程边界两侧向外延伸200m作为调查评价范围。经现场调查，项目沿线两侧200m范围内主要土壤保护目标为耕地。 项目区位于和政县买家集镇，根据现场实际情况的调查，项目与周边环境敏感点见表3-9。项目周边环境及敏感点示意图见图3-4。 表3-9 项目区主要环境敏感因子与保护目标 名称 保护对象 相对坐标 相对方位 最近距离 河道中心桩号 环境保护要求 X Y 声环境 石咀村 居民 -95.48 -73.54 NW 120m K0+000~K0+450 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准； 大气环境 石咀村 居民 -95.48 -73.54 NW 120m K0+000~K0+450 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 阴洼滩村 居民 199.76 -148.47 SE 250m K1+240~K2+000 牙塘村 居民 -434.57 305.69 NW 530m K1+640~K1+900 两关集村 居民 156.06 -167.93 SE 230m K4+300~K5+000 民主村 居民 -254.68 530.48 N 580m K4+300~K5+100 水环境 牙塘河 Ⅱ类水体 石咀村-水泥厂段 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准限值 生态环境 生态环境 项目沿线两侧300m范围生态环境 减少破坏，及时恢复 土壤环境 土壤环境 项目沿线两侧200m范围内,主要土壤保护目标为耕地 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单，详见表3-10； 表3-10 环境空气中质量标准二级标准限值 污染物名称 标准值 SO2 年平均 60ug/m3 日平均 150ug/m3 1小时平均 500ug/m3 NO2 年平均 40ug/m3 日平均 80ug/m3 1小时平均 200ug/m3 CO 日平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 PM10 年平均 70ug/m3 日平均 150ug/m3 PM2.5 年平均 35ug/m3 日平均 75ug/m3 O3 日最大8小时平均 160ug/m3 1小时平均 200ug/m3 TSP 年平均 200ug/m3 日平均 300ug/m3 （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，详见表3-11； 表3-11 声环境质量标准值 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2 60 50 （3）地表水环境质量标准：根据省政府批复的《甘肃省地表水功能区划(2012-2030 年)》(甘政函〔2013〕4 号)，本项目牙塘河生态修复河段属于广通河合作、和政饮用农业用水区，水质目标为Ⅱ类。项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表 1 中的Ⅱ类标准限值。详见表3-12； 表3-12 地表水环境质量Ⅱ类标准值 序号 污染物名称 Ⅱ类标准值 1 水温（℃） 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 2 PH（无量纲） 6~9 3 溶解氧 ≥6 4 高锰酸盐指数 4 5 化学需氧量（COD） 15 6 五日生化需氧量（BOD5） 3 7 氨氮（NH3-N） 0.5 8 总磷（以 P 计） 0.1（湖、库 0.025） 9 总氮（湖、库，以 N 计） 0.5 10 铜 1.0 11 锌 1.0 12 氟化物（以 F-计） 1.0 13 硒 0.01 14 砷 0.05 15 汞 0.00005 16 镉 0.005 17 铬（六价） 0.05 18 铅 0.01 19 氰化物 0.05 20 挥发酚 0.002 21 石油类 0.05 22 阴离子表面活性剂 0.2 23 硫化物 0.1 24 粪大肠菌群(个／L) 2000 2、污染物排放标准 （1）废气 施工前废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标；详见表3-13； 表3-13 大气污染物排放标准 污染源 浓度限值 颗粒物 无组织排放监控浓度值 1.0mg/m3 （2）噪声 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，项目夜间不施工，详见表3-14； 表3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 （3）废水 项目施工期废水经沉淀处理后再利用，不外排；生活污水泼洒抑尘，不外排；运营期无废水产生和排放。 （3）一般固体废物 项目一般固体废物执行执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目修复区河道中心线长度为5.11km。新建建设生态隔离带 102010m2，建设生态护岸 4977m ，河道滩地生态修复区61858 m2 。本工程属非污染生态型工程，对环境的影响主要在施工期。项目施工期主要产物节点分析见表4-1。 表4-1 项目施工期主要产排污节点分析 类别 产污环节 污染物类型 污染因子 废水 施工过程 车辆轮胎清洗废水 SS、石油类等 基坑废水 SS 施工人员生活 生活污水 COD、BOD5、氨氮、SS 等 废气 施工过程 施工扬尘、材料堆场 TSP 施工过程 施工机械废气 CO、NOX、SO2 等 噪声 施工过程 施工机械和车辆 固废 施工过程 废砖块、杂草、混凝土块、废木料、钢筋头等 施工人员生活 生活垃圾 生态影响 施工过程 对土地的占用、对植被的破坏、施工期对河道内水生生态系统的扰动及水土流失等生态环境和景观的影响 1.1 施工期陆域生态环境影响分析 （1）工程占地的影响 根据可研设计，本工程不存在建设征地。本工程为河道整治及堤岸防护工程，工程占地主要为堤岸占地和施工营地等占地，占地类型均为裸地（集体用地）。 1）临时占地的影响 项目施工造成土地破坏类型主要为挖损、压占。挖损主要破坏了土壤结构，改变了原有土壤养分条件，造成水土流失及养分流失，影响周边植物的正常生长，造成适耕土地面积减少、土地质量降低等一系列的问题。压占主要会破坏和扰动原有地形地貌和植被，对土地造成破坏。施工破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，施工过程堆置的弃渣形成新的水土流失区，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。故施工结束后应对占用的土地进行复垦，促使因施工而扰动的土地尽快恢复原貌，严防造成新的水土扰动和流失。 因此，施工临时占地对该区土地只是建设期的临时影响，可恢复。 2）永久占地的影响 项目永久占地主要为河滩地及相关工程建设占地。项目均在允许建设范围内，对该区土地利用结构影响轻微。永久占地中少量原有植被全部遭到破坏，但由于河道较短、面积较小，且永久占地范围内会对占地区域进行绿化，因此，对土地利用功能影响较小。工程实施后，永久性占地仍以河滩地为主，兼有少量水工建筑用地，这部分用地性质的变化对当地土地利用影响很小。 ②施工建设活动影响 施工将进行土石方的挖掘和填筑，裸露的地面在旱季引起大量扬尘， 对于附近的农作物和树木也将产生一定影响。扬尘会影响光合作用，导致农作物减产，影响树木生长。本工程为线性工程，开挖面积和开挖量均较小，并且工期较短，随着施工结束，这些不良影响也将逐步消失。 工程建设期间虽然对生物量、分布格局及生物多样性造成一定程度的影，但由于工程工期短，占用土地少，对两岸河段植被破坏性不大，施工结束后对施工场所进行场地恢复，一定程度上提高了区域的生态环境效益和景观生态效益。 在工程施工期间，施工人员施工、车辆运输、机械运行等施工活动将给生物及其生境带来影响，施工过程中的噪音和灯光对动物生活习性的影响，以及施工人员产生的废弃物对动植物栖息环境的污染等方面。由于施工不是长久的，因此除对动植物栖息地的影响较小，其他影响为暂时性的。 （2）对陆生植物的影响 施工期工程占地将导致占地区域附着植被遭到破坏，地表裸露，从而使地区的局部生态结构发生一定变化。裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部生态系统的稳定性。同时施工过程中产生的扬尘会对周围植物的生长带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去。石灰和水泥若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响植物根系对水分和矿物质的吸收，随着施工的结束不再产生扬尘，情况会有所好转。根据调查工程影响区域内无古树名木，未见天然分布的国家重点保护野生植物。施工工程影响范围内植被类型均属一般常见种，生长范围广， 适应性强，不会因项目建设而导致植物种群消失。 本环评要求通过加强施工管理，严格限定施工界限等措施可有效控制对植被的影响。同时，本工程包含施工期水土保持专项资金，通过采取相应的水土保持措施，临时占地区域的植被均可得到有效恢复；永久占地范围通过生态护岸建设，区域植被将全面得到恢复。综合而言施工期对区域植被及其生境影响较小。 （3）对陆生动物的影响 评价区野生动物种类贫乏，无大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类殁昆虫。施工期由于栖息地受到破坏，野生动物将外迁，种类、数量将明显减少。项目施工完成后将对两岸河堤采取绿化美化，与项目建设前相比，绿化增多，区域生物量基本保持不变，但其观赏价值大大增加，美化景观的效果大大提高。对项目区陆生动植物的影响范围有限，多局限于施工区域内，不会造成动物种群数量的改变。此外， 随着植被的逐渐恢复和环境的改善，部分迁走的动物将逐渐返回，且此类影响将随着施工活动的结束而消失，可以形成新的可适应的生境。综合而言，施工期对野生动物及其生境影响较小。 1.2 施工期水域生态环境影响分析 本项目施工期施工活动均会扰动水体，使水环境中悬浮物等指标值增加，对施工区域及其下游水生生态环境产生一定的不利影响。工程施工机械产生的噪声和震动通过声波传入水体，对所在水域鱼类产生一定的不利影响。由此可见，本项目施工过程中会对项目所在区域的水生生态结构和服务功能产生一定的不利影响。 1.2.1 对鱼类区系组成、种群结构、资源和繁殖的影响 （1）项目施工期施工活动均会河流的水环境造成一定的影响，产生的悬浮物造成水体泥沙含量增加，对水生生物特别是鱼类产生一定的不利影响。但悬浮物影响区域仅限于工程及其下游 100m 范围内，施工结束后， 影响也就不复存在，只要采取切实可行的保护措施，影响在可控范围内。 （2）施工机械产生的噪声和震动，对鱼类的摄食、繁殖、栖息、生长和越冬等生活习性产生一定的不利影响，但仅限于工程上下游 200m 范围内，施工结束后，影响不复存在。 （3）影响程度 1）对鱼类区系组成的影响：工程的施工期对鱼类的主要影响为施工扰动河床产生的悬浮物和石油类、噪声、震动的影响，这些影响不会造成鱼类种类的消失和灭绝，鱼类区系组成不会发生直接的变化，对鱼类区系组成无直接的影响。 2）对鱼类种群结构的影响：施工期扰动河床产生的悬浮物，对工程区及其下游鱼类的摄食、栖息、生长等产生一定的不利影响；施工期产生的噪声和震动对鱼类的生活习性产生一定的不利影响，工程影响水域由于受施工扰动、噪声和震动的影响。鱼类种群结构会发生一定的变化，对鱼类的种群结构产生一定的不利影响，但影响在可控范围内。 3）对鱼类资源的影响：该工程的建设在短期内造成影响水域及其上下游水域鱼类资源下降，在施工区域鱼类活动减弱，对鱼类资源产生一定的不利影响。 4）对鱼类繁殖的影响：由于受施工扰动产生的悬浮物及施工期噪声等影响，对鱼类的生长、栖息、摄食等产生一定的不利影响，造成工程影响水域鱼类的性腺发育缓慢，甚至发育不成熟，特别是噪声的影响，鱼类可能不进行产卵繁殖或无法完成繁殖使命。该工程影响水域无鱼类的产卵场分布，所以，对鱼类的繁殖不会产生明显的影响。 （4）对水生生物多样性的影响 本工程的建设，对项目所在区域的地表水体产生扰动影响，短期内造成工程影响区域内水生生物资源量的减少，对项目所在区域的水生生物多样性产生一定的影响。 1.2.2 对浮游生物、底栖动物的影响 （1）对浮游生物的影响 浮游植物是水生生态系统的初级生产者，是水生生态系统中最重要的生物类别，在水生生态食物链中占有重要的位置，为以浮游植物为食的动物提供了数量庞大、营养丰富的饵料。研究表明施工活动产生的悬浮泥沙将对浮游生物造成影响，影响首先主要反映在水的浑浊度增大，透明度降低，直接影响浮游植物光合作用的效率，从而导致局部区域浮游植物的生物量减少，此外还表现在对浮游动物的生长率、摄食率的影响等。根据研宄结果，当悬浮物浓度增量为 50mg/L 时，浮游动物枝角类的摄食率下降13％、83％，而对轮虫没有影响；由于不同种类的浮游动物生活习性不同，悬浮物的浓度升高可能会改变其群落结构。 本工程施工过程中导致局部区域悬浮物浓度增加，并将对这些施工点附近的浮游生物带来一定的影响，可能产生由于光合作用受阻而致浮游植物数量下降，也会对浮游动物的生长率、摄食率造成一定影响。但由于施工期较短，可以在一个枯水期内完成，总体对水生生态影响较小，施工结束后可自行恢复到施工前水平。 （2）对底栖动物的影响预测 底栖生物是水生生态系统中的重要组成部分，参与物质循环和污染物的代谢、转换和迁移，在生态系统能量流动过程及沉积物移动和稳定性方面起着重要作用。生存环境的多样性为底栖生物提供了基础，生存环境的变动会直接影响底栖生物的生存发展。 工程施工对底栖生物的影响可分为 2 个典型类型： 第一类型：基础填筑、开挖过程中的底栖生物直接损失。 第二类型：悬浮物扩散区的影响主要是施工引起的局部水域悬浮物增加，降低水透明度引起的，透明度降低会影响底栖生物的正常生理过程， 一些敏感物种会受损，甚至消失。但施工停止后，通过上下游迁移可以恢复到正常水平。 根据相关研究资料，在生态环境恢复的前提下，底栖生物的恢复是很快的。类比同类型工程，大约 5、6 个月后，底栖生物群落的主要结构参数将与施工前或邻近的未施工区域基本一致，不会影响底栖生物多样性。 2、其他污染影响分析 2.1 施工期大气环境影响分析 2.1.1 施工扬尘环境影响分析 本项目不设混凝土拌合站。施工场地设有建筑材料临时堆场，暂存几日的施工所需材料，临时堆场设有防尘网，并在堆放过程中洒水抑尘，扬尘产生量较少；因此本工程主要为建材运输施工作业时产生的道路扬尘， 建材卸载、土石方开挖和填筑过程中将造成风起扬尘。 （1）施工场地扬尘污染 项目扬尘主要来源于堤防、护岸施工过程中挖填方作业，施工场地平整，水泥、砂石等散料的运输、卸载和临时堆放场物料堆放等。 根据国内外的有关研究资料，扬尘起尘量与许多因素有关，如挖土机等施工机械在工作时的起尘量决定于挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件；而对于渣土堆扬尘而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施、尘粒的粒径和沉降速度等密切相关。不同的粒径的尘粒的沉降速度见表 4-2。 表 4-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm) 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度(m/s) 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径(μm) 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度(m/s) 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径(μm) 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度(m/s) 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 根据有关部门对众多建筑工程施工工地的扬尘情况进行的测试结果表明：风速为 1.5m/s 时，扬尘对下风向的影响距离为 100m，影响范围内 TSP 浓度平均值是上风向对照点浓度 1.8 倍；风速为 2.4m/s 时，扬尘对下风向的影响距离为 150m，影响范围内 TSP 浓度平均值是上风向对照点浓度 1.5 倍；风速为 3.3m/s 时，扬尘对下风向的影响距离为 200m，影响范围内 TSP 浓度平均值是上风向对照点浓度 1.2 倍。据此表明，施工扬尘的大致影响范围在 200m 左右，当然受气象条件影响这个范围会有所增大或缩小，本次评价以 200m 为界。施工过程中，建设方应加强管理，切实落实各项防尘措施， 最大限度的减少施工扬尘对周边环境的影响，如施工过程中有扰民的现象产生，施工方应立即停业整顿。施工大气污染对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。随着工程竣工，施工扬尘的影响将不再存在，受影响的环境要素将恢复至现状水平。 （2）运输车辆扬尘污染 在施工中，材料的运输也将给沿线环境空气造成扬尘污染。经类比调查，运输车辆扬尘污染监测结果见表 4-3。 表 4-3 运输车辆 TSP类比结果 污染来源 采样点距离（m） 监测结果（mg/m3） 灰土运输车辆施工道路 下风向 50 11.625 下风向 100 19.694 下风向 150 5.039 运输车辆及机械产生的扬尘在下风向 150m 处 TSP 浓度值为5.039mg/m3，必须采取有效的措施予以解决。 扬尘属于粒径较小的降尘（10-20μm），在未铺装道路表面（泥土）， 粒径分布于 5μm 的粉尘占 8%，5-10μm 的占 24%，大于 30μm 的占 68%， 因此，临时道路及施工便道应采取硬化措施。为减少起尘量，建议在施工路段采取经常洒水降尘措施。据资料介绍，通过洒水可有效地减少起尘量。 大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 施工机械和运输车辆尾气 运输车辆、施工机械与设备在运行过程中会产生汽车尾气和机械废气，主要污染因子为：CO、THC 和 NOX，可通过定期的车辆、机械及设备维修与保养，使其始终处于最佳运行状态，从而减少尾气排放，减轻由其带来的环境污染。 2.2 施工期水环境影响分析 施工期废水主要来源于施工场地的生产废水及生活污水。 1、生产废水 施工过程中产生的废水主要来自于作业面养护废水、混凝土拌合废水，车辆及机械清洗的含油废水等。另外，施工机械维修停放场地处由于施工机械的漏油及清洗，也会产生一部分含油废水。施工废水如不经过处理直接排放河道，将引起河道水质恶化，包括水质混浊、石油类浓度增高、pH 等指标异常，导致水生动植物生存环境恶化，影响鱼类生存等。 混凝土养护及拌和系统废水 混凝土工程在养护过程中会产生少量的养护废水及拌合废水，根据同类工程类比可知，1m3 混凝土产生养护废水 0.2m3 左右，pH 值一般在 10 左右，为碱性废水，其悬浮物浓度较高，一般在 1000mg/L 左右。拟在施工场地临时修建沉淀池，对生产废水分别进行沉淀处理，处理后进入沉淀池处理。经过沉淀处理后，回用于砾料清洗、混凝土拌合等施工工序，禁止直接排入地表水体。 ② 含油废水 废水经明沟收集集中进入附近的隔油沉淀池进行处理后，清水循环再利用，浮油定期委托有资质的单位回收。 2、施工人员生活污水 施工期废水主要为施工人员生活污水和生产废水，其中生活污水主要污染物为 BOD5、CODcr、SS 和氨氮等，每人每天用水量为 20L（高峰期施工人员为 200 人），用水量为 4m3/d，生活污水按生活用水量的 75%计算，生活污水排放量为 3m3/d。施工期施工场地工人使用旱厕，用堆肥方式处理施工人员的生活废水，堆肥收集拉运至周围耕地肥料，其他生活废水用于施工营地泼洒降尘，均不外排。要求施工期施工人员的生活污 水禁止排入牙塘河造成二次污染。施工期生活污水排放情况见表 4-4。 表 4-4 施工期生活污水排放情况表 污水排放量 污染物 污染物浓度（mg/L） 污染物排放量（kg/d） 3m3/d COD 300 0.9 BOD5 220 0.66 氨氮 15 0.045 悬浮物 220 0.66 （3）基坑涌水 本项目施工期间，因降水、渗水汇集而产生基坑废水，悬浮物含量较高，约 3000～4000mg/L。本工程基坑排水主要为地下渗水和降雨，水质相对较好，稍作水力停留后排入下游河道，不会对地表水环境造成污染影响。 （4）施工期对牙塘河水质的影响 本项目采用围堰分段施工法，即在施工区域四周修建临时性围护结构，将水体与施工区域隔离开来，然后在围堰内进行施工，项目拟采用土石围堰施工工艺。围堰施工可能对牙塘河水质产生影响。 本项目围堰施工作业时，会导致河水中悬浮物的含量增加。由于淤泥如果直接或间接排入牙塘河水体， 将会使水体中总悬浮固体（SS）、总溶解性固体（DS）大量增加，水体的浊度大大增加，水质大大降低。 为减轻施工期对牙塘河水质的污染，施工期围堰施工时产生的泥浆不得排至水体，严禁将施工机械跑、冒、滴、漏的污油和露天施工机械被雨水冲刷后产生的含油污水排至牙塘河中，禁止在施工区域内清洗施工机械及车辆，禁止施工人员随意将生活垃圾扔进水体内；围堰施工时应定期对设备进行维护及检修，避免机械油料泄漏或使用后的废油直接倒入水体中。 据类比资料分析，采用围堰法施工，施工处下游 100m 范围外 SS 增量不超过 50mg/L，对下游 100m 范围外水域水质不产生污染影响。随着施工期的结束，该类污染将不复存在。 项目区雨季地表水水量较丰，具暴涨暴落特点，对围堰施工影响较大，建议围堰施工选择枯水期进行施工，充分考虑施工季节，可有效降低施工引起的水质污染。 2.3 施工期声环境影响分析 施工期各工段产生噪声的设备主要为推土机、装载机、平地机、挖掘机等。施工期运输工具主要为大型载重运输车，如重型卡车、拖拉机等， 其噪声源具有线源和流动源的特征，属于间歇性噪声。这些机械运行时在距离声源 5m 处的噪声可高达 80～90dB(A)。工程施工主要机械其噪声类比值见表 4-5。 表 4-5 施工机械噪声一览表 序号 机械类型 测点距施工机械距离 最大声级 1 装载机 5 90 2 推土机 5 86 3 挖掘机 5 84 4 载重汽车 5 82 5 振捣器 5 80 6 打夯机 5 80 （1）声环境影响预测 施工机械作业时环境噪声的评述标准为《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。施工机械中除车辆运输外一般可视为固定点源。不考虑遮挡、空气吸收等因素的影响，点声源随距离增加引起的衰减预测模式如下： L＝L1  L2＝20lgr2 / r1 式中：L1、L2－分别为距离声源 r1、r2 处的噪声声级，dB(A)； r1、r2－为距离声源的距离，m。 通过计算可以得出不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值，设备噪声随距离衰减值见表4-6。 表 4-6 施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 序号 机械类型 噪声预测值（dB(A)） 5m 10m 30m 50m 80m 100m 200m 1 装载机 90 84 74.4 70 65.9 64 58 2 推土机 86 80 70.4 66 61.9 60 54 3 挖掘机 84 78 68.4 64 59.9 58 52 4 载重汽车 82 76 66.4 62 57.9 56 50 5 振捣器 80 74 64.4 60 55.9 54 48 6 打夯机 80 74 64.4 60 55.9 54 48 7 水泵 80 74 64.4 60 55.9 54 48 施工设备中包括固定噪声源和移动噪声源，均为露天工作，排放的噪声直接辐射到周围的环境中，其传播距离比较远，在传播的过程中噪声随距离的增加而衰减。 由上表预测结果可知，使用单台机械在无遮挡情况下，昼间在距施工地点 50m 以 外 ， 均 可 达 到 《 建 筑 施 工 场 界 环 境 噪 声 排 放 标 准》 （GB12523-2011）中规定的昼间标准值（70dB(A)），而夜间要满足标准要求（55dB(A)）则距施工场地要大于 200m。但在施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声范围会更大。综上，本项目昼间施工对周边敏感点产生影响较小，夜间施工场地 200m 内敏感点将会受到施工噪声的影响。 因此，项目建设时需合理布局施工机械，施工机械应尽量远离周边敏感区域，夜间（21:00~次日7:00）严禁安排施工作业，如有特殊情况必须进行作业时，需提前在征得所在地环保主管部门同意后，并提前对周围住户进行公示后，方可进行作业。 2.4 施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要包括施工人员生活垃圾、施工产生的建筑垃圾、施工过程中产生的废弃土石方。 （1）生活垃圾 项目施工期平均施工人数约 50人，生活垃圾产生量按施工人员每人每天 2.0kg 计，则施工期日均产生活垃圾量为 0.1t/d。施工营地内设置垃圾箱，施工人员生活垃圾经集中收集后就近应交由项目所在地的乡镇环卫部门统一运往当地生活垃圾填埋场处理。 （2）建筑垃圾 主要是指剩余的材料，包括石料、砂、石灰、水泥等，除资源化利用外，集中收集后运至当地城建部门指定的地点进行处置，对环境影响较小。 （3）废弃土石方 本项目施工期间产生废弃土石方主要包括：河道内滩地整治及岸坡防护建设、生态隔离带建设，上述土石方经过回填后，多余土方弃料用于河道在永久征地范围内的回填整地。 2.5对土壤和景观的影响分析 本工程为生态类建设项目，运营期不产生废水、废气、固废，因此对土壤影响较小。项目主要沿现有自然冲刷形成沟道施工，对原有景观影响较小。同时项目的建设通过护岸的修建，可减少汛期洪水冲刷对周边景观的影响，有利于美化区域内景观，对景观是有利影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程为河道治理工程，工程实施后无三废排放，主要表现在生态环境和水环境方面的有利影响。 1.生态环境影响分析 本项目运营期对生态环境的影响主要表现为对水生生态环境的影响和对陆生生态环境的影响。 （1）对水生生态环境的影响 河道治理工程完毕后，保证水质的措施运行后，将不会对动植物造成影响。总体上看，项目不进行截留整治，不改变河涌的水流特性，也不新增配置管理人员，不会对地表水体产生影响。项目建成后，有利于提高当地的防洪泄洪能力，保护现有的耕地和城乡人民的生活财产安全，可以改善水质，提高河道的生态功能，为多种生物提供优质的栖息地，维护生物多样性，维系流域的良性健康可持续发展，生态环境效益显著。 总体而言，项目的完工将使河道的水生生态环境得到改善，因此，项目运营期对水域生态环境无不利影响。 （2）对陆生生态环境的影响 本项目施工期陆域生境被破坏的面积比较小，故对陆域动物的影响较小。工程实施后，在保障河道防洪排涝安全的基础上，塑造近自然水域形态和亲水岸线，没有采取完全硬化措施，通过景观绿化、植被恢复等一系列综合措施，可实现河岸环境的绿化、美化，丰富河道内外植被建设，塑造沿河特色景观平台，恢复改善河道内外景观环境，还原“水清、岸绿、景美”的自然风貌。 该地区的动植物品种为广布品种，无珍稀、特有、濒危品种和其它需 要保护的物种。因此，总体上本项目占地只造成动植物个体数量的减少，不会造成物种消亡，即不破坏该地区的生物多样性。 （3）生态系统完整性影响分析 项目主要在河道、河滩地内施工。河滩地为历史洪水形成，洪水期河滩地作为行洪河道，河滩完全被洪水淹没，洪水过后旧的生态系统完全被破坏，随着时间的推移及人类的利用，会衍生新的滩地生态系统。目前河滩地上植物主要为野生杂草，植被盖度不均匀，种类较少，物种多样性不高；动物主要为一些低等的昆虫、青蛙及少量的野生动物如野兔、鼠类， 鸟类主要是雀类，河中很少见到鱼、虾等水生生物，物种多样性也不高。项目完工后将加固堤防，同时植树种草绿化美化，把原来的生态系统改变成人工生态系统，随着绿化措施的实施及绿化植物的生长，区域的生物多样性将逐渐恢复，同时项目拓宽河道，形成较宽阔的水面，水生生物数量、种类将会增多，也可招引一些动物来此栖息、繁衍，从而使该区域的生物多样性增加。 2.地表水环境影响分析 本项目建成后，随着生态护岸工程的建设，可有效减少生活污水等被导入水体，不但可以有效地清理出水污染物，减轻水体富营养化等过程，改善牙塘河的水质，而且可以恢复牙塘河流域的自然生态，确保水质的长期稳定性。河道区域内的水体自净能力加强，流域内的水质状况较 建前有所改善。 3.地下水环境影响 本工程运行期不产生污水，因此不会对区域地下水水质产生影响。工程运行后，与工程建设前天然河道的水位与流量变化不大，不改变地下水的补给与排泄以及地表水与地下水之间的水力联通关系，不会影响地下水位的而变化。因此，本工程的实施不会对地下水环境产生大的影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为河道综合治理项目，工程大部分沿河道的河漫滩，局部处于河漫滩与Ⅰ级阶地前缘相接处，沿线地形相对平坦，基础开挖量小，同时河水冲刷易于治理，防治难度小。本工程河堤占线较短，各类辅助性生产设施布置于靠近施工工作面处的河滩地，便于施工管理。本工程的施工布置有利于控制环境风险，同时充分利用区域现有的社会、基础资源，尽量减少不利环境影响。综合来看，施工布置原则考虑问题较全面，充分照顾环境保护的需求，从环境保护角度来看是合理的。 本工程土石方开挖和运输施工影响是线性的，影响范围相对大、分散而强度小，对地表植被呈线性的、分散的。由此，土石方和混凝土施工对区域生态影响是局部和短时间的，不会对生态产生破坏性影响；施工场地沿治导线布置较为灵活，其占地类型均为河滩地、耕地等，要求临时耕地施工完成后进行表层土壤的恢复。 工程的施工布置综合考虑了工程的环境影响，施工道路尽量利用现有乡村交通道路，同时工程施工布置尽量少占耕地等，具有环境的合理性。综上，项目选址选线符合环境要求。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态环境保护措施 1.1 陆生生物及其生态系统保护措施 （1）对植被保护措施 施工期间为充分的保护评价区现有植被，可采取如下保护措施： ①施工前印发环境保护手册，对施工人员进行环保意识的宣传教育。 ②采用先进的施工工艺，合理安排施工时间，减少对工程区植被的破坏。 ③为将施工活动的影响范围降至最低，应根据施工总体平面布置，确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员进入非施工占地区，严禁任意越界破坏周围植被。 ④对沿河岸边现有达到一定胸径的树木，应进行移栽，禁止砍伐。为减少施工期间的景观影响，应对施工场地内施工机械整齐放置、合理布设，散乱的建筑材料和物品尽量加以覆盖，开挖后的区域尽快平整，保持施工场地及周围的整齐美观。 ⑤工程在施工过程中应加强施工管理，避免雨水冲刷。道路运输避免沿途抛弃，减少水土流失。工程施工后期，植树种草，覆盖表土，避免水土流失，计划植草、植水保树等。 （2）对陆生动物保护措施 工程建设对栖息于该区域的陆生动物影响不大，不会造成毁灭性破坏，但是也必须采取相应的措施对其进行保护。 ①加强宣传。加强施工人员有关野生动物保护方面的教育，使他们在施工期间注意保护野生动物，不乱砍滥伐树木，维持现有生境，不捕猎鸟兽，做到文明施工。 ②降低施工污染。施工期采用先进生产工艺和生产设备，降低大气、噪声、水质污染，维持工程区动物基本生存环境，并降低施工活动对其所造成的干扰。 （3）生态环境恢复环保要求 项目竣工后及时拆除材料仓库等临时设施，并进行迹地恢复。对施工区形成的裸地要及时采取工程措施，可绿化的土地全部进行绿化。场地内建筑物垃圾、生活垃圾清扫干净后，施工单位方可退场，防止工程弃渣挤占植被生存空间 1.2 临时占地保护措施 根据可研设计，本工程不存在建设征地。本工程为河道整治及堤岸防护工程，工程占地主要为堤岸占地和施工营地等占地，占地类型均为裸地（集体所有）。 项目临时占地生态保护措施主要有： （1）除施工工程外，施工时加强管理，严禁施工人员乱扔垃圾等。 （2）严格控制施工临时占地面积，尽量保护周围植被，加强管理， 在施工控制范围边界插红旗以标示，并将不跨界施工条款及相应的惩罚措施写入施工合同，严重违规的可以取消其施工资格。建材堆放场等临时用地范围之内，减少临时用地征地数量。 （3）对于临时占地，工程结束后及时平整，尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。 （4）在雨季和汛期到来之前，应备齐土体临时防护用的物料及各种防汛物资（篷布，帆布等） ，随时采取临时防护措施，以减轻雨水对主体工程的破坏和减少土壤的流失。 （5）施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。 （6）取、弃土场工程结束后及时平整，进行覆土绿化。 （7）生态恢复选用当地适生品种的植物类型，防止生态风险。 1.3 水域生态环境保护措施 （1）管理措施 开展水环境保护教育，让施工人员理解水保护的重要性。加强施工管理和工程监理工作；严格检查施工机械，防止油料泄漏污染水体。施工材料如油料等不宜堆放在地表水体附近，并应备有临时遮挡的帆布；及时处置施工过程中产生的废土、废渣、废石，禁止将其投入河流水体中。 （2）对裸露土面采取的环境保护措施 在施工时考虑用塑料薄膜对开挖和填筑的未采取防护措施的边坡、堆料场等进行覆盖，在路基两侧及堆料场周围设置截排水沟，并在截排水沟末端设置沉淀池等措施。 （3）施工时序保护措施 项目选择在枯水期进行施工，并加强施工监督管理，以减轻项目施工对地表水体的影响。 护岸建设工作优先选在在枯水期开展，保证工程质量的同时也减轻项目施工对地表水体的影响。 （4）减轻地表水体扰动的保护措施 为减少对河水的扰动，应合理选择施工时间，尽量选在枯水期施工， 且设置施工导流，施工时尽量优化施工方案，减少项目施工对地表水体的扰动。 （5）在施工现场设有临时废水沉淀坑池，用防水布或塑料薄膜防渗，拌合系统废水排入沉淀池静置沉淀，处理后废水用于砂石料开挖和填筑的泼洒扬尘。 （6）施工营地临时堆场布置隔层处理，防止雨水淋滤，同时施工建筑垃圾及废弃物应及时清理。 （7）施工用水尽量做到节约用水，重复利用。 （8）施工期加强施工管理，严格控制施工机械油污的滴漏，施工机械及车辆维修依托社会。 施工期采取以上措施后，有效的保护了地表水环境，避免了对地表水造成污染和扰动。 1.4 水土流失防治措施 （1）主体工程建设区：该区域水土保持措施首先是清基清坡产生弃土的合理利用，由于清基清坡产生的弃土主要为表层土，有机质含量较高，施工设计中需对开挖的表土进行临时堆存，并用于堤坡、堤顶绿化。为避免临时堆土区水土流失 需要布设临时拦挡和临时排水措施。堤顶建议采用乔木绿化，堤坡宜采用灌木绿化，但是为加快建设区域的郁闭时间，建议在乔木和灌木种植的同 时撒播乡土草本植物。 同时，开挖临时排水沟，临时沉砂池，保证施工区域排水通畅，将泥 沙就地拦截，尽量减少入河泥沙。 （2）料场：施工中所需砂砾石料从附近商业砂砾石料场购买，项目区不新设砂土 料场。 （3）弃渣场：本工程施工开挖中产生的弃渣土料，集中堆放于临时弃渣场，经土石方平衡后余方多余土方全部用于河道在永久征地范围内的回填整地。 （4）施工生产生活区：对于临时占用部分施工前应剥离0.3 米厚的表层土壤，进行开挖并保存,土方临时堆放场及位置既要考虑距离原地近，又要选择地势相对较高区域集中堆放。对临时堆料场堆放的涂料采取防尘网覆盖的临时防治措施，周边用砂砾石压实。待施工结束，回填剥离料，用于复耕。对施工生产生活区 滩地进行全面整地，并播撒草籽进行绿化。 1.5 生态风险防范措施 禁止引入入侵植物种类，优先选择乡土种、本地种或已被证明无入侵风险的物种、加强管理，不允许任何人将未知种类植物种植于工程区；严格控制弃渣堆放高度。 生态隔离带种植乔木树种：云杉、油松、红叶杨、新疆杨、速生柳、侧柏等； 灌木树种：沙棘、柠条、紫穗槐、丁香、柽柳、榆叶梅等； 草种：紫花苜蓿、披碱草、红豆草。均为当地适生品种，不属于外来物种。 通过以上措施，施工期生态环境可有效恢复，对环境影响较小。 二、其他环境保护措施 2.1、废水治理措施 工程施工期间，主要是施工人员产生的生活污水和工地用水的少量排水。 （1）施工废水 将混凝土拌合及养护废水收集于沉淀池中，经沉淀处理后回用于砾料清洗、混凝土拌合等施工工序，严禁外排。 （2）含油废水 含油废水污染物主要是 SS 和石油类，废水经明沟收集集中进入附近的隔油沉淀池进行处理后，清水循环再利用，浮油定期委托有资质的单位回收。 （3）生活污水 ①施工营地远离水体布设。 ②生活污水所含污染物主要有BOD和COD，针对工程区环境实际状况，于各工程施工区临修防渗旱厕，用堆肥方式处理施工人员的生活废水，堆肥收集拉运至周围耕地肥料，其他生活废水用于施工营地泼洒降尘，实现生活污水零排放。。 ③禁止向沿线河流倾倒、排放各种生活污水，不能在地表水体附近堆放生活垃圾和建筑垃圾。 2.2废气治理措施 2.1.1施工扬尘治理措施 （1）在拌和楼安装除尘装置，对石方开挖、骨料破碎等施工应采用湿式 作业，以减少现场粉尘。 （2）在运输水泥等多尘物料时采取储罐、密封运输方式，以防运输过程 中洒落引起二次扬尘。 （3）施工运输车辆尽量避开居民点等敏感区域，以防二次扬尘对环境敏 感点的污染。 （4）施工现场用地的周边应设置围挡，以减轻扬尘扩散。围挡设置高度不低于 1.8m 并严禁在围挡外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。施工过程产生的弃料及其他建筑垃圾应及时清运。施工期间做到 6 个 100%措施。 （5）对施工生产生活区等采取遮盖、拦挡等措施，防止扬尘污染， 将堆料场区设置在居民点下风向，距离在 200m 以上，堆放时采取防风防雨措施，必要时应采取围挡措施。作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。 （6）谨防运输车辆超载，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒， 并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。散装车辆文明装卸和驾驶，在装卸点须对散落在车顶、蓬布、马槽外部等处的物料进行清扫； （7）堤防填筑时，根据材料压实度需要相应洒水并在材料压实后经常洒水，以保证材料不起尘。 （8）车辆运输过程中产生的扬尘，采取洒水降尘、用苫布遮盖等措施。在干燥多风的天气里，为减少扬尘对附近敏感点的影响，要增加洒水降尘措施的频次。 （9）大风天，禁止进行易产生扬尘的施工作业； （10）加强往返于施工区车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用优质燃料以减少尾气排放污染大气；对于尾气排放不达标的机械车辆，不许进入施工区施工。 2.1.2 施工机械燃油废气 施工期各种工程机械运行过程会产生一定的燃油废气，主要污染物为NOX、CO 及 THC 等。应加强施工机械运行管理与维护保养以减少尾气排放对环境的污染，拟采取如下控制措施减少燃油废气及汽车尾气的影响： （1）选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输车辆； （2）加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； （3）尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少施工机械和车辆有害气体的排放。 2.3 声环境治理措施 施工期的噪声污染防治从声源、管理等方面控制外，根据施工期噪声影响预测结果，需采取以下措施： （1）施工现场合理布置：合理科学的布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，如使作业噪声大的施工活动尽量远离声环境敏感点和敏感时间，并对机械设备进行定期维修，使其保持良好的运行工况；将施工现场的固定噪声源相对集中，以减少影响的范围；可固定的机械设备安置在施工场地临时房间内，并设置隔音设施，降低噪声。 （2）合理安排施工时间，夜间（21:00—7:00）禁止使用大功率噪音机械设备。必须夜间作业的应按程序向环保部门办理相关手续，并执行环保部门审批时提出的防护措施。 （3）选用低噪声设备代替高噪声设备或带有隔声、消声装置的设备， 并定期保养维护，使其处于良好的运行状况。固定机械设备如挖土机、推土机等，可通过排气管消音和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。 （4）运输车辆在行经居民集中居住区时，应严格执行限速行驶，并禁止鸣笛，以减少噪声对周围环境的危害。高噪声设备的操作人员应配戴耳塞和头盔等防护用品，并实行轮换作业，以减少噪声对其健康的危害。 （5）施工设备优化布置方案，远离居民区。 固体废弃物防治措施 （1）在临时生活区布设垃圾箱，运输垃圾的设施要密闭化，以免对环境造成二次污染。集中收集后，交由地方环卫部门统一处理，粪便进行集中收集 处理后，可作为农家肥料。 （2）施工中建筑垃圾，除资源化利用外，集中收集后运至当地城建部门指定的地点进行处置，减免对周围自然环境、生活环境的影响。 （3）本工程经土石方平衡后多余土方弃料用于河道在永久征地范围内的回填整地。本工程为线性工程，应做好临时防护工作。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目建设内容为河道水环境综合治理项目，为生态类项目。运营期不会排放水、气、声、固废等污染物。项目建成后，有利于提高当地的防洪泄洪能力，不会对环境产生不利影响。运营期的影响主要表现在社会及生态方面，为积极有利的影响。 ①施工完成后，对临时施工区表面进行土地平整和表土覆盖，并依据植被生态演替的基本规律采取植被恢复措施，对造成的裸露地表采取植被恢复措施或复垦措施。 ②本工程完工后，应尽快选择当地原生植被进行植被恢复。 ③景观绿化和植被恢复选用乡土物种，严禁采用外来物种，避免发生外来物种入侵现象。并设置合理的绿化植被种类组合，以利于小型动物的栖息和迁移扩散，优先选用适合当地土壤及气候条件的树种，严禁使用可能会造成生物入侵的外来种。 |
| 其他 | 1、环境管理计划 为保护施工场地环境，确保本项目的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对工程实施的全过程进行严格、科学的环境管理与监控。本工程的环境管理包括建设前期环境管理、施工期环境管理和运营期环境管理。 1.1建设前期环境管理 根据生态环境部和甘肃省的有关规定，项目建设前期各阶段环境保护工作采用如下方式： (1)依据本次评价所提出的减缓措施，作为指导设计、工程建设、执行“三同时”制度和环境管理、城市规划的依据。 (2)在初步设计阶段，将环保投资纳入工程概算，在施工图设计中全面落实，各专业的施工图中应有环境保护方面的条文说明。 (3)在工程招投标过程中，建设单位的施工招标文件中应有环境保护的有关内容。 1.2施工期环境管理 1.2.1 施工期噪声控制 应合理安排施工时间、采用低噪声的设备、设置必要的隔声措施，避免施工噪声对周围环境敏感点产生严重影响。 1.2.1 施工期排水管理 施工期生活污水用于周边农田草灌浇灌。施工人员洗漱废水经收集后用于场地洒水降尘；设置沉淀池收集施工废水，经沉淀处理后回用；拌合拌和系统废水经沉淀池处理后上清液回用，含油废水收集集中进入附近的隔油沉淀池进行处理后，清水循环再利用；车辆冲洗应集中在施工驻地进行，并进行沉淀后回用于施工现场，不得在河道岸边进行车辆冲洗。 1.2.3 施工扬尘控制 施工场地应根据气候变化进行定期洒水，并保证施工场地的清洁，减少二次污染源的聚集。 施工单位应将施工车辆运行流量，类型、运载物、行驶线路等信息通报当地交通管理部门，以便合理安排施工车辆行走路线，减少对交通的影响。车辆运输不宜装载过满，以控制散落，对受影响的施工场地进出口路段由施工单位组织清扫积尘，并洒水抑尘，以防止扬尘对沿线环境造成影响。 1.2.4固体废物处置管理 施工驻地生活垃圾应集中堆置，由施工单位定期清运，运至当地垃圾填埋场进行处置；建筑垃圾集中收集后运至当地城建部门指定的地点进行处置；施工开挖土石方平衡后多余土方弃料用于河道在永久征地范围内的回填整地。 1.3营运期环境管理 环境保护管理是工程管理的重要组成部分，是工程环境保护工作能够有效实施的关键。运行期环境保护管理的主要内容包括制订环境管理目标、设置环境保护机构、制订环境管理任务、确定并执行环境管理计划等。 运行期在竣工验收前应设立环境保护办公室，负责水质及生态监测工作的委托，以及监测资料的整编与报送，保证监测成果质量。同时，还应密切注意生态环境的变化动态，防止生态环境破坏等事故的发生。 工程完建后由和政县水务局负责牙塘河流域洪水监测及预警，由和政县园林局负责生态护岸和生态隔离带的养护、河道生态修复区日常管理和运维。在生态修复区外侧沿线每隔约 200m 设置间隔警示牌和宣传牌。通过设立警示牌、定期巡查、鼓励附近村民监督等多种方式，保障缓冲带不受人为干扰。牙塘河水生态保护修复工程的运行维护主要包括生态系统管理、生态隔离带植被保育、河道滩地植被保育、生态护岸植被保育、水质生态监测 5 方面的内容。 1.4管理机构 管理主要由建设单位和环保管理机构负责，施工期环境管理计划见表5-1。 表5-1 施工期环境管理计划表 环境影响 减缓措施 实施机构 监督机构 生态保护 控制临时用地，减少对地表的破坏； 施工结束后，对施工场地采取植被恢复措施。 和政县水务局 临夏州生态环境局和政分局 噪声控制 按交通管理部门指定的路线进行材料运输； 定期检查施工机械的工作状况； 合理安排施工时间及作业方式，避免夜间在居民区等敏感点进行高噪声作业。 扬尘控制 避免大风天气施工； 对散装材料、开挖土石方防护； 对施工道路、施工场地等定时洒水。 固体废物 处置 集中收集；定期清理，交当地环卫部门处置。 2、环境监测计划 2.1环境监测要求 在施工期间，施工单位的环保专职人员应督促所属各施工单元落实本报告中关于施工期的各项环保措施，并负责本单位的环保设施施工管理和竣工验收。环境监理人员应按设计文件和施工进度对施工期间的各项监控项目进行检查。定期向上级主管部门报告监控项目的执行情况。 2.2施工期环境监测计划 ⑴工程完工后的植被恢复措施。 ⑵主体工程范围内绿化措施。 ⑶施工噪声、振动对附近居民区等敏感点的影响。 本工程施工期详细监测计划见表5-2。 表5-2 施工期环境监测计划表 阶段 环境要素 监测地点 监测项目 监测频次 实施机构 负责机构 施工期 声环境 施工河段 （声环境保护目标处） 施工噪声 施工高峰期每月监测 1 次，每天 昼夜各监测 1 次，连续监测 7 天 有资质单位 临夏回族自治州生态环境局和政分局 大气环境 施工区下风向 （大气环境保护目标处） TSP 土石开挖高峰期每月监测一次； 每次连续监测 5~6天。 水环境 项目区上游100m处 pH值、SS、氨氮、总氮、石油类、BOD5、CODCr 1次/月 项目区下游100m处 生态 植被破坏及恢复措施执行情况 1次/施工期 / 3、建设项目竣工环保验收内容 根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施竣工验收内容见表5-3。 表 5-3 建设项目竣工环保验收一览表 环境保护 措施 实施部位 类型 措施 预期效果 固体废弃物处理措施 各工程区 生活垃圾 生活垃圾全部收集清运 至垃圾填埋场 固废处置率 100% 施工场地 建筑垃圾 建筑垃圾全部清运至当地城建部门指定的地点进行处置 生态恢复 措施 施工扰动区域 - 河堤两侧进行绿化、播撒 草籽，临时占地进行恢复 减少水土流 失 |
| 环保投资 | 本项目总投资为3711.86万元，环保投资共计65.5万元，占项目总投资的1.76%，具体投资情况见表5-4。 表5-4 环保投资一览表 名称 项目 处理措施内容 金额 施工期 1 废水处理 施工废水 简易沉淀池 2 座，各 100m3 20.0 2 生活污水 简易防渗旱厕2座 3.0 3 废气治理 扬尘 施工期洒水降尘 4.0 临时围挡 5.0 运输车辆苫盖 3.0 4 噪声治理 施工机械噪声 设置临时围挡 3.0 运输车辆噪声 设置减速、禁鸣标志 10 个 1.0 5 固废处置 土石方 土石方临时堆放处设挡墙 4.0 生活垃圾 设置生活垃圾收集桶，收集后交由环卫部分处置 2.0 生态 宣传牌、宣传手册等 0.5 6 施工结束后对临时占压土地进行平整恢复 15 7 环境监测 / 5.0 总计 / 65.5 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理安排施工时序， 减少雨季或大风天气施工时间，以减轻水土流失影响；严格控制施工作业区；加强施工区生态保护的宣传教育，禁止施工人员捕食动物，文明施工；挖方及时回填；划定水土流失防治责任范围。 | 做到文明施工，施工场地、施工便道等区域的土地平 整、开挖表层砾石压盖，及时回填， 施工结束后临时占地区域植草种树， 进行生态恢复。各防治区水保措施严格按照水土保持方案，并落实。 | 专人管 理，定期维护 | 保持陆生生态良好稳 定，不恶化 |
| 水生生态 | 本项目施工对地表水体扰动较少，施工结束后可自然恢复。 | 不对项目所在区域水生生态造成影响 | 专人管 理，定期维护 | 保持水生生态良好稳定，不恶化 |
| 地表水环境 | 施工混凝土拌合及养护废水收集于沉淀池中，经沉淀处理后回用于施工工序；施工营地设有简易旱厕，用堆肥方式处理施工人员的生活废水，其他生活废水用于施工营地泼洒降尘；含油废水经明沟收集集中进入附近的隔油沉淀池进行处理后，清水循环再利用，浮油定期委托有资质的单位回收。 | 施工废水不外排； 施工扰动对水生态环境不会造成不可逆影响 | 专人管 理，监测河流水 质、水量 | 水质达标、地表水环境良好 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设置临时围挡、隔声屏障、设置减速、禁鸣标志 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工期洒水降尘；临时围挡；运输车辆苫盖等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾定期运至城建部门指定地点堆放；生活垃圾设置专用的垃圾桶，收集后交由环卫部分处置；本工程经土石方平衡后余方多余土方弃料用于河道在永久征地范围内的回填整地。 | 是否合理处置，有无遗留堆存遗迹 | 生活垃圾收集后交由环卫部门处理 | 妥善处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目的建设符合国家和地方产业政策，各环境影响通过采取评价要求的各项措施后均能得到有效缓解，满足国家和地方标准要求。项目建成后，可防洪防汛、改善生态环境、构建生态城市，在很大程度上加快了区域生态文明建设。项目在采取设计及环评提出的各项污染防治措施后，施工期各项污染物得到有效处置，生态影响程度在可接受范围之内，运营后河道防洪防汛能力增强，沿线生态环境逐步改良，具有一定的环境正效益。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

治理河道位置