# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：和政县滨河东区基础设施建设PPP项目-道路工程-水稳拌合站工程

建设单位（盖章）：甘肃建投路政建设科技有限公司

编制日期：                2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

水稳站用地现状                      水稳站西侧公路

水稳站南侧煤炭仓库                 水稳站租用场地已有建筑

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 和政县滨河东区基础设施建设PPP项目-道路工程-水稳拌合站工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 周小兵 | 联系方式 | 1811934**** |
| 建设地点 | 和政循环经济产业园区 |
| 地理坐标 | E：103°21′13.95870″，N：35°24′40.40586″ |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业，55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 135 | 环保投资（万元） | 10.2 |
| 环保投资占比（%） | 7.6 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 13334 |
| 专项评价设置情况 | ⑴本项目排放废气主要污染物为粉尘颗粒物，不属于《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物。因此项目不设置大气专项评价。 ⑵本项目无工业废水排放，因此不设置地地表水专项评价。 ⑶项目生产过程不涉及有毒有害化学品使用，因此不设置风险专项评价。 |
| 规划情况 | 和政循环经济产业园区发展规划（2022-2035） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响报告书正在开展 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 根据和政循环经济产业园区发展规划（2022-2035）南部片区土地利用规划，占地为工业用地，见附图1，项目租用闲置场地进行建设，由于项目属于临建设施，和政县滨河东区基础设施建设PPP项目完成后水稳站也将拆除，项目的建设不影响政循环经济产业园区发展规划。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展与改革委员会令第29号），该项目不属于限制类和淘汰内，属允许类，符合国家产业政策。 二、选址合理性分析 项目区域环境质量现状调查结果表明，本项目所在区域环境空气、声环境等均满足相应环境质量标准，项目所在区域尚有一定环境容量。根据工程分析，项目在运营过程中产生的废水、废气可实现达标排放；噪声污染可控；固废通过分类处理，去向明确，不会造成二次污染。因此，本项目与外环境相容。 项目租用和政县伊兰清真食品有限公司闲置空地进行临时水稳站的建设，用地性质为工业用地，项目区域不涉及自然保护区、水源保护区等敏感区，且项目区域交通方便，无需建设临时便道等，本项目正常运行情况下，生产废水全部回用，不外排，生产过程产生的粉尘通过落实报告中提出的相关措施，不会对周围居民区环境空气、土壤环境及地表水环境造成明显影响，从环保角度而言，本项目选址可行。 三、“三线一单”符合性分析 ⑴生态环境分区管控 根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发[2020]68号），全省共划定管控单元842个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控，其中重点管控单元共263个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业聚集区等开发强度高，环境问题相对集中的区域。 根据临夏回族自治州人民政府印发“临夏回族自治州‘三线一单’生态环境分区管控实施方案的通知”，临夏回族自治州共划定环境管控单元74个，其中优先保护单元49个，重点管控单元16个，一般管控单元9个，实施分类管控。 优先保护单元：主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元：主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类产业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。 一般管控单元：主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。 本项目位于和政县，根据通知和政县共划分了2个优先保护单元，1个重点管控单元和1个一般管控单元，根据甘肃省生态环境监测大数据管理平台核查，项目位于重点管控单元，见图1-1，重点管控单元是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。项目属于临建设施，项目落实各类环保措施后，污染物均可达标排放，项目建设符合重点管控单元的要求。 ⑵生态红线相符合性分析 项目拟建水稳站位于工业园区内，选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。符合生态红线划定的相关要求。 图1-1 项目在“三线一单”中的位置 ⑶环境质量底线相符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目废气、废水、噪声经采取措施后可做到达标排放，固废可做到资源化和无害化处置，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 ⑷与资源利用上线分析 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电、柴油，均为清洁能源，项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理等措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制资源利用。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ⑸与环境准入清单的对照 根据《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单 （试行）》，和政县位于甘南黄河重要水源补给生态功能区，其类型为水源涵养型。本县负面清单涉及国民经济 5 门类 13 大类 21 中类 30 小类，其中限制类涉及国民经济 4 门类 10 大类 16 中类 23 小类；禁止类涉及国民经济 2 门类 4 大类 5 中类 7 小类。本项目为临建设施，属于石膏、水泥制品及类似制品制造不属于和政县产业准入负面清单行列，因此本项目与《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》不冲突，本项目建设可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目名称、建设性质及建设单位 ⑴工程名称：和政县滨河东区基础设施建设PPP项目-道路工程-水稳拌合站工程 ⑵建设单位：甘肃建投路政建设科技有限公司 ⑶工程性质：新建 ⑷建设工期：1个月 ⑸工程投资：工程总投资135万元。 2、项目建设地点 项目拟建水稳站位于和政循环经济产业园区，属于和政县滨河东区基础设施建设PPP项目的临建设施，租用闲置场地进行建设，占地面积20亩，中心地理坐标E：103°21′13.95870″，N：35°24′40.40586″，水稳站场地南侧为甘肃能源化工投资集团有限公司煤炭交收仓库，场地西侧为滨河路（S232），场地北侧为甘肃天顺达建筑工程有限公司，场地东侧为山体，山坡分布村庄为黑崖洼。项目地理位置见附图2，项目周边关系图见附图3。 3、建设内容及规模 本项目水稳站主要为和政县滨河东区基础设施建设PPP项目-道路工程服务，计划供应水稳料20万t/年，配套相应辅助工程。主要工程内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 名称 建设内容 工程规模 主体工程 水稳站 设置XC1000S成套设备一套，尺寸64×18m，面积1152m2，设置5个配料仓及2个水泥筒仓，配套计量、进料、输送、拌合系统，单个配料仓15m3；水泥筒仓粉料仓容积：100t（水泥密度1.45）直径：3000mm。 储运工程 原料进场 砂子及不同规格的碎石拉运进场，水泥由水泥罐车拉运，通过车辆自带输送设备送入水泥筒仓 产品出场 设置5量运输汽车从出料口拉运，卸车运输 施工现场指定地点 储料仓 建设半封闭彩钢结构料棚1座，占地面积为2700m2，根据不同规格物料分隔为5个料仓，每个料仓长30m，宽18m。 水泥筒仓 设置100t水泥筒仓2座 辅助工程 办公生活区 办公生活区450m2，租用场地已有砖混结构房屋约300m2，本次新建彩钢建筑150m2。 供暖 项目冬季不生产，无需供暖 地磅 拌和站入口处设置地磅1座，18×3.2m（长×宽），最大量程150T 公用工程 供电系统 当地电力线接入厂区设置的配电室 供水系统 生活用水、生产用水为自来水 排水系统 全厂废水不外排 环保工程 废水 项目水稳料拌合过程不产生废水，厂区设置旱厕，定期清掏处理，少量生活污水泼洒抑尘 废气 原料储存 砂石料堆置在专门的料仓内，料仓为半封闭彩钢结构，仅预留一侧车辆进出工作面 运输车辆 厂区道路硬化，洒水降尘 搅拌上料粉尘 搅拌主机配套除尘系统1套 筒仓粉尘 水泥筒仓自带滤筒除尘器，共2套 固废 处置 措施 生活垃圾 生活垃圾设置封闭式垃圾箱，统一收集后运至附近垃圾集中收集点 生产固废 筒仓除尘器水泥粉回用生产 站内设备维护保养产生的废机油、润滑油及空桶集中收集，站内设10m2危废暂存间1座，定期委托有资质的单位进行处理； 噪声治理措施 加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速；对主要噪声设备，采取选择低噪声设备、设置减震基础、室内隔音等措施降低噪声 4、工程占地 项目总占地面积13334m2，租用和政县伊兰清真食品有限公司闲置空地，用地性质为工业用地，利用已有企业的建设用地。因此，项目建设符合国家供地政策，项目土地相关文件详见报告附件。项目工程占地统计，见表2-2所示。 表2-2 工程占地情况一览表 序号 建筑项目 占地面积（m2） 占用土地类型 备注 1 水稳站 13334 建设用地（工业用地） 临时占地 5、主要构筑物及设备 本项目主要构建筑物一览表间表2-3。项目主要设备一览表见表2-4。 表2-3 主要构筑物一览表 序号 项 名称 建筑面积（m2） 层数、结构 建高度（m） 1 水稳料生产线 1152m2 露天场地，水泥硬化 最高设备12m 2 料仓 2700m2 1F，彩钢结构 5.0m 3 办公生活用房 450m2 租用场地原有建筑为砖混结构，新增为才钢结构 6.0m 合计 4302m2 / / 表2-4 主要设备一览表 序号 名称 规格 单位 套数 1 拌合设备 搅拌主机 XC1000S 台 1 2 配料系统 计料斗 单独称重 套 1 3 储料斗 5*15m3 套 5 4 输送带 1000mm 条 1 5 螺旋机 / 台 2 6 称量系统 水、水泥、砂石料称量系统 套 1 7 粉料筒仓 水泥筒仓 100T 座 2 8 出料系统 输送带 1000mm 条 1 出料仓 10m3 个 1 9 运输车俩 20t 辆 5 10 装载机 ZL50E 辆 2 11 地磅 SCS-150 台 1 6、原辅材料消耗及动力供应 水稳站主要供应和政县滨河东区基础设施建设PPP项目-道路工程水稳料，每年计划供应20万t，服务年限为2年。主要原辅材料消耗情况见表2-5。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 序号 原料名称 年耗（t/a） 储 方式 来源 1 0-5mm碎石 36000 料仓 外供 2 5-10mm碎石 12000 料仓 3 10-20mm碎石 30000 料仓 4 20-31.5碎石 27960 料仓 5 天然砂砾 70640 料仓 6 水泥 10000 密闭筒仓 7 水 13400 供水管网 8 小计 200000 - - 9 电 7.5万kw·h / 当地电网 主要原辅料介绍： ⑴砂、石子：建设项目所用的砂石外购于项目区周边砂石料厂。进场后按照不同粒径存放于料仓中。可直接作为原料使用，不需再进行筛分。 ⑵水泥：建设项目使用普通水泥，其主要成分：硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙（化学式：3CaO·SiO2，2CaO·SiO2，3CaO·Al2O3）和石膏等成分。建设项目所用水泥由罐车运送至厂区，直接通过管道打入水泥筒仓。 7、产品方案 本项目产品方案见表2-6所示。 表2-6 项目产品方案一览表 产品名称 产量 产品说明 水稳砂石料 8万t/a 水泥（5%）、天然砂砾（88.3%）、水（6.7%）混合产品 水稳混合料 12万t/a 水泥（5%）、0-5mm碎石（30%）、5-10mm碎石（10%）、10-20mm碎石（25%）、20-31.5碎石（23.3%）、水（6.7%）混合产品 8、总物料平衡 本项目设计年生产20万t水稳料，项目物料平衡见表2-7及图2-1。 表2-7 项目物料平衡表 投入 产 原辅材料投入 最终产出 名称 数量（t/a） 名称 数量（t/a） 0-5mm碎石 36000 水稳砂石料 79998.854 5-10mm碎石 12000 水稳混合料 119998.282 10-20mm碎石 30000 无组织粉尘 2.752 20-31.5碎石 27960 筒仓粉尘 0.012 天然砂砾 70640 拌合粉尘 0.1 水泥 10000 水 13400 合计 200000 200000 图2-1 项目物料平衡图 9、总平面布置 项目租用现有空置场地建设，场地整体呈矩形，生活办公区位于场地北侧，租用场地已有的建筑主要在北侧中间，新增彩钢房位于已有建筑西侧，整个厂区中间设置水稳拌合设备，设备长64m，宽18m，场地南侧设置料仓，根据原料规格设置5个料仓，料仓宽18m，长30m，场地西侧为滨河路，在西侧设置2个大门，偏南侧大门主要是运输车辆进出口，北侧大门为小车进出口。总体上，本项目生产、生活分区布设，利于生产，利于保护员工生活、办公环境。和政县常年主导风向为东北，办公生活区位于侧上风向，生产线及料仓位于侧下风向，从环保角度考虑，本项目总平面布置较为合理。本项目厂址地势平坦，厂区出入口紧邻滨河路，交通便利，总平面布置能够满足工艺生产的需求。 根据上述分析，项目拟建拌和站厂区平面布置基本合理。项目具体平面布置见附图4。 10、劳动定员及工作制度 本工程劳动定员为30人，全年工作日为200天，每天工作时间为8小时。项目具体的单日生产量与道路主体工程施工需求相关联，存在连续生产数天或者停工数天的情况。 11、公用工程 11.1给、排水 11.1.1水源 本项目生产、生活用水由市政管网提供。 11.1.2给、排水 项目运营过程中用水主要为生产用水（配料用水、原料库抑尘用水）和职工生活用水，项目生产水稳料含水率不高，搅拌缸及运输车辆无需清洗。 ⑴配料用水 项目设计生产水稳料规模为20万t/a，根据原料配比，配料用水规模为0.067t水/m3产品，年生产200d，配料用水量为67m3/d，年用水量13400m3/a，配料用水全部进入产品。 ⑵原料储存料仓、厂区地面抑尘用水 原料储存料仓、厂区地面定期洒水抑尘，每天洒水不少于2次，抑尘用水量约为1.25L/m2·次。其中：硬化面及原料储存料仓总面积约8500m2，总水用量为10.63m3/d，年新鲜用水量为2126m3/a，抑尘水全部自然蒸发损耗。 ⑶生活用水 根据《甘肃省行业用水定额（2023版）》参考相近地区规划用水量指标，并考虑到周边厂区职工的实际用水情况，区内生活用水指标取为100L/人.d，年工作200天。项目劳动定员30人，新鲜水用量为3.0m3/d，年用水量600m3/a，生活污水排放系数取值为0.8，则生活污水量为2.4m3/d，480m3/a，厂区设置旱厕，定期清掏处理，少量生活污水泼洒抑尘。 综上所述，项目运营期总用水量为80.63m3/d，新鲜水用量80.63m3/d（16126m3/a）。给排水情况及水平衡分别见表2-8及图2-2。 表2-8 项目给排水情况一览表 序号 用水项目 用水m3/d 损耗m3/d 废水产生量m3/d 废水排放量m3/d 备注 新鲜水量 重复 用水 总用水量 1 配料用水 67 / 67 67 0 0 进入产品 2 原料储存料仓、厂区地面抑尘用水 10.63 / 10.63 10.63 0 0 蒸发损耗100% 3 生活用水 3 / 3 0.6 2.4 2.4 泼洒抑尘 合计 80.63 / 80.63 78.23 2.4 2.4 / 图2-2 项目水平衡图（单位：m3/d） 11.2供电 本项目直接接当地电网，可满足项目用电需求。 11.3消防 在水稳站设有固定消防设备点，配置手提式干粉灭火器、消火栓及铁锹等，消防器材数量、品种应满足消防需求。 11.4供暖 本项目冬季不生产，无需供暖。 12、工期安排 项目工期1个月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目水稳站新建原料堆棚1座（设置5个料仓），搭建生产线1套，配套办公室生活用房等建筑。施工周期历时1个月。拌和站服务期2年，服务期满后拆除设备及料仓。本环评主要针对项目施工阶段、项目建成后营运阶段，运营期服务器满三个阶段进行分析。 1、施工期工艺流程简述 施工期对周围环境的影响主要为建筑施工和物料运输过程产生的扬尘、施工噪声、施工期生活污水及施工时产生的固体废物等。施工期工艺流程和污染环节见图2-3。 图2-3 施工期工艺流程及产污位置图 施工期工艺流程简述： 本项目工程属一般的土建工程，其施工期间的工作流程及阶段划分如下： ①划线、办理相关手续 对拟建项目租赁区域确定，办理相关手续。 ②工程设计阶段 进行基础钻勘、总图设计、初步设计、进而进行施工图设计、结构设计，同时完善给排水、电路、通风、道路等子项目设计。 ③场地平整阶段 本项目租用场地基本平整，挖填作业工作量不大，此过程主要影响是地表扰动和水土流失。 ④主体工程建设阶段 按照工程设计方案，进行主体结构施工，完成个构筑物的建设。 ⑤设备安装阶段 根据项目生产工艺，购买相应设备，并进行设备安装。 ⑥工程验收阶段 厂区主体工程、设备安装完成后，进入工程验收阶段。验收合格后交付建设单位。 运营期工艺流程简述 本项目水稳站主要生产工艺为：各种原材料（水泥、砂、石子和水）按一定配比通过搅拌机搅拌成水稳料。运营期工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 运营期生产工艺流程及产污位置图 工艺流程简述： ①原料储存：各种原料进厂后，根据其特点采取不同的方式储存，其中砂和石子由卸料车运至厂区内进入储料仓。 水泥由专用罐车运入厂区后，经输送泵分别打入筒仓。筒仓均为封闭式结构，设置有呼吸口。 ②计量：砂、石子分别通过皮带输送机（为封闭式结构）运至各自的进料口，由进料口进入配料仓，再经过配料仓的微机控制自动配料系统按一定的配方计量后，通过输送机送入主搅拌机内；水泥也按一定的比例计量后由螺旋输送机送入主搅拌机；水也按一定的比例计量后加入搅拌机。 ③搅拌：各原料在搅拌机内搅拌均匀。 ④出料：搅拌后的成品从搅拌机出料口卸入运输卡车运往工地。 3、恢复期工艺流程及污染工序简述 施工现场清理，拆除废弃临时设施，多余材料及建筑垃圾清运出场，做到工完场清。 主要内容包括设备拆除、临时建筑拆除、建筑材料清运、场地恢复等产生的污染物主要有噪声、扬尘、废水、建筑垃圾等。 4、本项目主要产污情况 4.1施工期主要污染工序 ⑴噪声：挖掘机、转载机、运送车辆、切割机等机械产生； ⑵扬尘：土建工程施工、混凝土工程、地基开挖和物料输送等造成； ⑶固废：本项目基础工程开挖土石方，全部用于厂区内地面平整，建设过程产生的建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场； ⑷污水：施工人员生活污水。 4.2营运期主要污染工序 项目运营期排污节点见下表2-9。 表2-9 项目主要排污节点及污染物排放一览表 分类 编号 产污工序 主要污染物 大气污染物 G1 筒仓顶部呼吸孔 尘 颗粒物 G2 搅拌主机粉尘 G3 砂石装卸起尘 G4 运输扬尘 G5 原料堆场风力起尘 - 厂 运输车辆机 尾气 烟尘、SO2 - 食堂 食堂油烟 水污染物 W1 生活污水 CODcr、氨氮等 固体废物 S1 除尘器 除尘灰 S2 工作人员 生活垃圾 S3 设备维修保养 机修废油 噪声 N 搅拌机、皮带运输机、螺 运输机、运输车辆、水泵等 噪声 4.3恢复期主要污染工序 ⑴噪声：挖掘机、装载机、运送车辆、切割机等机械产生； ⑵扬尘：建构筑拆除、建筑垃圾物料输送等造成； ⑶固废：构建筑物拆除过程产生的建筑垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用场地为和政县伊兰清真食品有限公司闲置空地，原有场地仅建设生活办公楼一座，未开展生产，根据现场调查，不存在环境遗留问题。待服务期满后，拆除设备及料仓。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 ⑴基本污染物 本项目所在区域达标判断依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.4 评价内容与方法”中“6.4.1.1 城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。根据《环境空气质量评价技术规范（试行）（HJ663-2013）》中“5.1.1.2 单点环境空气质量评价”，即年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标。 根据 HJ2.2-2018中“6.4.1.3国家或地方生态环境主管目部门未发布城市环境空气质量达标情况的，可按照HJ663中各评价项目的年平均指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h评价质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标”，对项目所在地进行达标判断。 根据甘肃省环境保护厅发布《2021年甘肃省生态环境状况公报》进行达标分析判定，临夏州2021年环境空气质量达标区判定情况见表3-1。 表3-1 临夏州2021环境空气质量现状评价表 地区 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率/% 达标情况 甘肃省临夏州 PM10 年平均质量浓度 55 70 78.57 达标 PM2.5 26 35 74.29 达标 SO2 8 60 13.33 达标 NO2 27 40 67.50 达标 CO 1.6 4 40.00 达标 O3 133 160 73.13 达标 注：1.目前甘肃省生态环境状况公报2021年未公布；CO的单位为mg/m3 根据《2021年甘肃省生态环境状况公报》数据进行统计分析，临夏州2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为8ug/m3、27ug/m3、55ug/m3、26ug/m3；CO日平均第95百分位数为1.6mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为133ug/m3；各空气质量因子平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年二级标准限值。 因此，以2021年为评价基准年，本次规划所涉及的甘肃省临夏州为环境空气质量达标区。 ⑵特征因子 特征因子引用《和政循环经济产业园发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》委托监测的数据，监测时间为2022年4月12日-18日连续监测7天，监测单位为兰州天昱检测科技有限公司。根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时， 引用建设项目周边5 千米范围内近3 年的现有监测数据，引用监测数据据本项目1.2km，监测时间为2022年，所以引用数据合理。 ①监测点位 具体监测点位见表3-2及图3-1。 表3-2 环境空气监测点位一览表 序号 监测点名称 备注 1 杜家崖村 监测点位于本项目上风向1.2km 图3-1 大气监测点位图 ②监测因子：TSP。 ③监测时间及频次：连续检测7天，TSP监测日均浓度，日采样时间不少于20h。 ④监测结果 统计结果见表3-3。 表3-3 本项目环境空气监测结果 单位：mg/m3 污染物 统计 结果 杜家崖村 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 TSP 24h浓度值 218 221 214 212 217 224 215 标准值 300 300 300 300 300 300 300 超标 倍数 / / / / / / / 评价 指数 0.73 0.74 0.71 0.71 0.72 0.75 0.72 评价 指数 / / / / / / / 由表3-3可知，环境空气中特征污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目区域环境空气质量现状良好。 2、地表水 项目西侧26m处为新营河，地表水环境质量现状引用《和政循环经济产业园发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》委托监测的数据。 ⑴监测点位 监测点位见表3-4。 表3-4 地表水监测布设断面位置表 编号 断面位置 所属水体 功能区 1# 新营河在规划南片区入口处 新营河 南片区河流上游 2# 新营河在规划南片区东北边界出口下游500m处 新营河 南片区河流下游 ⑵监测时间和频率 现场实测时间：2022年4月12日~2022年4月14日，监测时间为连续3天，每天1次。 ⑶监测项目 水温、pH值、溶解氧、CODCr、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物、氟化物、阴离子表面活性剂、六价铬、砷、汞、铅、硒、铜、镉、锌、类大肠菌群等24项。 ⑷采样及分析方法 地表水采样严格按照现行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）中地表水取样方法进行。样品分析按照国家标准分析方法进行，如无国标方法，按国家环保总局现行《水和废水监测分析方法》（第四版）中的规定执行。 ⑸地表水环境质量现状评价 ①评价标准 根据评价河段水域功能区划类别，按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准值进行评价。 ②评价方法及模式 A单项水质参数i的标准指数Si为： 式中：Si—评价因子单项标准指数； Ci—评价因子的实测浓度值，mg/L； Cs—评价因子的环境质量标准值，mg/L。 BpH的标准指数： （pHj≤7.0） （pH>7.0） pHj：监测断面pH； pHsd：地面水水质标准中规定的pH下限值； pHsu：地面水水质标准中规定的pH上限值。 C溶解氧的标准指数： 当 当 SDO，j：DO的标准指数； DOf：某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L，计算公式常采用：DOf=468/（31.6+t），t为水温，单位℃； DOj：在j点的溶解氧实测统计代表值，mg/L； DOs：溶解氧的评价标准限值，mg/L。 将各监测断面的各评价因子的监测值和它们相应的标准值代入上述公式，求得它们的污染指数，当标准指数大于1时，表明该项目监测结果超标。 ③评价结果 地表水监测评价结果见表3-5。 由表3-5可知，新营河设置的2个监测断面中除总氮出现超标外，其余监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表3-5 地表水水质检测统计结果一览表 日期 监测断面 单项组分 监测值浓度范围 III类标准 评价指数 超标倍数 2022年4月12日~14日 1#新营河在规划南片区入口处 水温（℃） 10~12 / / / pH 8.2~8.6 6~9 0.60~0.80 / 溶解氧 6.6~6.8 ≥5 0.699~0.733 / CODCr 12~14 ≤20 0.60~0.70 / BOD5 2.2~3.3 ≤4 0.55~0.825 / 高锰酸盐指数 1.0~1.1 ≤6 0.167~0.183 / 挥发性酚类 0.0003L ≤0.005 / / 总磷 0.01L ≤0.2 / / 氨氮 0.081~0.089 ≤1.0 0.081~0.089 / 总氮 1.86~2.03 ≤1.0 1.86~2.03 0.86~1.03 氟化物 0.05L ≤1.0 / / 氰化物 0.004L ≤0.2 / / 石油类 0.01L ≤0.05 / / 硫化物 0.003L ≤0.2 / / 阴离子表面活性剂 0.05L ≤0.2 / / 砷 0.0014~0.0016 ≤0.05 0.028~0.032 / 汞 0.00004L ≤0.0001 / / 镉 0.0005L ≤0.005 / / 铬(六价) 0.004~0.006 ≤0.05 0.08~0. 12 / 铅 0.0025L ≤0.05 / / 铜 0.005L ≤1.0 / / 硒 0.0004L ≤0.01 / / 锌 0.05L ≤1.0 / / 粪大肠菌群 250~380 ≤10000 0.025~0.038 / 2022年4月12日~14日 2#新营河在规划南片区东北边界出口下游500m处 水温（℃） 9~10 / / / pH 8.2~8.5 6~9 0.60~0.75 / 溶解氧 6.1~6.3 ≥5 0.783~0.816 / CODCr 6~8 ≤20 0.30~0.40 / BOD5 1.8~1.9 ≤4 0.45~0.475 / 高锰酸盐指数 1.7~1.9 ≤6 0.283~0.317 挥发性酚类 0.0003L ≤0.005 / / 总磷 0.01L ≤0.2 / / 氨氮 0.046~0.049 ≤1.0 0.046~0.049 / 总氮 1.76~1.84 ≤1.0 1.76~1.84 0.76~0.84 氟化物 0.05L ≤1.0 / / 氰化物 0.004L ≤0.2 / / 石油类 0.01L ≤0.05 / / 硫化物 0.003L ≤0.2 / / 阴离子表面活性剂 0.05L ≤0.2 / / 砷 0.0004~0.0005 ≤0.05 0.08~0.10 / 汞 0.00004L ≤0.0001 / / 镉 0.0005L ≤0.005 / / 铬(六价) 0.004L ≤0.05 / / 铅 0.0025L ≤0.05 / / 铜 0.005L ≤1.0 / / 硒 0.0004L ≤0.01 / / 锌 0.05L ≤1.0 / / 粪大肠菌群 580~760 ≤10000 0.058~0.076 / 3、声环境 项目位于产业园内，噪声源主要为交通噪声及两侧企业的工业噪声，本次环评委托甘肃锦威环保科技有限公司开展现场监测。 ①监测点位 在项目厂界四周各设1个监测点位，具体监测点位见表3-6，图3-2。 表3-6 噪声监测点位 编号 监测点位置 备注 1# 厂界东侧 / 2# 厂界南侧 / 3# 厂界西侧 / 4# 厂界北侧 / 图3-2 噪声监测点位图 ②监测项目：等效连续A声级。 ③监测时间与监测频次 连续监测2天，每日昼、夜各监测一次。昼间为6：00-22：00，夜间为22：00-次日6：00。 ④监测结果及现状评价 声环境质量现状监测结果见表3-7。 表3-7 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 检测点编号 检测点名称 检测日期 检测结果 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） Leq Leq ▲N1 厂界东侧外1m处 2023.4.11 51 40 2023.4.12 52 41 ▲N2 厂界南侧外1m处 2023.4.11 53 43 2023.4.12 52 44 ▲N3 厂界西侧外1m处 2023.4.11 54 45 2023.4.12 55 44 ▲N4 厂界北侧外1m处 2023.4.11 50 42 2023.4.12 51 43 注：1、气象参数：2023-04-11：昼间：气温：5.9℃，气压：76.2kPa，多云，东北风，风速：1.7m/s； 夜间：气温：1.8℃，气压：76.2kPa，多云，东北风，风速：2.0m/s； 2023-04-12：昼间：气温：10.9℃，气压：76.1kPa，多云，东北风，风速：1.2m/s； 夜间：气温：4.7℃，气压：76.1kPa，多云，东北风，风速：1.5m/s； 2、参考标准由委托方提供。 根据监测结果，所有监测点昼间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类及4a类标准要求，声环境质量现状良好。 4、生态环境 项目位于和政县，依据《甘肃省生态功能区划》，项目区属属本次规划所在地生态环境功能属于“黄土高原农业生态区-白午岭-黄龙黄土塬梁森林、农业生态区-和政、渭源土石丘陵农林及水源涵养生态功能区”。项目位于产业园区内，用地为工业用地，项目所在地范围内无自然保护区和珍稀濒危及国家级或省级保护野生植物的分布，区域分布的野生动物的种类和数量相对较少，基本为当地常见的鼠、鸟类和各种小型昆虫等，无国家和地方保护的野生动物物种，无国家级和省级保护野生动物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于和政县循环经济产业园区，项目厂界外500m范围无自然保护区、风景名胜区，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目环境保护目标见表3-8。 表3-8 主要环境保护目标 序号 名称 坐标 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对 方位 距离/m X Y 大气环境/声环境 1 黑崖洼 80 0 居民 180人 环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 东侧 80 2 金德花苑 -380 50 居民 1200人 西北 395 3 嘉庚实验幼儿园 -320 150 学校 230人 西北 410 4 华成书香名苑 -380 0 居民 1200人 西 380 地表水环境 1 新营河 / / / / 《地表水环境质量 标准》 （GB3838-2002） 中III 类标准 西 26 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 ⑴施工扬尘 项目施工期产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，见表3-9。 表3-9 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）单位：mg/m3 污染物 生产工序 最高允许排放浓度 无组织排放监控浓度限值 颗粒物 施工作业、运输 -- 周围外浓度最高为：1.0 ⑵水稳站粉尘 项目营运期无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值中标准。 表3-10 粉尘排放标准限值 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 限值（mg/m3） 颗粒物 20 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 0.5（监控点与参照点总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值） 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） ⑶食堂油烟 项目运营期油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中2.0mg/m3的标准要求。 表3-10 饮食业油烟排放标准 序号 小型 中型 大型 最高允许排放浓度mg/m3 2.0 净化设施最低去除效率% 60 75 85 2、废水排放标准 项目运营期不产生生产废水，仅有少量生活污水，厂区设置旱厕，少量生活污水泼洒抑尘，不外排。 3、噪声排放标准 ⑴施工期噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中表1规定的排放限值。具体限值详见下表3-11。 表3-11 建筑施工场地环境噪声排放限值单位：dB(A) 昼间 夜间 备注 70 55 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB ⑵运营期厂界噪声 本项目运营期北侧、西侧、南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，西侧厂界紧邻S232公路执行4类标准，标准值详见表3-12。 表3-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 标准 类别 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 4类 70 55 4、固体废物 一般固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。废机油等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水和生活污水不外排,不设置总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期、恢复期产生的污染物主要为基础过程中产生的扬尘、建筑固废、噪声以及施工人员产生的生活废水和生活垃圾。结合本项目的特征和当地环境状况及项目施工过程中对环境的影响，环评提出减少影响的措施和建议。 1、施工期大气污染防治措施 ⑴扬尘 施工期大气污染主要以无组织扬尘为主，主要来自于厂区土地平整、车间等建构筑物基础开挖、粉状建筑材料的运输及储存等施工活动，恢复期建构筑物拆除等活动，施工扬尘产生量的大小与施工方式、扰动范围、气象条件等因素有关。 为减小项目施工对环境空气质量和敏感点的影响，建设单位应制定项目施工扬尘污染控制方案，将防治扬尘污染的费用列入工程概算，明确专人负责施工现场扬尘污染控制工作；在施工中应做好如下防治措施： 施工现场扬尘治理必须做到“六个100%”，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 ①施工工地周边100%围挡。施工现场应封闭施工，两侧围挡高度不低于2.5m。安排专人负责围挡的保洁、维护，确保围挡设施整洁、美观。施工现场出入口应设立企业标志、企业名称和工程名称。主要出入口设置“五牌一图”，在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。在建工程主体必须用密目式安全网进行全封闭，表面美观整洁、不破损、不污染。 ②工地路面100%硬化。施工现场的出入口路面须全部硬化，并与主干道相连接。暂不施工的场地，应采用绿色的密目式安全网或者遮阳网进行覆盖，或采用灌木、草皮等进行绿化。超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 ③出入车辆100%冲洗。建筑工程施工现场出入口处必须设置洗车平台，运输土石方的车辆进出工地，需配置冲洗设备。平台标高必须低于出口路面50公分，洗车平台要有完善的排水沟，建有防渗隔油池、沉淀池，泥水不得直接排入下水道，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶。 ④物料堆放100%覆盖。施工现场建筑材料应按规定要求分类堆放，设置标牌，并稳定牢固、整齐有序。本项目必须使用预拌砂浆，禁止现场搅拌砂浆。建筑垃圾、工程渣土日产日清，本项目施工工地内设置一个临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施，工程项目竣工后30日内，施工单位应及时清除积土、堆物、渣土。 ⑤施工工地100%湿法作业。建筑施工现场要设置洒水喷淋设备等降尘设施，遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。气象预报5级以上大风或空气质量预报重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好覆盖工作。外脚手架拆除时应当采取洒水等防尘措施，禁止拍抖密目网造成扬尘。 ⑥渣土车辆100%密闭运输。谨防运输车辆装载过满，对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，运输车辆限速行驶；通过采取上述扬尘防治措施，可以有效地把施工期的扬尘污染影响降低到最小程度，扬尘防治措施合理可行。 ⑵车辆机械尾气 在施工期间，施工运输设备和一些动力设备运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx等，可采取以下措施进行控制： ①加强汽车维护，保证汽车正常、安全运行。 ②加强对施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。 ③应加强交通管理，确保道路畅通，使车辆常处于正常的行车状态，减少车辆低速、怠速运行频率，从而减少汽车尾气的排放量。 通过以上措施能够有效控制施工期车辆尾气，改善施工环境，减轻车辆尾气对环境空气的影响。 2、施工期废水污染防治措施 施工期废水的来源有两部分；一是建筑施工产生的施工废水；二是场地施工人员的生活污水。施工期施工现场搭建防渗旱厕1座，定期清掏沤肥，用于周边农田施肥，洗漱废水用于施工现场洒水抑尘，不外排。施工废水主要为施工机械清洗废水等，废水经沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。因此项目在施工期间不会对项目区域水环境造成污染。 综上所述，项目施工期废水均得到妥善处置，因此项目在施工期间不会对项目区域水环境造成污染，本项目施工期废水治理措施可行。 3、施工期噪声治理措施 施工期噪声是一个突出的、敏感的环境问题，噪声源主要来源于推土机、挖掘机、装载机、电焊机等，如不加以控制，施工现场周围将不同程度受到施工噪声影响，为此，施工方应采取以下的治理措施： ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； ②合理安排施工时间，夜间（22：00~6：00）严禁平地机等强噪声机械进行施工，合理布置施工场地，将强噪声机械设备尽量布置在远离周边企业办公生活区； ③施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； ④建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应该文明施工，避免因施工噪声产生纠纷；合理安排施工组织方案，禁止夜间施工，午间休息时段不得开启。 ⑤对严重影响操作工人身心健康的噪声集中区控制连续工作时间不超过2h，对噪声集中区20m范围内作业工人发耳帽、耳塞，以保护耳膜，每年定期对噪声作业区工人进行体检。 随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 4、施工期固体废物污染物防治措施 施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、施工产生的固体废物，由于租用场地，建设为彩钢建筑，项目无弃方产生。具体处理措施建议如下： ①施工人员生活垃圾在施工区设垃圾桶统一收集，集中清运至拌和站所在村庄生活垃圾收集点集中处置。 ②施工场地产生的废弃包装对其中有利用价值的部分应尽量回收利用，对不可回收部分，应分类收集，清运至附近垃圾收集点。 ③施工现场禁止焚烧废弃物；施工垃圾不得随意丢弃。 ④建筑工程完工后，施工单位应在1个月内拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。 综上所述，项目施工期间产生的污染物在采取上述措施后，均会得到有效处理不会造成二次污染，施工期影响会随着施工期的结束而随之消失。 5、施工期生态环境保护措施 ⑴本工程产业园区内，租用企业闲置空地建设，施工过程主要采取防止水土流失措施，主要是采取临时堆土覆盖，场地洒水降尘等。 6、恢复期污染防治措施 随着和政县滨河东区基础设施建设PPP项目-道路工程的结束，临时工程需要及时拆除，本环评要求，建设单位将在1个月内完成临时工程的拆迁任务，以免减少对周边环境的影响。临时工程在拆迁过程中会产生一定的废气、噪声以及固废，会对周边环境产生一定的不利影响。由于各生产设备已停止运行，无生产废气产生，拆迁过程中产生的废气主要为扬尘，采取洒水抑尘措施，产生的扬尘较少，且拆迁期限较短，周边环境空气流通较好，地域宽敞，产生的扬尘很容易扩散，基本不聚集废气，且废气会随着拆迁的结束而消失。拆除过程产生的噪声一般在白天，噪声主要是由设备拆卸以及拉运过程产生，建设单位应加强场内车辆管理，禁止夜间作业，噪声会随着拆迁工程的完工而结束，噪声对周边环境的影响主要在白天，且为暂时影响。固废主要拆除过程中产生的一般废物，对其中有利用价值的部分应尽量回收利用，对不可回收部分，应分类收集，统一运送至当地建筑垃圾消纳场。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、营运期污染源及污染物排放分析 1、废气 本项目大气污染物排放情况见下表4-1，大气排放口基本信息见表4-2，大气污染物排放标准及监测要求见表4-3。 表4-1 项目大气污染物排放情况表 产污环节 污染物 产生情况 治理设施 排放情况 废气量 m3/h 排放形式 量t/a 浓度mg/m3 名称、效率等 是否为可行技术 量t/a 速率 kg/h 浓度mg/m3 粉料筒仓粉尘 颗粒物 1.2 1333.3 滤芯除尘器，效率>99% 是 0.012 0.04 13.3 3000 无组织 搅拌主机粉尘 颗粒物 33.2 5187 布袋除尘器，效率>99.7% 是 0.1 0.063 15.8 4000 无组织 砂石装卸起尘 颗粒物 0.10 - 料 内装卸，并及时洒水降尘，效率>80% 是 0.02 0.043 - - 无组织 场内运输产生的粉尘 颗粒物 2.162 - 洒水降尘，效率>80% 是 0.432 0.27 - - 无组织 输送、计量、投料粉尘 颗粒物 22.96 - 洒水+密闭运输，效率>95% 是 2.3 1.4 - - 无组织 机械尾气 SO2 0.012 - / 是 0.012 - - - 无组织 烟尘 0.003 - / 是 0.003 - - - 食堂 油烟 0.054 3.6 油烟净化器，效率>60% 是 1.44 0.002 1.44 5000 有组织 表4-2 大气排放口基本信息表 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排气温度（℃） 经度（E） 纬度（N） 粉料筒仓 颗粒物 103.353727213 35.411254694 15 0.2 20 搅拌机 颗粒物 103.353936425 35.411201050 - - 20 表4-3 排放标准及监测要求 监测布点 监测频次 执行标准 水泥筒仓排放口1# 每半年监测一次 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1限值要求 搅拌机除尘排放口2# 1.1污染物排放情况 本项目产生的大气污染物主要为粉尘，其来源包括原料输送、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、搅拌工艺粉尘、筒仓粉尘、料仓粉尘、厂内运输车辆机械尾气。根据《污染源源强核算技术指南 准则》中源强核算方法，本次源强核算采用排污系数法，借鉴行业有关技术手册中的产污系数计算。 1.1.1粉尘 ⑴筒仓粉尘（G1） 本项目水稳站设置2个水泥筒仓，水泥采用全封闭进仓方式，用运输罐车通过气泵吹入筒仓，然后通过密闭管道输送至搅拌站内，筒仓自带除尘设施，产生的粉尘经自带的仓顶滤芯式除尘器处理后经仓顶排放。项目在物料输送工序中会产生粉尘，粉尘产生系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数表”“物料输送储存”工艺产污系数为0.12kg/t-粉料。 本项目水泥用量约为10000t/a，水泥筒仓容积为100t，配备6个水泥筒仓，平均每个筒仓每年进料次数为50次，每次进料时间约为3.0h，则每年每个筒仓总进料时间约为150h。水泥筒仓罐顶部泄压孔产生的粉尘总量约为1.2t/a，单个产生量0.6t/a，单个产生速率为4.0kg/h。 筒仓自带滤芯式除尘器，除尘效率99%以上，计算得本项目水泥仓每个筒仓排放的粉尘分别为0.006t/a，处理后的废气经仓顶排气口排放。 筒仓顶部呼吸孔及底部粉尘产生及排放情况见表4-4。 表4-4 筒仓顶部呼吸孔及底部粉尘产排量一览表 排放源 风量m3/h 产生情况 排放情况 除尘效率 标准mg/m3 产生量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 排放量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 水泥筒仓 3000 0.6 4.0 1333.3 0.006 0.04 13.3 99% 20 合计 1.2 / / 0.012 / / / / ⑵搅拌主机粉尘（G2） 搅拌主机在集料、搅拌时由于物料的输入、搅拌产生的扰动进而形成的粉尘是搅拌站在运行过程中主要的产尘环节。根据生态环境部印发的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中的规定，水泥物料混合搅拌颗粒物产生系数为0.166kg/t产品。 项目年生产水稳料20万t，则颗粒物产生量为33.2t/a，搅拌楼自带袋式除尘器，年工作时间1600h，风量为4000m3/h，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册，袋式除尘技术除尘效率为99.7%，本项目除尘效率取99.7%，计算得本项目搅拌主机粉尘排放量为0.10t/a，处理后的废气搅拌主机顶部排放。 项目搅拌机粉尘产生及排放情况见表4-5。 表4-5 搅拌机粉尘产排量一览表 排放源 风量m3/h 产生情况 排放情况 除尘效率 排放标准mg/m3 产生量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 排放量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 搅 拌机 4000 33.2 20.75 5187 0.1 0.063 15.8 99.7% 20 ⑶砂石装卸起尘（G3） 本项目用重型卡车运送砂和石子进厂，再用装载机转运到配料仓。在装卸料时，因有一定的落料高差，会产生一定量的粉尘。砂在装卸过程中形成扬尘，项目采用20t的自卸汽车进行砂石料的装卸。本评价采用交通部水运研究中心提出的装卸起尘量经验公式进行估算，经验公式为： 式中：Q——物料装车时机械落差起尘量，kg/s； u——平均风速，m/s，项目装卸地点为三面封闭的料仓，按静风考虑，u=0.1m/s； H——物料落差，m，取0.5m； w——物料含水率，%，项目砂石料综合含水率为10%； t——物料装车所用时间，s/t，项目砂石料满车装载时间按10s/t计。 经计算，项目砂石料装卸粉尘产生量为0.00006kg/s（0.216kg/h）。项目使用的自卸载重汽车平均载重量20t，其中：水稳站年消耗砂石料共计166600t，装载车按10s/t计，则装载时间为462h，经计算，项目砂石料装载过程中粉尘产生量为99.8kg/a。 砂石料在料仓内装卸，并采取洒水降尘措施后，综合抑尘率可达80%以上，项目砂石料装卸粉尘排放量为20.0kg/a（0.043kg/h），以无组织形式排放。 ⑷场内运输产生的粉尘（G4） 场内原料、产品运输粉尘的产尘强度与路面种类、气候干湿以及汽车行驶速度等因素有关，与运输汽车覆盖与否、道路表面含尘量大小有关，各场区地理位置、气候条件不同，产尘量的差异也较大。本项目道路运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算。具体公式为： 式中：Q——汽车行驶的起尘量（kg/辆）； V——汽车行驶速度（km/h），本项目取20km/h； M——汽车载重量（t），本项目取20t； P——道路表面物料量（kg/m2），本项目取0.1kg/m2； L——道路长度（km），本项目运输车辆在厂区行驶的平均距离按0.1km计。 通过计算，道路运输扬尘产生量为0.023kg/辆。项目原料总运输量约为176600t/a，产品总运输量约为200000t/a，汽车载重20t，项目年运行200天，平均每天94辆·次，因此该拌和站道路运输扬尘产生量约为2.162t/a。 本环评要求建设单位厂内道路进行硬化，并定时洒水，以减少道路扬尘。则采取措施后项目汽车动力起尘量将得到有效控制。经查阅相关资料，采取洒水降尘措施后，运输扬尘产生量可减少80%左右。因此，本项目通过定期对运输道路采取洒水降尘措施后，道路运输扬尘排放量约为0.432t/a（0.27kg/h）。 ⑸输送、计量、投料粉尘（G5） 项目水泥粉料均通过密闭罐车气泵输送至相应的原料罐筒仓，再辅以螺旋输送机给搅拌机供料，此过程全在封闭空间进行，粉尘产生量较少。 本项目砂、石提升至搅拌机采用配套的皮带输送方式完成，在输送、计量过程中产生部分粉尘，《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中“30非金属矿物制品业系数手册-3029其他水泥类似制品制造”中的规定，物料输送储存颗粒物产生系数为0.13kg/t产品。 本项目砂石用量为176600t/a，则砂石配料后输送过程中产生的粉尘约为22.96t/a。砂石料通过洒水后含水率较高，且项目采用封闭式皮带输送，抑尘效率可达90%以上，则该过程排放的粉尘量约2.3t/a（1.4kg/h），以无组织形式排放。 ⑹原料堆场风力起尘（G6） 砂石料堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的沙粒在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。由于本项目砂石料堆于料仓内，堆场内为静风，因此本项目沙堆不会造成沙堆扬尘，本环评不做定量分析。 1.1.2机械尾气 项目水稳站内装载机、运输车辆等机械以柴油作为燃料，燃烧产生一定量废气。参考有关国内柴油燃烧污染物产生系数：燃烧1t柴油，排放2000×S%千克SO2，1.2万m3废气；排放1kg烟尘。据有关经验，甘肃省境内使用柴油含硫率不超过0.2%。项目厂内柴油年消耗量约为3.0t/a，则本项目柴油燃烧污染物产生情况见表4-6。 表4-6 燃烧柴油污染物产生量 主要污染物 产生系数 产生量 废气 1.2万m3/t 3.6万m3/a SO2 2000×S％kg/t 12kg/a 烟尘 1kg/t 3.0kg/a 11.3食堂油烟 本项目设置灶头数为1个，为小型饮食单位。项目劳动定员30人，平均每天按全部员工在食堂就餐， 职工食堂食用油按20g/d•人计，则餐厅食用油用量为0.6kg/d，油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%， 油烟的产生量为18g/d（5.4kg/a），产生浓度为3.6mg/m3（废气量按5000m3/h计算）。企业须选取经国家认可的单位检测合格的油烟净化装置，油烟净化效率达到60%，治理后油烟排放浓度为1.44mg/m3，排放量为7.2g/d（2.16kg/a）。经油烟净化器处理后的油烟经油烟管道在食堂楼顶进行排放，能够满足《饮食业油烟排放标准(GB18483-2001)小型饮食单位排放标准要求。 1.2影响分析 根据表4-1，项目废气经处理后，主要污染物能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中 散装水泥中转站及水泥制品生产要求排放标准；由表4-8 可知，在非正常情况下，排放浓度和速率显著增加。为防止废气事故排放，企业应在生产过程中加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放。同时，企业应加强生产管理，根据设备性质和要求做相应的点检和检修，预防事故的产生。 综上所述，在企业妥善管理的前提下，本项目外排废气经过处理后可达标排放，项目生产过程中粉尘排放满足相应标准限值要求，故生产过程产生的污染物排放不会对周围的环境空气质量造成较大影响。本项目无需设置大气环境防护距离。 1.3防治措施 本项目营运期产生的大气污染物原料输送、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘、搅拌工艺粉尘、筒仓粉尘及料仓粉尘、机械尾气、食堂油烟。 1.3.1筒仓及搅拌机粉尘防治措施 根据资料，2个粉料筒仓分别配套有滤芯除尘器，1台水稳料主搅拌机设置1袋式除尘装置。根据《水泥工业污染防治可行技术指南（试行）》，袋式除尘技术是指南推荐的各工序废气颗粒物治理可行技术。袋式除尘技术是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的颗粒物由于重力作用沉降下来，落入灰斗；含有较细小颗粒物的气体在通过滤料时，烟尘被阻留，使气体得到净化。该技术除尘效率为99.5%~99.99%，颗粒物排放浓度可控制在30mg/m3以下。 可见，本项目筒仓及搅拌机选用的除尘设备都是国内较成熟且运营稳定的除尘设备，除尘效率可保障，除尘措施可行。项目废气排放可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关大气污染物排放限值要求。 为防止粉尘二次污染，评价提出如下要求： ①加强设备维护与管理，做好除尘设备的台帐，除尘设备不得带病上岗； ②加强操作规范培训，避免出现违规操作而引起粉尘事故排放； ③罐车运输粉料，粉料入场后即入筒仓，不堆存；筒仓中粉料通过螺旋输送机送入搅拌机，确保粉料不暴露； ④砂石骨料堆存在指定位置，严禁乱堆乱放，骨料料仓三面设置挡墙，料仓上方采用彩钢板顶棚，仅预留一侧车辆进出工作面，并悬挂门帘； ④项目对生产区的料仓、搅拌站，进出场道路、厂区内回车区等进行硬化，减少扬尘产量。 1.3.2砂石料装卸、运输、堆场及皮带输送粉尘防治措施 针对本项目生产特点，项目砂石料转运各节点粉尘无组织排放源较多，因此本环评要求： ①对砂石料进行分类堆放。砂石料场砂石料堆置在专门的料仓内，料仓三面设置挡墙，料仓上方采用彩钢板顶棚，仅预留一侧车辆进出工作面，并悬挂门帘，将扬尘控制在料场小范围内。 ②优化料仓的设置，仅留一面作为取料口，根据作业需要，尽量缩小取料口面积； ③对砂石料装卸过程采用雾炮机喷雾抑，降低装载、提升过程中的起尘量； ④对提升砂石料的皮带运输机，采用封闭式皮带，并在进料口洒水降尘； ⑤筒仓粉料抽料口加设毛毡，同时辅以人工作业实现抽料，减少粉尘外逸量； ⑥运输过程中使用帆布等遮盖材料将原料覆盖，避免原料因风力起尘； ⑦选用先进生产工艺，实现物料装卸、输送、计量、投料、出料等自动化； ⑧对搅拌站、运输道路、停车坪等场地采用混凝土硬化，并加强保洁力度，及时洒水，定期冲洗。 1.3.3运输动力起尘 项目在运输原料及产品时会产生扬尘，扬尘量较小，但该扬尘对周围环境仍会产生一定的影响。为防止运输动力扬尘，本环评要求建设单位采取如下措施： ①运输车辆在项目厂区内减速行驶，车辆行驶路面铺设砾石，并对路面进行及时洒水抑尘； ②要求运输单位在砂石料运输时应加盖篷布，严禁超载，防止撒漏； ③要求配备洒水车辆，定期进行洒水作业，洒水频次不得低于2次/d，运输强度较大时应增加洒水频次； ④项目场地进行硬化，并且定期洒水抑尘。 通过采取上述措施，可有效降低扬尘的产生量，对周边环境影响较小，故其环保措施合理可行。 1.3.4机械尾气 厂区物料运输采用的装载机等机械使用柴油作能源，产生的废气污染物主要为SO2、烟尘等，因产生量较小，厂区大气扩散能力强，有害气体很快会稀释、扩散，难以积聚，燃油机械废气对外界环境空气质量无明显不利影响。 本次环评要求采取如下措施： ①加强工程机械维护保养，避免带故障运行； ②选用清洁燃料以减少尾气排放； 由此可见，本项目采取大气污染防治措施有效可行，可以将机械尾气对区域环境空气的影响降至最低。 1.4监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）规定的监测点位、监测频次开展厂界噪声、大气污染及污染源监控计划，项目的监测安排见表4-7。 表4-7 营运期监测计划一览表 监测计划 类别 项目 监测点/样品来源 监测项目 监测频率 污染源监测 废气 厂区无组织排放源 拌和站厂界周围设各4个点（上风向设1个对照点，下风向周界外10m范围内设3个点） 颗粒物 每季度监测一次 1.5 非正常工况状态下环境影响分析 根据大气导则的规定，设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放，一般包括开停车、突发性停电、环保设施故障等情况。考虑最大环境影响，本次非正常工况分析环保设施故障。 环保设施故障是评价重点关注的非正常情况，对照导则规定，项目最主要的废气非正常排放情况是废气处理装置发生故障，可能情况是废气处理设备失效。为了减轻非正常工况对周围环境的影响，计划采取以下措施： A.每周检查一次废气处理装置，确保废气处理装置正常运行，并配备便携式废气监测仪，安排专人定时检查废气处理装置工作状况，组织人员对设备进行排查或者更换废气处理装置，同时停止相关工段的生产。 B.同时每年进行定期监测，监测因子为颗粒物，确保厂界和排气筒监控点达标。 本环评本着最不利原则，半小时内废气非正常排放取废气处理系统同时发生故障未进行治理直接排放，即净化效率为零的生产工况。拟建项目非正常排放情况见下表。 表4-8 非正常排放情况分析 名称 污染物 排放口 废气量m3/h 产生情况 半小时非正常排放情况 产生量t/a 浓度mg/m3 排放量t 速率kg/h 浓度mg/m3 水泥筒仓排放口 3000 0.6 1333.3 0.002 4.0 1333.3 搅拌排放口 4000 3.2 5187 0.01 20.75 5187 根据上表可见，非正常工况下污染物放浓度超标，排放速率超标，污染物排放量明显增加，因此企业应加强在岗人员培训和对工艺设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，当废气处理设施出现故障不能短时间恢复时，应停车检修。 2、废水 2.1污染物排放情况 ⑴生产废水 项目为水稳拌合站，不同于混凝土拌合站，搅拌缸及运输车辆无需清洗，项目无生产废水产生。 根据工程设计原料配比，水稳站配料用水量为67m3/d，配料用水全部自然蒸发损耗。原料储存料仓、厂区地面定期洒水抑尘，总水用量为10.63m3/d，抑尘水全部自然蒸发损耗。 ⑵生活污水 项目劳动定员30人，新鲜水用量为3.0m3/d，年用水量600m3/a，生活污水排放系数取值为0.8，则生活污水量为2.4m3/d，480m3/a，厂区设置旱厕，定期清掏处理，少量生活污水泼洒抑尘。 本项目生活废水产生和排放情况，见表4-9。 表4-9 本项目生活污水主要污染物产、排情况表 污染源 污染物名称 污染物的产生 排放情况 产生量m3/a 产生浓度mg/L 产生量t/a 设置旱厕，污水泼洒抑尘，不外排 生活污水 CODcr 480 300 0.144 BOD5 150 0.072 SS 200 0.096 NH3-N 25 0.012 2.2影响分析 ⑴生活污水 本工程生活污水量生活污水量为2.4m3/d，480m3/a，厂区设置旱厕，定期清掏处理，少量生活污水泼洒抑尘，对周围水体基本无影响。 ⑵生产废水 项目无生产废水产生及排放，对当地地表水环境影响很小。 项目在采取以上措施后废水不外排，项目运营期不会对周围环境造成明显影响。 2.3治理措施 厂区设置旱厕，定期清掏处理，少量生活污水泼洒抑尘，项目不产生生产废水。 3、噪声 3.1排放情况 本项目噪声主要来源于生产过程中装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置等，噪声值65~90dB。项目各设备的噪声级如表4-10所示。 表4-10 生产设备噪声源强表单位：dB（A） 噪声源 数量 噪声源强（1m） 排放规律 降噪措施 降噪效果 搅拌机 2 83~90 连续 减振、隔声 15 皮带输送机 2 65~70 连续 减振 10 螺旋输送机 2 70~75 连续 减振 10 水泵 2 70~75 连续 隔声、减振 15 运输车辆 10 70~75 连续 加强维护 10 3.2影响分析 本项目噪声主要来源于生产过程中装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置等，源强为65-90dB（A），一班制8小时生产。建议企业设备选型首先选用低噪声设备，应采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施。重大产噪设备空压机、电动机、泵类等可设置在室内，并安装隔音罩，在不影响运转的条件下减少噪音产生。加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪音。厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种树木花草，进行厂区绿化。综合降噪量不低于15dB（A）。 ⑴预测模式 预测模式采用用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。 也可按以下公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按以下公式计算靠近室外围护结构处声压级： 式中： LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（A）； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按以下公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②靠近声源处的预测点噪声预测模式 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 ③单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带）预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按以下公式计算： LP(r)=Lw+Dc-A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 衰减项计算按导则8.3.3-8.3.7相关模式计算。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见导则附录B）。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按以下公式作近似计算： 或 A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ④噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑤预测点的预测等效声级计算 考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值Leq为： 式中： Leq—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ⑵预测结果 本次预测评价采用EIAN20，运营期拌和站厂界噪声贡献值见表4-11。 表4-11 厂界噪声预测结果单位：dB(A) 预测点位置 与声源距离（m） 噪声贡献值 评价标准（昼间） 评价结果 厂区东侧 96 42.4 昼间：60 达标 厂区南侧 58 45.6 昼间：60 达标 厂区西侧 38 48.8 昼间：70 达标 厂区北侧 42 48.1 昼间：60 达标 从表中可见：由于企业对产噪设备和装置采取减振、消声、隔声等降噪措施，将使噪声源的噪声影响大大降低，且噪声源强距厂界均有一定距离，能有效降低对厂界的影响，对于运输车辆要加强管理，运输时间尽量安排在昼间，禁止鸣笛。采取相应措施后本项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值要求。 因此，本项目营运期不会对项目所在地的声环境产生明显影响。 3.3治理措施 本项目噪声主要来源于生产过程中装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置等，源强为65-90dB（A）。结合项目设计，本次评价提出以下防噪措施： ⑴设备减震降噪措施 ①搅拌机：搅拌机为搅拌站主要生产单元，该设备被安装在搅拌站内部，应设置台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施，并对搅拌机进行了整体封闭，在搅拌主机内壁铺设一层吸音棉，降低搅拌机的运行噪声。 ②皮带传输机：选用低噪声设备，降低运行噪声。 ③水泵：应设置台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施。 ④运输车辆：当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低，企业场区建平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 ⑵合理布置总平布置：从总平面布置的角度出发，将搅拌机等主要产噪设备置于场地中部，远离办公生活区。另外在设计中考虑在绿化设计等方面采取有效措施，加强厂区周围环境的绿化，以阻隔噪声的传播和干扰。利用围墙的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ⑶在营运中考虑在绿化等方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播和干扰。 项目在采取上述措施后，厂界四周昼、夜噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类区标准限值要求，项目噪声治理措施可行。 3.4监测要求 本项目噪声排放标准及监测要求见下表。 表4-12 噪声排放标准及监测要求 序号 监测点位 监测因子 监测频次 排放标准 1 水稳站西侧厂界外1m处 昼间等效声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间：70dB（A）、夜间：55dB（A） 2 水稳站南、东、北厂界处各1m处 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A） 4、固废 4.1污染物排放情况 本项目营运期产生的固体废物主要为生产固废和职工生活垃圾。其中生产固废主要包括：除尘器收集的粉尘、检修作业产的废油。 4.1.1生产固废 ⑴除尘器收集粉尘（S1） 根据粉尘产排分析，水稳站筒仓和搅拌机粉尘产生量总计为34.4t/a，经除尘器处理后排放量总计为0.112t/a，则除尘器收集的粉尘量为34.288t/a，全部回用于生产。 ⑵设备检维修过程产生的废机油、润滑油及油桶 生产设备检维修过程产生的废机油、废润滑油及油桶，拌和站年产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年本），废润滑油为危险废物，危险类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，危险特性为T（毒性）、I（易燃性）。废机油、废润滑油及废油桶收集后暂存危废暂存间后定期有资质单位定期处理。 4.1.2生活垃圾 本项目每处拌和站职工定员30人，按照每人每天产生垃圾0.5kg，工作日以200天计算，则每处拌和站生活垃圾的产生量为3.0t/a。由厂区垃圾桶集中收集，定期清运至附近生活垃圾集中收集点。 本项目固体废物处理处置情况见表4-13。 表4-13 本项目固体废物处理处置情况一览表 序号 固体废物名称 产生量（t/a） 处置方式 1 除尘器收集除尘灰 34.288 返回生产系统 2 废油 0.5 暂存于危废暂存间，定期交资质单位处置 3 生活垃圾 3.0 集中收集，定期清运至附近生活垃圾收集点 4.2影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为生产固废和职工生活垃圾。其中生产固废主要包括：除尘器收集的粉尘和检修作业产的废油。 本项目水稳站生活垃圾产生量为3.0t/a，厂区设置垃圾收集桶，收集附近生活垃圾集中收集点，对周围环境影响不大。生产作业过程除尘器除尘灰为一般固废，返回于生产； 项目设置10m2危险废物暂存间一座，用于集中收集拌和站设备维护保养产生的废机油、润滑油及油桶，本次环评要求企业根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关要求建设危险废物暂存间。 危废间建设要求： ①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数<10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ⑧产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 ⑩总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放人符合标准的容器内，加上标签，容器放人坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 危废间运行管理要求： ①危险废物采用符合标准的容器贮存，加上标签，由专人负责管理； ②危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。 ③作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上所述，本项目产生的固体废物经妥善处理后，不会产生二次污染，对周围环境影响不大。 4.3治理措施 本项目厂区设置垃圾收集桶，收集后定期清运至附近生活垃圾收集点；生产作业过程布袋除尘器除尘灰为一般固废，收集后回用于生产，不外排；站内设置10m2危险废物暂存间一座，用于集中收集水稳站设备维护保养产生的废机油、润滑油及油桶，收集后定期交资质单位清运处置。 综上，本项目固体废物均得到了合理处置，不产生二次污染，评价认为，项目固体废物处置措施可行。 5、占地范围的生态和土壤环境影响分析 本项目租用产业园闲置场地建设，用地为工业用地，工程建设从区域来看，不属于新增占地，对生态的影响主要是水土流失，项目建设后厂区内路面硬化，生产区域使用水稳料填筑压实，有效减少水土流失，项目运营期对生态影响很小。 项目运营期原料主要为水泥和砂石料，不涉及重金属，运营期厕所以及危废暂存间都进行了防渗处理，厂内其他区域也进行了水泥地坪敷设，因此项目施工和运营期对场地内的土壤环境影响较小。 6、环境风险 ⑴物质风险识别 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中“物质危险性标准”，对拟建项目涉及的物质进行危险性识别，本项目涉及其中危险物料有油类。 ⑵环境风险评价的依据 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 本项目重大危险源辨识结果见下表： 表4-14 项目危险物质数量与临界量分析 所属单元 物质名称 标准临界量 最大储存量 qn/Qn 库房 机油 2500 0.2 q/Q=0.00008 危险废物暂存间 废机油 2500 0.1 q/Q=0.00004 合计 q/Q=0.00012 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00012＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目Q＜1时，该项目风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，风险评价的等级划分是基于项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。 表4-15 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述风险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 本项目厂区内风险物质数量与临界量比值Q＜1，风险潜势为Ⅰ，进行简单分析即可。 ⑶事故风险可能性分析 ①机油等物品的存放和使用过程中存在泄漏、燃烧的风险，可能引起较大的环境风险。 ②危险废物的暂存条件不达标，危险废物处置不及时，可能引起较大的环境风险。 ⑷环境风险防范措施及应急要求 ①本项目机油单独存放做到防风、防雨、防渗漏。 ②公司对设置专门的管理人员进行管理，发生意外泄露事故后，第一时间进行处理。 ③建设单位须制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，救援人员采取相应的防护措施，以避免造成人员伤亡事故。 ⑸结论分析 综上所述，本项目运营期原辅材料和危险废物的暂存存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可接受的范围内，故该项目事故风险水平是可以接受的。 7、排污许可衔接 根据《环境保护部办公厅关于做好环境影响评价制度和排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设单位应该做好环境影响评价和排污许可制衔。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》要求，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业63.水泥制品制造3023”项目，实行排污许可登记管理，需要在全国排污许可证管理信息平台填报相关信息。 8、竣工环境保护设施验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 9、环保投资 本项目总投资135万元，环保投资10.2万元，项目环保投资占总投资费用的7.6%。项目环保投资情况见表4-16所示。 表4-16 项目环保投资一览表 类别 治理措施 投资估算（万元） 施工期环保投资及措施 废气 原料运输线路施工现场定时洒水降尘，及时清除尘土；建材建渣类运输禁止冒顶装载和洒漏，顶上用拦网覆盖 1.0 废水 建筑施工废水建立沉淀池 0.5 噪声 选用低噪声机械设备、合理安排好施工时间；施工现场设置围挡 1.0 固废 建筑垃圾、生活垃圾废料收集运输 0.5 运行期环保投 资及措施 废水 生活污水 设置防渗旱厕，少量污水泼洒抑尘 1.0 地下水 危废暂存间防渗处理 1.0 噪声 车辆噪声 加强车辆进出管理，禁止鸣笛，限制车速 0.2 设备运行噪声 对主要噪声设备，采取选择低噪声设备、设置减震基础、室内隔音等措施降低噪声 3.0 固废 生活垃圾 厂区内设置垃圾桶若干 0.1 一般生产固废 返回生产 / 危险废物 站内设备维护保养产生的废机油、润滑油集中收集，设置10m2危险废物暂存间1座，定期委托有资质的单位进行处理 1.5 废气 搅拌主机 系统配套除尘器一套 / 筒仓粉尘 筒仓配套滤芯式除尘器 / 砂石原料料仓 砂石原料料仓设置封闭结构，并洒水降尘 0.2 运输动力起尘 定期洒水抑尘、厂区设限制车速标识 0.2 小计 / 10.2 占总投资的比例 / 7.6% |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 水泥筒仓、搅拌机 | 颗粒物 | 筒仓配套滤芯式除尘器处理后排放；搅拌机配套袋式除尘器处理后排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1限值要求 |
|  | 砂石装卸； 车辆运输； 原料堆场（料仓）； 输送、计量、投料 | 颗粒物 | 硬化场地、加强保洁； 设封闭料仓，及时洒水； 封闭式皮带输送、设自动接料口、路面硬化、加强管理 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3限值要求 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS氨氮等 | 生活区设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥，少量污水泼洒抑尘 | / |
| 声环境 | 装载机、搅拌机、运输车辆、水泵、物料传输装置等 | 等效A声级 | 设备基础减振、选用低噪声设备、设备定期维护保养 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目生活垃圾厂区设置垃圾收集桶，集中清运至附近生活垃圾集中收集点。生产作业过程除尘器除尘灰为一般固废，收集后回用于生产，不外排；检修作业产生的废机油、润滑油及空桶暂存于设置的危废暂存间，定期交资质单位清运处置； |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 设置防渗化旱厕，危废暂存间防渗处理。 |
| 生态保护措施 | 项目租用产业园区内工业用地建设，施工及运营过程加强水土流失管理，路面硬化、生产场地水稳料填筑压实，并洒水抑尘。 |
| 环境风险 防范措施 | 危险废物暂存间单独设置，为封闭式建筑，在采取“防风、防雨、防渗和防晒”措施；危险废物产生后及时采用专用容器盛装，由专人转移至危险废物暂存间。危险废物的外部运输委托有资质的单位运输，运输单位严格遵守国家有关危险货物运输管理的规定；委托有资质的单位处置，废物处置单位处置类别和规模均应符合要求。同时加强危险废物贮存设施的运行和管理，建立危险废物管理台账，建立危险废物转移五联单管理制度。 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.864t/a |  | 2.864t/a |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集除尘灰 |  |  |  | 34.288t/a |  | 34.288t/a |  |
| 危险废物 | 废机油、润滑油及油桶 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①